TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE PRIMAIRE DE KERNEVEZ

Cahier des Clauses Techniques Particulières

I - Clauses techniques

Nature des travaux:	Travaux de ravalement et de peinture du bâtiment école primaire de Kernevez, 25 avenue de la Mer à Bénodet.

- Installation de chantier

- Pose et dépose d’échafaudage, protection des sols par polyane, protection des menuiseries à prévoir

Prix :

- Préparation

- Lavage pression, traitement fongicide

- Traitement des éclats béton et passivation des fers apparents

- Décapage des zones écaillées sur façades et embrasures des baies, enduisage à l’enduit type « fibrex »

- Traitement des fissures sur l’ensemble du bâtiment : produit fibré, et pontage si nécessaire

Surface totale (vide pour plein) : 700 m²

Prix :

- Peinture

- 1 couche d’impression acrylique fixante et opacifiante 250gr/m² mini

- 1 couche de peinture acrylique en système souple D3I1 400gr/m² mini

Surface totale (vide pour plein) : 700 m²

Prix :

- Caches moineaux et débords de toiture

- Lavage pression

- Décapage des zones écaillées (voliges et chevrons)

- 1 couche d’impression Glycéro solvant

- 2 couches de finition Glycéro solvant satinée

Surface : 	Cache moineaux 200ml x 0.30m = 60m²

Débords de toiture 40 ml

Total divers

Prix :

- Nettoyage toiture

- Nettoyage par lavage haute pression, travail à l’échelle de couvreur,

compris nettoyage des noues et pièces en zinc

- Traitement des mousses fongicide type « Algimousse »

Surface : 1500 m²

Prix :

- Boiseries et menuiseries

- Décapage et lavage

- Ponçage des menuiseries et rebouchage

- 1 couche d’impression Glycéro solvant

- 2 couches de peinture satinée Glycéro solvant

Quantités : -    1 châssis + porte pleine 0.90 x 2.05 + châssis haut 0.65 x 0.9

- 1 porte pleine 0.90 x 2.05 + châssis haut 0.65 x 0.90

- 1 porte vitrée 1 x 2.05 + châssis haut 0.65 x 1

- 1 porte 2 vantaux vitrés 2 x 0.80 x 2m + châssis haut vitré 0.65

- 4 châssis vitrés haut 0.65 x 1.30

- 1 porte pleine 0.90 x 2.15

Total Menuiserie

Prix :

Couleur:		Blanc

Garantie:		5 ans minimum, fournir notice du fournisseur

II – Clauses administratives

1- Personne publique contractante:           Monsieur le Maire de Bénodet

Mairie

Place du Général de Gaulle

29950 BENODET

Tel:02.98.57.05.46 / fax: 02.98.57.07.32 / courriel: mairie@benodet.fr

2- Coordonnées de l'interlocuteur technique

Monsieur le Maire

3- Adresse de retrait du document de consultation:

AMF 29

4- Critères de jugement des offres:

- Prix 70% (70 pts attribués à l’offre étant la moins disante)

- Garanties 20% (20pts pour 10ans, 10pts pour 5ans)

- Délai 10% (intervention pour finition avant 15 août 2014, 10pts)

5- Modalités de dépôt des offres:

Les offres devront être déposées en Mairie de Bénodet avant le Mercredi 25 juin 2014 à 12h00

Par fax, courrier, dépôt ou voie électronique

6-Durée de validité des offres: 90 jours

7-Pièces du marché:

- le présent CCTP

- le CCAG Travaux

- le devis détaillé

8-Durée du marché:

Fin des prestations : 15 août 2014

9-Nature du prix:

Devis détaillé à fournir poste par poste

III – Engagement du candidat

Je soussigné (nom, prénom, qualité)…………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………………………….

Après avoir pris connaissance du document et des pièces qui y sont mentionnées, m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.

- Offre de prix

L’offre est à établir suivant les différents postes indiqués ci-dessus.

J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes tort exclusifs que la société pour laquelle j'interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de l'article 43 du code des marchés publics.

Je certifie par ailleurs être en règle sur le plan fiscal et social et respecter l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L 323-1 du code du travail.

Fait en un seul original						Signature du candidat

A……………………..

Le …………………....

- Acceptation de l'offre

Est acceptée, la présente offre pour valoir acte d'engagement

A…………………………

Le………………………… 						Le Pouvoir Adjudicateur