RESIDENCE TI AR GARANTEZ

E.H.P.A.D

Etablissement d’hébergement  pour personnes âgées dépendantes

– rue du Docteur Vourch – 29570 CAMARET / MER

Tél : 02/98/27/83/79 ~ Fax : 02/98/27/89/06 ~ Mail : foyer.logement.camaret@wanadoo.fr

CLOTURE

DE LA RESIDENCE TI AR GARANTEZ

DE CAMARET SUR MER

Cahier des conditions techniques particulières

GENERALITES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

1    GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir les travaux dans le cadre de la clôture de l’EHPAD de Camaret/mer, rue du Docteur Vourch.

2    DECOMPOSITION DES TRAVAUX

Les travaux sont décomposés comme suit :

- FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE EN PANNEAU RIGIDE DE TYPE NYLOFOR 3D PRO BETAFENCE - RAL 6005 vert  - environ 500 m sur soubassement ciment de 30 cm – avec demi-chaperon – hauteur du grillage 1m23

- FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX – poteaux métalliques - RAL 6005 vert -   DE TYPE BEKAFIX – hauteur 2 m

- FOURNITURE ET POSE DE DEUX PORTILLONS – DE TYPE ROBUSTA - RAL 6005 vert - (1m X 1m53) à barreaux verticaux avec clavier à code et fermeture mécanique

- FOURNITURE ET POSE DE DEUX PORTILLONS – DE TYPE ROBUSTA - RAL 6005 vert - (1m50 x 1m53) norme « handicapé » pivotants motorisés avec commande d’ouverture déportée dans les 2 sens de passage avec clavier à code et lecteur de cartes à proximité

- FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL MOTORISE AUTOPORTANT COULISSANT

pour l’entrée principale DE TYPE ROBUSTA - RAL 6005 vert - R1650 de 4mX1m50  motorisé aux exigences de la norme EN12453 marqué CE, vidéophone, bouton d’appel relié au téléphone de l’accueil, clavier à code dans les 2 sens de passage -

- FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL DOUBLE VANTAUX DE TYPE ROBUSTA - RAL 6005 vert - double vantaux 3mX1m53 serrure barillet + verrou

- ELECTRIFICATION DU PORTAIL DE L’ENTREE PRINCIPALE ET D’UN PORTILLON norme « handicapé » et pose d’un kit de motorisation solaire pour l’autre portillon

3   REGLES A RESPECTER

Tous les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l’art et suivant les prescriptions de lois, décrets, DTU, normes, circulaires et textes officiels (s’appliquant à l’ouvrage envisagé et à son mode d’exécution) en vigueur à la date des signatures du marché

4   EXECUTION DES TRAVAUX

Sauf indication contraire au cours du présent devis, les prestations suivantes sont dues :

- Evacuation des déblais dus aux travaux exécutés par le titulaire du présent lot

- Nettoyage du chantier et remise en état du site

5   CONTENU DU MARCHE

Les dispositions figurant sur le plan ou indiquées dans le présent document constituent le dossier des travaux à exécuter.

Ceux-ci devront être réalisés suivant le programme prévu et aboutir au parfait achèvement des ouvrages et installations sans qu’il y ait lieu de remise en œuvre complémentaire pour leur mise en service.

En conséquence, il ne pourra être invoqué une erreur ou omission ou imprécision au présent document pour justifier d’un défaut de mise en œuvre ou de fourniture d’un ouvrage ou d’un appareil tant entendu que l’entrepreneur s’est rendu compte des ouvrages à effectuer, de leur importance et de leur nature et qu’il a pris contact avec l’auteur du présent document pour tout éclaircissement nécessaire.

S’il constate une erreur ou omission d’une certaine importance, il devra immédiatement le signaler par écrit pour obtenir les renseignements complémentaires et décisions.

L’entreprise devra  en fin de chantier effectuer la remise en état des voies et espaces verts  endommagés par les travaux ou le passage d’engins.

Les travaux de mise en place des clôtures comprennent, notamment les scellements, rebouchages, raccordements, calfeutrements, peintures nécessaires à une parfaite exécution et résistance au temps et aux intempéries.

6   CONTROLE ET ESSAIS

Il appartient à l’entrepreneur de fournir des ouvrages parfaitement achevés et des installations en parfait état de marche. A cette fin, l’entrepreneur devra fournir tous les documents nécessaires en temps utile et en particulier lorsqu’un label ou une qualité est demandé dans le cours du présent devis.

7   RECEPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages exécutés donneront lieu à une réception. La réception sera subordonnée à un examen technique des installations et ouvrages et à la réalisation des essais tels qu’ils sont prévus à l’article 7 ci-dessus.

Si les vérifications et essais ont donné satisfaction, la réception  pourra être prononcée, sinon elle sera ajournée jusqu’à ce que l’entrepreneur ait apporté les modifications à l’installation ou aux ouvrages, les retouches nécessaires.

Jusqu’à la réception, l’entrepreneur sera responsable des ouvrages qu’il a réalisé et il devra s’assurer auprès d’une compagnie d’assurances pour tous les risques ou désordres pouvant intervenir, en particulier : incendie, dégâts des eaux, sinistres naturels.

La réception comportera :

1° la vérification contradictoire du parfait achèvement des travaux, du bon fonctionnement des ouvrants, et de la conformité des matériaux et équipements.

2° les essais et contrôles suivant l’article 7 ci-dessus.

La date de livraison des ouvrages est IMPERATIVE et ne pourra être en aucun cas décalée. Des pénalités de retard seront appliquées en cas de non-respect des délais sauf en cas d’intempéries telles que définies ci-dessous.

Pour permettre la constatation des journées d’intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai d’exécution, le titulaire  doit signaler au maître d’ouvrage, dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée, les journées de retard au calendrier du à l’un des phénomènes naturels suivants énumérés ci-après dépassant l’intensité limite fixée :

Pluie

Si entre 6h et 18h il est tombé plus de 70mm par mètre carré

Gel

Si la température est négative toute la journée

Vent

Si la vitesse est supérieure à 80 km/h en vent moyen

Il appartiendra au titulaire de prendre toutes les dispositions utiles pour faire constater par le maître d’ouvrage, que les limites précitées ont été bien été dépassées et confirmées par la station météo la plus proche du lieu de travaux.

Les jours d’intempéries seront portés sur un procès-verbal.

La pénalité hebdomadaire, non justifiée par les conditions météorologiques, est fixée à 500 € TTC

8  GARANTIE

Parfait achèvement

L’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception à réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception de travaux, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux sont fixés d’un commun accord par le Maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. En l’absence d’un tel accord, ou en cas d’inexécution dans les délais fixés, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale et de l’usage.

Garantie décennale

L’entrepreneur est responsable de plein droit envers le Maître de l’Ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’Ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.

Cette responsabilité s’étend également aux éléments d’équipement lorsque ceux-ci font corps indissociablement avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Garantie de deux ans

Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

9   CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

- Le présent cahier des clauses techniques particulières

10  IDENTIFICATION DES PRODUITS

Le titulaire du marché fournira un DOE complet comprenant notamment fiches techniques des produits, tout élément justificatif du respect des normes en vigueur etc…

11  SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L’offre de l’entreprise devra impérativement inclure les dépenses relatives à la sécurité et protection de la santé.

13  GESTION DES DECHETS

L’offre de l’entreprise devra impérativement inclure les dépenses relatives à la gestion des déchets.

EHPAD DE CAMARET

CLOTURE DE L’ETABLISSEMENT POUR MISE EN SECURITE

| FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE La fourniture et la poste de grillage en panneau rigide pour la clôture de l’EHPAD avec soubassement ciment de 30 cm – avec demi-chaperon – hauteur du grillage 1m23 longueur environ 500 m Les grillages verts DE TYPE NYLOFOR 3 D PRO BETAFENCE OU EQUIVALENT RAL 6005 vert (longueur environ : 500 m) FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX La fourniture et pose de poteaux métalliques verts, modèle DE TYPE BEKAFIX OU EQUIVALENT RAL 6005 Hauteur 2m FOURNITURE ET POSE DE PORTILLONS Fourniture et pose de 2 portillons DE TYPE ROBUSTA VERT OU EQUIVALENT RAL 6005 (1m x 1m53) à barreaux verticaux avec clavier à code et fermeture mécanique Fourniture et pose d’2 portillons DE TYPE ROBUSTA OU EQUIVALENT VERT RAL 6005 (1 m50 X 1m53) « norme handicapé » pivotants motorisés avec commande déportée dans les 2 sens de passage avec clavier à code et lecteur de clés à proximité FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL MOTORISE AUTOPORTANT COULISSANT Pour l’entrée principale : Fourniture et pose d’un portail autoportant coulissant DE TYPE ROBUSTA OU EQUIVALENT - VERT RAL 6005 - R1650 de 4mX1m50 motorisé aux exigences de la norme EN12453, vidéophone, bouton d’appel relié au téléphone de l’accueil, clavier à code dans les 2 sens de passage FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL DOUBLE VANTAUX 1 portail DE TYPE ROBUSTA OU EQUIVALENT- VERT RAL 6005 - double vantaux 3mX1m53 serrure barillet + verrou ELECTRIFICATION DES PORTAILS ET PORTILLONS L’entreprise aura à sa charge l’alimentation électrique des portails et d’un des portillons depuis la source. Fourniture et installation de Kit de motorisation solaire pour l’autre portillon La sous-traitance est autorisée. NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DE FIN DE CHANTIER Le présent article aura pour objet le nettoyage complet et la remise en état de fin de chantier. | Qté | Un | Prix Un | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTANT HT |  |
| MONTANT TVA 20 % |  |
| MONTANT TTC |  |