COMMUNE DE LANGOLEN

Rénovation des bureaux de la mairie

MAITRE D'OEUVRE

M. Paul RUELLAND

1 avenue du Braden – Bâtiment C

29000 QUIMPER

Tél. : 02.98.90.28.24   Fax. : 02.98.90.26.01

DOSSIER DE CONSULTATION

DES ENTREPRISES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

ET PARTICULIERES

LOT N° 2 – MENUISERIES EXTERIEURES

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1	PREAMBULE

Le présent C.C.T.P. sera complété par le chapitre "Généralités Communes à tous les Corps d'Etat" dans le dossier D.C.E.

2.2	ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en la réalisation complète de tous les ouvrages de serrurerie, de ferronnerie et de menuiserie métallique, de l'ensemble du projet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment.

2.3	NORMES ET REGLEMENTS

Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions réglementaires, aux normes de l'A.F.N.O.R. et, plus particulièrement à ce qui suit :

Documents Techniques Unifiés

•	D.T.U. n° 20 à 20.12	Maçonnerie.

•	D.T.U. n° 23 à 23.6	Bétons divers.

•	D.T.U. n° 32.1	Construction métallique.

•	D.T.U. n° 40	Couvertures.

•	D.T.U. n° 43	Etanchéité des toitures.

•	D.T.U. n° 81	Ravalement.

•	D.T.U. n° 58 et 52.1	Peinture.

•	D.T.U. n° 38	Vitrerie, miroiterie.

Règles de Calcul D.T.U.

•	Règles C.M. 84	Constructions métalliques.

•	Règles N.V. 83 	Neige et vent.

•	Règles A.L.	Construction aluminium.

Normes Françaises A.F.N.O.R.

Seules les principales sont reprises. Elles sont toutes contractuelles.

•	N.F.P. 20.302	Caractéristiques des fenêtres.

•	N.F.P. 20.501	Méthodes d'essais des fenêtres.

•	N.F.A. 32.015 et la suite	Qualité des produits sidérurgiques.

•	N.F.A. 42.001 et la suite	Dimensions des produits sidérurgiques.

•	N.F.A. 50.411 et la suite	Métaux et alliages non ferreux.

•	N.F.A. 81.101 et la suite	Revêtements métalliques.

•	N.F.P. 01.012, 01.013, 01.021 et 06.001.

•	N.F.E. 82.101.

Textes Réglementaires et Textes Particuliers

•	Code de la construction et de l'habitation.

•	Code de l'urbanisme.

•	Prescriptions S.N.F.Q.

•	Permis de construire.

•	Règlement sanitaire départemental du Finistère (29).

•	Règles UTEAC cahier 1227 de janvier/février 1974 du CSTB.

2.4	PLANS D'EXECUTION

Pour la bonne compréhension de l'ensemble des travaux, l'entreprise devra établir tous les détails d'exécution en relation avec les autres corps d'état et, en particulier, avec le Gros-Oeuvre, l'Etanchéiste, le Menuisier, le Carreleur, etc...

2.5	RESERVATIONS, DOUILLES, TAQUETS, ETC...

Dans le cadre du présent chapitre, l'entreprise en fera son affaire en étroite coordination avec l'entreprise de Gros-Oeuvre.

2.6	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

2.6.1	Aciers

Les ouvrages seront en acier doux de première qualité, ils devront être conformes à la N.F.A. 42.001 et suivantes.

2.6.2	Protection des métaux ferrugineux

Tous les matériaux, sans exception, seront décalaminés en atelier dans le cadre du présent chapitre.

Sauf spécifications particulières, les impressions anti-rouille sont réalisées dans le cadre du présent chapitre.

Cette couche primaire sera à base de peinture riche en zinc (Viorzinc ou similaire), appliquée en atelier.

Dans le cadre du présent chapitre, toutes les pièces à sceller seront peintes avec une peinture riche en zinc du type "GALFRY" ou similaire.

Les soudures sur des éléments en acier galvanisé, après galvanisation, sont interdites, les assemblages seront boulonnés.

L'entrepreneur du présent chapitre devra les raccordements de peinture anti-rouille au droit des soudures et assemblages exécutés sur place et qui auraient pu faire disparaître la couche faite en atelier.

Les produits galvanisés répondront aux critères suivants :

•	Electro-galvanisation 70 microns.

•	Galvanisation à chaud par immersion.

•	10 g/dm2 à 140 microns (par face).

2.6.3	Boulonnerie, visserie

La boulonnerie et la visserie seront de qualité H.R. protégées par électro-galvanisation ou cadmiage. Toutes les quincailleries seront de première qualité portant le label N.F. S.N.Q.F.

2.6.4	Chevilles

Toutes les chevilles seront soumises à l'agrément du bureau de contrôle.

Elles seront toutes métalliques, rendues inoxydables par cadmiage ou galvanisation.

Les chevilles en matière plastique ou nylon sont interdites pour les ouvrages de serrurerie.

2.6.5	Aluminium utilisé

Toutes les menuiseries seront exécutées en profilés en aluminium extrudé en alliage ALMg SI 0,2.

Finition laquée, correspondant à la norme DIN 17611 avec une surface satinée par traitement chimique, anodisé en teinte naturelle avec une couche anodique de 20 microns suivie d'un colmatage efficace.

2.6.6	Quincaillerie

Toutes les pièces de quincaillerie seront de première qualité estampillées S.N.F.Q. Les pièces seront livrées protégées par électro-zingage ou cadmiage.

La quincaillerie sera de marque "BEZAULT - FERCO" ou similaire.

La visserie sera de premier choix en acier inoxydable.

Toutes les pièces et profilés métalliques, entrant dans la composition de ces ouvrages, seront réalisées en métaux 100 % inoxydables et compatibles avec les profilés aluminium.

Les organes de manœuvre seront de marque "BEZAULT - FERCO" ou similaire, dito ceux définis au chapitre n° 9 Menuiseries intérieures.

Les ferrages seront définis ci-après en fonction du type de châssis.

2.6.7	Fixation

La fixation des châssis à la maçonnerie ou autres éléments de structure sera réalisée par l'intermédiaire d'un précadre en acier galvanisé fixé par équerres de fixation en acier galvanisé à chaud conforme à la N.F.P. 22.351, chevillage et boulonnage avec rondelles sur trous tamponnés.

Les châssis seront posés en applique au nu extérieur des façades ou entre tableau, suivant plans.

2.6.8	Eléments constitutifs des menuiseries en aluminium

2.6.8.1	Parecloses

La mise en oeuvre des volumes verriers sera effectuée avec parecloses à feuillures auto-drainantes.

Les parecloses seront du type approprié suivant le type de vitrage. Elles seront constituées par des profilés spéciaux assemblées sur les profils d'ouvrants.

Ces parecloses seront toujours intérieures.

2.6.8.2	Mastic joints

Les joints seront obligatoirement de label S.N.J.F. de première catégorie appliqués "obligatoirement" avec primaire monocomposant (même si les fiches techniques des fabricants rendent facultatives l'application d'un primaire).

Ils feront l'objet d'un avis favorable du bureau de contrôle.

Les joints d'étanchéité en périphérie des châssis seront réalisés à deux étages.

En fond de joint, il sera mis en oeuvre des joints du type compriband adhésifs précomprimés, référence P.C.A.A. gris, mise en oeuvre suivant le cahier des charges du fabricant ou similaire. Les joints souples extérieurs seront appliqués dans des gorges.

Sous la traverse basse des châssis, il sera mis en oeuvre un joint compriband précomprimé du type large (> 25 mm), le joint de vitrage sera en matériau à élasticité permanente, joints en E.P.T. à trois lèvres d'étanchéité fixés dans les rainures de fixation prévues à cet effet dans les profils en aluminium.

Aux angles, coupes d'onglet collées avec une colle spéciale prévue à cet effet pour assurer un pourtour continu et étanche.

Les mastics aux silicones utilisés seront du label S.N.J.F., un certificat de label sera fourni au Maître d'Oeuvre.

2.6.8.3	Larmiers et jets d'eau

Il sera prévu tous les larmiers et jets d'eau nécessaires sur toutes les traverses des dormants ou ouvrants donnant sur l'extérieur.

2.6.8.4	Calages de vitrage

Les cales seront du type à gradins en polymétacrylate de méthyle ou autre matériau compatibles avec les châssis métalliques.

2.6.8.5	Combinaisons

Toutes les portes seront équipées de canons, sur combinaison générale définie dans le cadre du chapitre Menuiseries Intérieures.

•	Canons de marque "BRICARD", type Européen à goupilles.

•	L'entreprise devra transmettre au Menuisier intérieur tous les éléments pour permettre la commande des canons suivant l'organigramme défini par le Maître d'Ouvrage (les canons restant à la charge du présent chapitre).

2.7	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE

2.7.1	Scellements au pistolet spit ou similaire

Ces types de scellements sont interdits.

2.7.2	Autres scellements

Pour mémoire.

2.7.3	Dimensions, tolérances

Il appartiendra à l'entreprise de relever les dimensions sur place avant mise en fabrication de tout élément. Dans le cas de fabrication sur plan, les tolérances usuelles de la maçonnerie seront appliquées.

2.7.4	Coordination avec les autres corps d'état

L'entrepreneur du présent chapitre, devra la coordination de ses travaux avec les autres corps d'état, notamment en ce qui concerne l'incorporation et les réservations nécessaires aux ouvrages décrits dans le présent chapitre et la fourniture des ouvrages réalisés par lui-même et posés par d'autres corps d'état.

2.7.5	Moyens de mise en oeuvre protection du personnel

L'entreprise titulaire du présent chapitre, devra tous les moyens de mise en oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux définis dans le cadre du présent chapitre. Elle devra en outre assurer la protection du personnel réalisant ses travaux.

2.7.6	Réservations, incorporations, gabarits, mannequins

Dans le cadre du présent chapitre, l'entrepreneur devra toutes sujétions d'incorporations et de réservations de ses ouvrages. Il devra, en outre, indiquer aux corps d'état intéressés (Gros-Oeuvre, Cloisonnage, etc...) les dimensions des gabarits et mannequins nécessaires à ses ouvrages.

2.7.7	Echantillons, présentation

Préalablement au lancement de sa fabrication, à la demande du Maître d'Oeuvre, l'entrepreneur exécutera un échantillon de chacun des ouvrages demandés.

Les échantillons seront présentés sur le chantier à l'approbation du Maître d'Oeuvre qui précisera les modifications nécessaires.

2.7.8	Adaptation, assemblage, ajustage

Tous les assemblages seront suivant les profils employés dans la fabrication des ouvrages soit :

•	A goujons brasés et goupillés ou soudés directement pour les profils carrés, méplats, etc...

•	A tenons et mortaises rivés et brasés ou directement soudés à la soudure électrique par rapprochement pour les tés, cornières, profils U.T.M.M. ou tout autre profil similaire.

Dans certains cas spéciaux, ou pour les assemblages devant-être démontables, il pourra être fait emploi de vis avec taquets et équerrages.

Les ouvrages décrits dans ce chapitre devront s'adapter et être parfaitement ajustés sur les maçonneries.

Les joints d'étanchéité ou systèmes d'étanchéité par joints entre les ouvrages décrits dans ce présent chapitre et la maçonnerie seront fournis et posés par l'entreprise titulaire du présent chapitre.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.8	DEPOSE DES CHASSIS VITRES

L’entreprise du présent lot devra la dépose des châssis vitrés de l’ensemble du rez de chaussée et des ensembles vitrés en aluminium de la porte d’entrée et de la salle du conseil au fur et à mesure de la repose des nouvelles fermetures de façon à éviter de laisser les locaux ouverts et pour la sécurité, en particulier, ceux occupés.

2.9	GRILLES DE VENTILATION

Fourniture des grilles de ventilation par le chauffagiste et pose des grilles au présent lot, conforme aux normes, dans les traverses des menuiseries au présent lot, avec vantelles et grillage anti-insectes laquées de couleur des menuiseries.

Localisation : Dans les menuiseries.

2.10	OUVRAGES DE MENUISERIES METALLIQUES

2.10.1 	Principes généraux

Les menuiseries extérieures seront posées suivant plan.

Les menuiseries en aluminium seront réalisées avec des profils tubulaires extrudés en alliage d'aluminium de chez "KWAUNEER, SEPALUMIC"  ou similaire, laqués au four par poudre époxy.

Ces menuiseries seront en aluminium laqué "RAL" avec traverse horizontale intermédiaire à 1,00 ml de hauteur pour les châssis toute hauteur.

•	Les assemblages des ouvrants, des dormants et des parties fixes seront réalisés suivant les prescriptions définies dans l'avis technique des châssis.

•	Les montages seront tels que toutes les garanties de solidité, de durée, d'étanchéité à l'eau et à l'air seront satisfaites.

•	Le recueil et l'évacuation des eaux de condensation seront assurés au niveau de la pièce d'appui qui comportera les gorges et exutoires nécessaires en nombre suffisant.

•	A l'extérieur tous les larmiers et jets d'eau seront prévus.

•	Les vantaux et châssis fixes devront permettre la pose du vitrage définie ci-après.

•	Les vitrages seront mis en oeuvre conformément au D.T.U. 38 et au mémento de mise en oeuvre du fabricant. Les vitrages mis en place devront obligatoirement comporter un avis technique du C.S.T.B. sur leurs qualités thermo-acoustiques.

•	Les profils seront adaptés aux vitrages.

•	Classement minimal : A3, E4, V2, selon le fascicule de documentation FDP 20201 de décembre 2001.

•	Incorporation de grilles d’entrée d’air, dans les châssis, à la charge du présent lot, fourniture par le lot électricité.

•	Coefficient U de la partie non vitrée  = 5,00 W / m2.

•	Coefficient R des châssis  = 2,1 W/m2 K.

•	Indice de perméabilité aluminium : A3.

•	Facteur solaire de 0,4 maximum.

L'entreprise devra toutes sujétions de réalisation pour assurer une parfaite étanchéité à la liaison de ces châssis avec les tableaux existants et les seuils des portes, ils seront plats pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

2.10.2	Volumes de remplissage

Tous les volumes de remplissage estampillés NF. CST Bat et certificat ACOTHERM seront réalisés suivant les normes et en double vitrage feuilleté au deux faces, anti intrusion, pour le rez de chaussée

épaisseur suivant normes, DTU. Ils seront estampillés CEKAL avec  coefficient U = 1,10 W / m2 K, gaz argon PSI g < 0,12.

2.10.3	Châssis fixes

Fourniture et pose des châssis, comprenant :

•	Cadre en aluminium, pièce d'appui, les montants des châssis seront obligatoirement fixés sur la structure du bâtiment.

•	Traverses intermédiaires basses suivant le plan de l'Architecte, formant allège.

•	Assemblage de plusieurs châssis entre eux.

•	Lambrequin isolé au dessus de l’ensemble d’entrée, jusqu’en sous face du plancher béton,

Localisation : Voir plans .

2.10.4	Châssis Oscillo-battants

Fourniture et pose de châssis comprenant :

•	Dormant dito 2.10.3.

•	Ouvrant oscillo-battant.

•	Poignée de manœuvre.

•	Profilés de finition.

Localisation : suivant plans, sur façade Nord.

2.10.5	Chassis coulissant en façade

Fourniture et pose de châssis, avec étanchéité à l'air renforcée au niveau des balais et des joints des cales de dégondage, comprenant :

•	Cadre en aluminium, pièce et profil d'appui d'habillage.

•	Dormant dito 2.11.1.

•	Coulissant.

•	Ferrage type "FERCO".

•	Fermeture par poignée.

Localisation : Sur bureau secrétaire de mairie et bureau du maire.

2.10.6	Chassis coulissant à galandage intérieur

Fourniture et pose d’un châssiscoulissant en aluminium coloris au choix, à galandage comprenant :

•	Cadre en aluminium, pièces et profils de finitions.

•	Dormant dito 2.10.3.

•	Coulissant .

•	Ferrage type "FERCO".

•	Fermeture par poignée.

•	Vitrage comprenant deux verres et un store vénitien de 11 mm de lames incorporé, y compris manœuvre.

Localisation : Sur bureau secrétaire de mairie.

2.11	PORTES D’ACCES A UN VANTAIL OU DEUX VANTAUX

Fourniture et pose de portes en aluminium de chez "KWAWNEER", comprenant des ouvrants en aluminium sur charnières avec ferme-portes,

•	Dormant dito,.

•	Ouvrant à la française, , ferme-portes hydrauliques de puissance adaptée, marque "JPM", modèle "CISA" ou similaire, sur rail coulissant avec un dispositif d'amortisseur de fin de course, plinthe renforcée avec adjonction en partie basse

d'un profilé porte-joint clipsé et joint d'étanchéité à l'air par balai d'étanchéité.

•	Manœuvre pour bec de cane (au choix de l'Architecte).

•	Barres anti-panique de marque "JPM", type "PUSHBAR 90" à pène latéral et pènes haut et bas pour porte à deux vantaux.

•	Poignée extérieure avec serrures à canon européen.

Localisation : Voir plans. Sur hall accueil, porte à un vantail et châssis fixe.

Sur salle du conseil , porte à 2 vantaux et  2 châssis fixes.

2.12	ORGANIGRAMME

Dans le cadre du présent chapitre, il sera défini avec le Maître d'Ouvrage le type d'organigramme souhaité.

Les clés seront munies de porte-étiquettes plastifiés précisant leur fonction.

Les types de serrures sont définis ci-après dans chaque article, correspondant à la description des ouvrages à réaliser dans le cadre du présent chapitre.

L'organigramme sera mis au point, dans le cadre du présent lot , lors de la mise au point des études et inclura les portes intérieures (Voir Lot n° 3 Menuiseries Intérieures).

OPTIONS OBLIGATOIRES :	Porte automatique

Fourniture et installation d’une porte coulissante automatique à un vantail et un ensemble vitré fixe, attenant et au dessus formant lambrequin un châssis plein recevant le bandeau technique de la porte automatique pour la réalisation d’un sas d’entrée, suivant plan en complément de la porte à un vantail qui sera déplacée  vers l’intérieur  .

Les ossatures pour support de la porte sont à monter sur sol, à la sous face de la dalle pour stabilité.

Porte coulissante vitrée automatique de 1 m d’ouverture et ensemble fixe attenant :

- Ossature aluminium de même nature et laqué "RAL".

- double vitrage feuilleté anti-effraction.

Equipements mécaniques, électriques et électroniques de fonctionnements.

Rails et dispositifs de coulissements à poser au présent lot.

Coffres en aluminium pour habillages des dispositifs.

Guidages des portes à incorporer au sol existant au présent lot.

Pièce de raccordement en partie basse.

Balais et joints pour l’étanchéité.

Détecteurs de mouvements radars à faisceaux.

Radar de détection de présence pour la commande d’ouverture des portes.

Dispositifs de verrouillage.

Prévoir une bande de visualisation horizontale à 1,00ml de hauteur.

Les liaisons électriques sont assurées par le Lot "Electricité".

Localisation : Porte automatique extérieure sur le hall d’entrée.

NOTA :

L’implantation des radars de détection commandant l’ouverture de la porte sera  à établir en fonction du cheminement d’entrée et sortie.

Chassis coulissants étage

Dépose des châssis existants et fourniture et pose de châssis coulissants, avec étanchéité à l'air renforcée au niveau des balais et des joints des cales de dégondage, comprenant :

•	dépose des châssis existants, pose des nouveaux avec reprise de l’étanchéité en zinc en périphérie.

•	Cadre en aluminium, pièce et profil d'appui d'habillage.

•	Dormant dito 2.11.1.

•	Coulissant.

•	Ferrage type "FERCO".

•	Fermeture par poignée.