COMMUNE DE LANGOLEN

Rénovation des bureaux de la mairie

MAITRE D'OEUVRE

M. Paul RUELLAND

1 avenue du Braden – Bâtiment C

29000 QUIMPER

Tél. : 02.98.90.28.24   Fax. : 02.98.90.23.01

DOSSIER DE CONSULTATION

DES ENTREPRISES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

ET PARTICULIERES

LOT  N° 3 - MENUISERIES INTERIEURES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1	PREAMBULE

Le présent C.C.T.P. sera complété par le chapitre "Généralités Communes à tous les Corps d'Etat" dans le dossier D.C.E.

3.2	ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en la réalisation complète de tous les ouvrages de Menuiseries intérieures en bois de l'ensemble du projet.

Les travaux à réaliser, dans le cadre du présent chapitre, s'entendent parachevés : ils comprennent toutes les sujétions de poses ou d'assemblages correspondant aux ouvrages définis dans le présent C.C.T.P.

3.3	NORMES ET REGLEMENTS

Tous les ouvrages seront conformes aux prescriptions réglementaires et aux normes de l'A.F.N.O.R. et, plus particulièrement, à ce qui suit :

Documents Techniques Unifiés

•	D.T.U. 20 et 20.11	Maçonnerie.

•	D.T.U. 23 à 23.6	Bétons divers.

•	D.T.U. 23.1 à 23.51	Plâtrerie.

•	D.T.U. 23.1	Enduits au mortier de liants hydrauliques.

•	D.T.U. 23.2	Chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

•	D.T.U. 31.1	Charpentes et escaliers en bois.

•	D.T.U. 31.2	Maisons traditionnelles à ossature bois.

•	D.T.U. 33.1	Menuiseries en bois.

•	D.T.U. 39		Miroiterie, vitrerie.

•	D.T.U. 51.1	Parquets massifs et contrecollés.

•	D.T.U. 52.1	Revêtements de sols scellés.

•	D.T.U. 53.1	Revêtements de sols textiles.

•	D.T.U. 55		Revêtements muraux scellés.

•	D.T.U. 53.1	Peinturage.

•	D.T.U. 60.1 à 61.1	Plomberie sanitaire.

•	D.T.U. 65 et règles CC	Pour le chauffage.

•	D.T.U. 68.2	Ventilation mécanique.

•	D.T.U. 70.1	Installations électriques.

Prescriptions des Organismes ci-après

•	Règles professionnelles du Syndicat National du Joint S.N.J.F.

•	Recommandations du C.S.T.B. et celles du C.T.B.

•	Règles U.T.E.A.C.

•	Syndicat National de la Quincaillerie Française (label S.N.Q.F.).

Normes Françaises A.F.N.O.R.

•	N.F.P. 01.005	Dimensions.

•	N.F.B. 50 dans leur ensemble	Bois de menuiserie.

•	N.F.P. 23.101 à 23.419	Quincaillerie, serrures.

•	N.F.P. 83.301	Joints.

•	N.F.P. 92.703	Résistance au feu des structures en bois.

•	N.F.P. 23.302 à 23.501	Menuiseries en bois.

•	N.F.X. 40.500	Préservation du bois dans la construction.

•	N.F.B. 20.102 à 20.506	Généralités sur les menuiseries extérieures en bois.

•	N.F.B. 83.102 et 83.104	Joints à base d'élastomère.

Textes Réglementaires et Textes Particuliers

•	Règlement sanitaire départemental du Finistère (29).

•	Code de la construction et de l'habitation.

•	Code de l'urbanisme.

•	Code du travail.

•	Prescriptions du permis de construire.

•	Arrêtés d'application du décret n° 63.596 du 14.03.1969 concernant la résistance au feu. Avis techniques sur les procédés et les classements de résistance et de réaction au feu.

3.4	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

3.4.1	Bois

Les bois seront de premier choix sans aubier, choix de classe "A" ou "B" droit de fil.

Les essences seront : bois indigènes résineux ou bois indigènes feuillus ou exotiques de qualité "A" suivant description des ouvrages faite ci-après.

3.4.2	Agglomérés de bois

Les agglomérés seront obligatoirement de label C.T.B.H. pour tous ceux utilisés en milieu humide. D'une façon générale, tous les chants et arêtes comporteront des alaises en bois massif assemblées à rainures et languettes collées.

3.4.3	Contreplaqués

Ils seront de premier choix, en bois feuillus exotique, multiplis, qualité C.T.B.X., conforme à la N.F.P.

3.4.4	Traitement des bois

Tous les bois seront traités préventivement avec un produit homologué C.T.B.F insecticide et fongicide non délavable. Ce traitement sera complété en atelier et sur place par un produit d'impression mis en oeuvre par le Peintre.

Tous ces traitements seront exécutés conformément aux recommandations du C.T.B. de la F.N.I.B. et aux prescriptions formelles de mise en oeuvre des fabricants, concernant, en particulier, la provenance des produits, les quantités, les délais et conditions de séchage.

Une coordination avec le Peintre sera indispensable pour éviter les incompatibilités avec les peintures de finition.

3.4.5	Visserie

La visserie sera de premier choix, cadmiée ou galvanisée à chaud. Les vis pour les matériaux agglomérés seront spécialement étudiées pour ces matériaux.

3.4.6	Colles utilisées

Les colles utilisées seront soumises à l'avis du bureau de contrôle avant toute mise en oeuvre.

3.4.7	Quincaillerie

La quincaillerie sera de premier choix, elle sera estampillée N.F. S.N.F.Q.

3.4.8	Parecloses

Pour les menuiseries intérieures, la mise en oeuvre des volumes verriers sera effectuée dans le cadre du présent chapitre, avec parecloses.

Les parecloses seront du type approprié au vitrage, elles seront constituées par des profilés bois vissés avec des vis inox 10/10ème.

3.4.9	Mastic joints

Les joints seront obligatoirement de label S.N.J.F. de première catégorie appliqués "obligatoirement" avec primaire monocomposant (même si les fiches techniques des fabricants rendent facultative l'application d'un primaire).

Ils seront compatibles avec l'application des peintures. Ils feront l'objet d'un avis favorable du bureau de contrôle.

Les joints d'étanchéité en périphérie des menuiseries extérieures seront réalisés à deux étages. En fond de joint, il sera mis en oeuvre des joints du type compriband adhésifs précomprimés, référence P.C.A.A. gris, mis en oeuvre suivant le cahier des charges du fabricant ou similaire.

Les joints souples extérieurs seront appliqués dans des gorges. Les mastics aux silicones utilisés seront de label S.N.J.F., un certificat de label sera fourni au Maître d'Oeuvre.

3.5	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE

3.5.1	Coordination avec les autres corps d'état

Du fait de la variété des ouvrages de menuiserie en général, l'entrepreneur devra connaître l'ensemble du C.C.T.P tous corps d'état. Il devra, au stade des études, susciter, organiser et présenter tous les détails d'exécution pour les incorporations et réservations, notamment avec les entreprises de Gros-Oeuvre, de Cloisons légères et d'Electricité.

3.5.2	Essais et performances

Les essais d'auto-contrôle de résistance et de tenue sont à la charge de l'entreprise.

3.5.3	Garanties particulières

Les garanties particulières dues, dans le cadre du présent chapitre, seront les suivantes : toutes les pièces mobiles, petites quincailleries seront garanties 5 ans de bon fonctionnement pour un usage normal.

3.5.4	Plans et détails d'exécution

Avant mise en fabrication et en complément des détails graphiques communiqués par le Maître d'œuvre, I'entreprise devra fournir les dessins d'exécution de toutes les menuiseries à l'échelle de 1/10ème par mètre avec détail grandeur de tous les profils. L'approbation écrite ou tacite des dessins d'exécution ne saurait avoir pour effet de décharger l'entrepreneur de quelque responsabilité que ce soit en ce qui concerne l'exécution des travaux et le bon fonctionnement des ouvrages.

3.5.5	Moyens de mise en oeuvre

L'entrepreneur du présent chapitre devra la réalisation de tous les échafaudages et protections des personnes, nécessaires à la mise en oeuvre des ouvrages définis au présent chapitre.

3.5.6	Utilisation du pistolet à scellement

Leur utilisation est interdite. Tous les scellements seront soit à chevilles, soit traditionnels.

3.5.7	Incorporations, taquets, douilles

L'entreprise fera son affaire des incorporations dans tous les ouvrages de Gros-Oeuvre et Cloisons légères.

Les conditions sont définies au lot "Généralités Communes à tous les Corps d'Etat".

Dans tous les cas, les calages seront dus au titre du présent chapitre.

3.5.8	Mise en oeuvre de la quincaillerie

A I'exception de celle d'aspect fini, la quincaillerie recevra avant pose, une couche de peinture anti-rouille ainsi que les entailles destinées à les recevoir.

Les entailles nécessaires ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. Elles présentent les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur.

Elles sont exécutées de façon que les assemblages affleurent exactement les bois. Les têtières des serrures sont laquées en usine. Elles ne seront jamais peintes et resteront apparentes.

Elles seront parfaitement ajustées lors de la pose et seront réceptionnées en l'état. Les fausses vis sont formellement interdites ainsi que l'enfoncement des vis ordinaires au marteau. Sauf exceptions précisées, les paumelles sont doubles, en acier bleui, dites électriques, avec bague laiton.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables sont immédiatement déposés et nécessitent la modification ou même le remplacement des menuiseries, l'entrepreneur subit seul toutes les responsabilités et charges.

3.6	SERRURES

Dans le cadre du présent chapitre, il sera défini avec le Maître d'Ouvrage le type d'organigramme souhaité.

Les clés seront munies de porte-étiquettes plastifiés précisant leur fonction.

Les types de serrures sont définis ci-après dans chaque article, correspondant à la description des ouvrages à réaliser dans le cadre du présent chapitre.

L'organigramme sera mis au point, dans le cadre du présent lot, lors de la mise au point des études et inclura les portes extérieures sur trois niveaux (Voir Lot n° 2 Menuiseries Extérieures).

DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.7	ORGANIGRAMME

Dans le cadre du présent chapitre, il sera défini avec le Maître d'Ouvrage le type d'organigramme souhaité.

Les clés seront munies de porte-étiquettes plastifiés précisant leur fonction.

Les types de serrures sont définis ci-après dans chaque article, correspondant à la description des ouvrages à réaliser dans le cadre du présent chapitre.

L'organigramme sera mis au point, dans le cadre du lot n° 2 Menuiseries Extérieures, lors de la mise au point des études et inclura les portes intérieures.

3.8	BLOCS PORTES A UN VANTAIL

Blocs portes comprenant :

- Huisseries ou bâtis en SDN qualité menuiserie.

- Portes à âme pleine deux faces en "stratifié" au choix de l’architecte dans la gamme.

- Paumelles en acier zingué.

- Serrure bec de cane.

- Béquilles et rosaces de type "STAINLESS LINE série « EST 21 ».

- Canon européen sur les portes.

Localisation : Portes sur bureau du maire et salle du conseil : portes phoniques 35 dB , sur accueil-poste.

Porte coupe feu ½ H sur TGBT.

A poser par le titulaire du présent lot pour le bureau du maire et la salle du conseil.

3.9	PORTE COULISSANTE.

Portes coulissantes, à galandage, de type "UNIQUE 95" de chez “ ECLISSE “ ou similaire, à 1 vantail de 1 m, , y compris toutes sujétions de pose et des habillages.

Localisation : Portes sur bureau secrétaire de mairie.

3.10	PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes en sapin de hauteur 10 cm de fixations par collage ou agrafage y compris toutes sujétions

Localisation : en périphérie des locaux de l’étage, y compris palier escalier.

3.11	BUTOIRS DE PORTES

Butoirs cylindriques en polyuréthane, à sceller, marque "STAINLESS LINE" ou similaire, diamètre 50 mm, hauteur 40 mm, pour toutes les portes.

3.12	TRAVAUX DIVERS

3.12.1	 Portes de placards

•	Réalisation, dans le cadre du présent chapitre, des façades de placards, avec des portes de type coulissant ou éventuellement ouvrant à la française pour les petites dimensions.

•	Ces portes de placards seront du type "SOGAL" gamme "CLASSIQUE" ou similaire.

•	Dimensions suivant plans Architectes, hauteur du sol au plafond.

•	Montage sans encadrement.

•	Portes constituées par des panneaux d'aggloméré bois habillé.

•	Tablier constitué de trois panneaux coulissants dans un double rail haut en alu laqué et rail bas surbaissé de même nature.

•	Galets coulissants en polyéthylène B.P. sur le rail bas par cassettes "TWINCLIPS".

•	Fixation des rails et huisseries latérales par vissage et chevillage adaptés au support (béton, plâtre, bloc de béton, etc...).

•	Verrouillage par clé.

•	Décor au choix des architectes, profils et panneaux dans la gamme du fabricant.

Localisation : Portes sur placard du bureau secrétaire de mairie, toute hauteur.

Portes sur placard de l’accueil-poste, hauteur : 1,20 m.

3.12.2	 Agencement des placards

Agencement des placards en mélaminé blanc de 19 mm d’épaisseur comprenant les caractéristiques suivantes :

- Traitement des chants et toutes sujétions.

- Profondeur hors tout: 0,60 m.

- Placards: 3 niveaux d’étagères par crémaillères, y compis montants verticaux pour 3 unités pour le placard de l’accueil-poste, avec plan de travail.

- Placards: 5 niveaux d’étagères par crémaillères, y compis montants verticaux pour 2 unités pour le placard secrétaire de mairie.

3.13	MEUBLE - RANGEMENT DU BUREAU DU MAIRE

- Meuble en médium à vernir en atelier, réalisé comme suit, y compris toutes sujétions,

et comprenant :

- En panneau médium de 19 mm d'épaisseur pour le mobilier, les étagères et les portes et en panneau de médium de 29 mm pour le plan de travail, avec plinthe de 10 cm de hauteur, et formant socle au niveau bas et bandeau dito au niveau haut.

- Portes montées sur des charnières invisibles, formant placard bas avec une étagère intérieure sur crémaillères.

- Portes montées sur des charnières invisibles, formant placard haut avec 2 étagères intérieures.

- Montants doublés de part et d'autre du logement de étagère ou avec façon de joint creux.

- Tablettes, en verre trempé pour l’étagère.

- Tenir compte de la sofite VMC en fond de placard à habiller.

3.14	SOUS FACES DE TOITURES

Habillage de la sous face et la façade du chéneau en élévation Sud , par panneau stratifié type « MAX EXTERIOR» y compris toutes sujétions de reprise d’ossature.

3.15	TABLETTE EN STRATIFIE

Fourniture et pose d’une tablette en stratifié, coloris au choix, épaiosseur 22mm y compris toutes sujétions de fixations.

Localisation :     Bureau secrétaire de mairie, sous le châssis vitré coulissant intérieur.

3.16		    COFFRE ET VOLET ROULANT INTERIEUR

- Réalisation d'un coffre pour les volets roulants  en, au dessus de la banque d'accueil, y compris ossature, et toutes sujétions de fixations.

- Fourniture et pose d’un volet roulant, motorisé, en lames d'aluminium blanc, en fermeture de l’accueil, y compris toutes sujétions. Suivant plan.