COMMUNE DE LANGOLEN

Rénovation des bureaux de la mairie

MAITRE D'OEUVRE

M. Paul RUELLAND

1 avenue du Braden – Bâtiment C

29000 QUIMPER

Tél. : 02.98.90.28.24   Fax. : 02.98.90.24.01

DOSSIER DE CONSULTATION

DES ENTREPRISES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

ET PARTICULIERES

LOT N° 4 – CLOISONS, ISOLATION

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.1	PREAMBULE

4.2	ETENDUE DES TRAVAUX

Tous les ouvrages d'isolation thermique, acoustique, cloisons légères, plafonnage.

4.3	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES 
	PARTICULIERES

Tels que définis au chapitre "Généralités Communes à tous les Corps d'Etat", tous les ouvrages seront conformes aux prescriptions réglementaires, aux normes A.F.N.O.R. et, plus particulièrement, à ce qui suit :

Documents Techniques Unifiés

•	D.T.U. 25.222	Plafonds en plaques de plâtre

•	D.T.U. 25.11	Mémento des murs en maçonnerie

•	D.T.U. 23.1	Parois en béton banché

•	D.T.U. 58.1	Mise en oeuvre des plafonds suspendus

Règles D.T.U.

•	Règles : THK 77 - THG 82 - THB 85, mises à jour

Normes Françaises A.F.N.O.R.

•	N.F.B. 12.300	Généralités sur les plâtres

•	N.F.B. 12.301	Plâtres de construction

•	N.F.B. 12.303	Plâtres

•	N.F.B. 12.401	Techniques des essais

•	N.F.P. 72.301	Caractéristiques des carreaux de plâtre

•	N.F.P. 72.302	Caractéristiques des plaques de plâtre

•	N.F.P. 73.301	Eléments en staff, plaques, éléments pour 
		décoration

Textes Réglementaires et Textes Particuliers

•	Code de la construction et de l'habitation.

•	Code de l'urbanisme.

•	Le règlement sanitaire départemental du Finistère (29).

•	Cahier des charges et de pose des fabricants.

•	Les avis techniques du C.S.T.B.

4.4	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

4.4.1	Eléments composites

•	Les éléments composites acoustiques seront constitués de laine de verre ou de roche de classement M0.

•	Les éléments composites thermiques verticaux seront en polystyrène expansé.

•	Ces matériaux devront porter la marque du fabricant. Ils seront livrés dans les emballages d'origine avec bande de garantie et indication de choix.

4.4.2	Eléments préfabriqués en plâtre

•	Les panneaux de plâtre devront être conformes à la norme N.F.P. 72.302.

•	Les carreaux de plâtre devront être conformes à la norme N.F.P. 72.301.

•	Les caractéristiques de planéité et d'état de surface de ces éléments devront être conformes au D.T.U. 25.222.

•	Les panneaux et les carreaux de plâtre, ainsi que les enduits décrits dans le cadre du présent chapitre, devront être mis en oeuvre conformément à leur P.V. d'essais du C.S.T.B. et au cahier des charges du fabricant.

4.4.3	Visserie, clouterie, métallerie

Toutes les pièces métalliques seront protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud ou cadmiage.

Les clous utilisés seront torsadés.

4.4.4	Colles

La fixation des complexes de doublage sur maçonnerie brute se fera avec un mortier 
adhésif "PLACOPLATRE" ou similaire ayant reçu un avis technique du C.S.T.B.

4.4.5	Bois utilisés

Les bois utilisés seront de premier choix, traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) avec un produit de label C.T.B.F. Les tasseaux, taquets, ossatures, baguettes d'habillages, etc... seront en sapin.

4.5	DETAILS D'EXECUTION

L'entrepreneur du présent chapitre devra la réalisation des dessins de synthèse regroupant l'ensemble des détails d'exécution, des calepinages et détails d'incorporation liés à ses ouvrages.

4.6	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions des D.T.U. ou avis techniques du C.S.T.B. et aux notices d'emploi des fournisseurs. Les surfaces devront présenter une planéité parfaite au sens du D.T.U. Les joints entre panneaux de plâtre seront soigneusement lissés à l'enduit. Les panneaux devront être finis pour recevoir directement les travaux et bandes de peinture sans rebouchage, ni ratissage des parements et des joints.

4.6.1	Coordination avec les autres corps d'état

L'entrepreneur du présent chapitre devra la coordination de ses travaux avec les autres corps d'état, notamment en ce qui concerne l'incorporation des huisseries dans les cloisons légères et toutes réservations afférentes aux travaux définis dans le cadre du présent chapitre.

4.6.2	Moyens de mise en oeuvre, échafaudage, protection 
du personnel

L'entreprise titulaire du présent chapitre devra tous les échafaudages et moyens de mise en oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux définis dans le cadre du présent chapitre. Elle devra, en outre, assurer la protection du personnel réalisant ses travaux.

4.6.3	Réservations, incorporations

Dans le cadre du présent chapitre, l'entrepreneur devra toutes sujétions d'incorporation et de réservations dans les parties d'ouvrages décrites dans ce chapitre (huisseries, fourreaux, cadres, trappes, etc...).

4.6.4	Renforts, taquets, tenue mécanique

Tous les taquets nécessaires à la fixation des ouvrages décrits dans ce C.C.T.P. ainsi que tous les renforts en bois nécessaires à la bonne tenue mécanique de ces ensembles seront dus au titre du présent chapitre, excepté pour la fixation des différents appareillages sanitaires et des chauffe-eau électriques où seule la pose de ces renforts fournis par le Plombier est due dans le cadre du présent chapitre.

Les huisseries seront présentées par le Menuisier. Elles seront fixées dans le cadre du présent chapitre.

4.6.5	Raccordement avec des ouvrages de nature différente

A chaque raccordement entre panneaux de plâtre et surface de nature différente, il sera placé une baguette d'habillage ou tasseaux pointés en sapin pour cacher l'imperfection des découpes et jeux des panneaux de plâtre.

4.6.6	Protection contre l'humidité

Les matériaux seront stockés suivant les prescriptions des avis techniques ou celles des fabricants. Les matériaux seront protégés par bâchage.

Il sera porté une attention particulière sur le stockage des isolants thermiques notamment sur le degré d'humidité des laines de verre ou de roche.

Tous les matériaux non stockés de façon correcte seront refusés.

4.6.7	Calfeutrement des panneaux d'isolant thermique

L'entrepreneur du présent chapitre devra la mise en place d'un calicot haut entre le plafond et le doublage sur tous les panneaux d'isolation verticale du projet, ceci afin de réaliser une étanchéité à l'air et éviter "les fantômes" éventuels.

4.6.8	Protection des menuiseries extérieures

L'entrepreneur du présent chapitre devra la protection efficace (scotch, papier crêpé autocollant ou autre système) de tous les châssis P.V.C., côté intérieur, lors de son intervention. Ceci afin d'éviter toutes les projections, salissures, rayures et accumulation de poussières ou gravats dans les rainures des châssis.

Dès la fin de son intervention, l'entrepreneur devra retirer ces protections et faire disparaître toute trace de colle ou de scotch résiduels.

4.6.9	Traitements divers

Dans le cadre du présent chapitre, l'entrepreneur devra prévoir les traitements de toutes les jouées et retombées en matériaux dito la partie courante des faux-plafonds. Toutes sujétions seront prévues pour la mise en oeuvre des profils de rives, cornières, profils en "Z" ou en "U", etc...

Les plaques seront parfaitement ajustées et réglées, I'alignement des ossatures apparentes devra respecter les alignements des murs et parois.

Dans le cadre du présent chapitre, il sera prévu tous les profils d'adaptations aux rives, raccords entre faux plafonds de différentes natures et de complément d'isolation acoustique au niveau des ondes du bac acier support d'étanchéité.

4.7	QUALITÉ DES OUVRAGES - MISE EN OEUVRE

4.7.1	Parements

Quelle que soit la nature des parements, ceux-ci devront être sans défauts, éclats, rayures, ni épaufrures, tant à la livraison des éléments sur le chantier, que durant leur stockage et leur mise en oeuvre.

4.7.2	Protection des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra la protection complète de ses ouvrages par tous moyens appropriés.

Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaîtront en cours de travaux, même s'ils ont été causés par des ouvriers étrangers à l'entreprise, seront réparés aux frais de l'entrepreneur du présent lot.

L'entrepreneur veillera à la planéité de ses ouvrages et évitera toutes différences de nu aux joints pour qu'aucun défaut ne paraisse en éclairage rasant.

Un soin particulier sera apporté aux raccordements avec  les parois adjacentes.

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.8	DOUBLAGE THERMIQUE PAR CLOISONS STIL

Après dépose des revêtements muraux existants, mise en oeuvre d'un doublage thermique par plaques de plâtre BA 13 sur ossature métallique OB avec interposition d'un matelas rigide en laine de roche avec pare vapeur ISO CONFORT de 80 mm certifié « ACERMI » , avec liaisons des lès par adhésif spécifique

Localisation : Doublages thermiques sur le mur Nord du rez de chaussée, sauf escalier, prévu dans le cadre des limites de prestations, mais compris le mur Nord de la salle du conseil  .

Option : Démolition des contre cloisons en briques platrières et mise en œuvre d’une cloison stil dito ci desus.

4.9	CLOISONS DE DISTRIBUTION

SUR OSSATURE METALLIQUE ET PLAQUES DE PLATRE

Les caractéristiques sont les suivantes :

•	Cloisons de marque "PLACOPLATRE" ou similaire.

•	Type "PLACOSTIL".

•	Epaisseur 70 mm , cloison placo de 100 mm à prévoir pour porte à galandage.

•	Ossature sur rail métallique Stil en acier galvanisé tous les 60 cm avec interposition d'un matelas rigide en laine de roche de 45 mm

•	Mise en oeuvre suivant avis technique du fabricant.

Les arêtes à angles vifs seront traitées avec les bandes prévues à cet effet.

Localisation : Suivant les plans, avec cloisons coupe feu 1 H sur local TGBT.

4.10	FERMETURE ANCIENNE PORTE

Fermeture de l’ancienne porte du bureau secrétaire de mairie vers la salle du conseil par cloison stil de 70 mm et isolation.

4.11	PORTES INTERIEURES

L'entreprise titulaire du présent lot devra la pose des blocs portes  situés  dans les cloisons, y compris la porte à galandage, le menuisier se chargera de la pose des portes dans les refends.

4.12	GAINES ET SOFITES

Confection de coffres et de sofites en plaques de plâtre sur  ossature stil, pour les gaines de ventilation.

Localisation : suivant plans architecte dans bureau du maire ( placard ) et à la demande sur chantier pour encloisonner les gaines pouvant rester apparentes.