REFECTION DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE

DE L’EGLISE ST YVES DE LA ROCHE MAURICE

La réfection de l’installation électrique de l’église comprendra la fourniture et l’installation des éléments suivants :

Eclairage de l’autel (travées 9 et 10)

- 2 suspensions sous voûtes

- 4 spots

- 2 Rubans led  5 mètres 3000k, 15 w/m, IP 20 sur entrais N° 9/10 et 8/9

- 2 Convertisseurs 230/24VDC

- 4 Prises de courant encastrées dans le sol

- Distribution des alimentations électriques en câble RO2V

- Profilés aluminium, diffuseurs polycarbonate

Eclairage du Jubé (travées 8, 7, 6 et 5)

- 4 suspensions sous voûtes

- 5 spots

- 3 Rubans led 5 mètres 3000k, 15 w/m, IP 20  sur entrais n° 8/7, 7/6 et 6/5

- 3 convertisseurs 230/24 VDC, 100W, IP 65

- Profilés aluminium, diffuseurs polycarbonate

Eclairage de la Chaire

- 1 spot

Eclairage des travées  4, 3, 2 et 1

- 4 suspensions

- 5 spots

- 4 rubans led 5 mètres, 3000k, 15w/m, IP 20 sur entrais n° 5/4,  4/3,  3/2 et  2/1

- 4 convertisseurs 230/24 VDC, 100W, IP65

- Profilés aluminium, diffuseurs polycarbonate,

Confessionnal

- 2 prises de courant 16 A + distribution électrique

Vitrine / Présentoir

- Prise de courant 16 A et distribution électrique

Sacristie

- Allumage va et vient

- 3 prises de courant

Tableau de protection électrique

Comprenant l’enveloppe, la distribution et la répartition des différentes protections, les organes de commande des éclairages.

Sécurité Incendie

- 1 centrale

- 1 sirène

- 5 blocs déclenchement manuel

- Télécommande test dans tableau de protection électrique

- Blocs d’issue de secours 5 dont 1 dans sacristie

- Réseau d’alarme incendie en câble feu

- Distribution et alimentation des éclairages de secours

Sonorisation

- Amplificateur mélangeur 120 W

- 1 prise de table pour micro

- 3 prises microphone murales