|  | CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P |
| --- | --- |

# MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

## Création de sanitaires automatiques

## dans un local existant

### Objet du marché :

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernent

la fourniture d’un bloc sanitaire PMR automatisés, d’un lavabo automatique, d’un local technique ainsi que la rénovation de trois urinoirs existants et la mise en place de l’ensemble des éléments nécessaires à leur fonctionnement.

Nature et situation du projet :

Le projet se situe rue Sébastien Guiziou, commune de Loctudy,  sur la parcelle cadastrée

AH 31  à l’emplacement de toilettes publiques déjà existantes.

Les travaux éventuels non prévus au présent document ne seront pas exécutés sans ordre     écrit du Maître d’Ouvrage ou de son représentant.

Respect des réglementations en vigueur

Les propositions de l’entreprise prendront en compte tous les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages tels qu’ils  sont prévus au dossier, étant entendu qu’elle devra assurer leur complet achèvement, conformément aux règles de l’Art et de la bonne construction et aux règlements en vigueur (DTU, normes françaises, CSTB).

Allotissement :

Les opérations seront traitées en un seul lot

Mode opératoire et planning d’exécution

Les travaux seront exécutés en une tranche ferme.

La proposition de l'entreprise comprend la fourniture des matériaux entrant dans la composition des ouvrages, la mise en œuvre de ces matériaux, le transport et l'amenée à pied d'œuvre, y compris chargement, déchargement et toutes manutentions.

L'établissement des zones d'intervention, y compris clôtures provisoires et protections, la fourniture, la pose et la dépose des engins de levage, échafaudages et de l'outillage nécessaires à la mise en œuvre sont à la charge exclusive de l’entreprise.

Il en sera de même pour l'enlèvement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot ainsi que la remise en état des lieux à la fin de chantier.

Le candidat incorporera dans le prix global tous les travaux indispensables, étant compris qu’il suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient été omis.

Reconnaissance des lieux

Avant la remise de son acte d'engagement, l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, du terrain et des abords et avoir parfaitement apprécié les conditions d'accès. En tout état de cause, les prix remis seront définitifs et aucun supplément de prix ne sera admis une fois le marché signé.

Calendrier et délai d’exécution

Les travaux seront exécutés suivant les dispositions d’un calendrier établi par l’entreprise, remis lors de son offre et validé par le maître d’ouvrage.

Le délai global pour l’exécution de l’ensemble des prestations ne pourra pas excéder la date prévu pour d’achèvement des travaux.

Devis quantitatif, qualitatif et estimatif

Le candidat remettra un détail estimatif dans lequel devra clairement apparaître les quantités, le type de matériaux utilisés, son prix unitaire ainsi que le nombre d’unités nécessaire.

Le détail estimatif pourra servir de base aux révisions éventuelles au règlement des travaux modificatifs.

Documents à remettre

Font expressément partie des obligations des entreprises les éléments suivants à remettre:

- Les documents graphiques.

- Les plans d’exécution en deux exemplaires : gros œuvres, plomberie, électricité.

- Les documentations de fonctionnement des matériels installés.

- Les certificats de conformité : classement au feu, qualités acoustiques et thermiques et autres certificats nécessaires.

- Les plans de récolement en deux exemplaires pour les raccordements des réseaux intérieurs : électricité, plomberie, EP, EU …

Caractéristiques et description des ouvrages

Structure et résistance au vandalisme :

Les murs devront être traités de façon à pouvoir enlever facilement, avec du matériel ou des produits courants et sans laisser de traces, les affiches, tags et graffitis. Ils devront résister aux dégradations du type rayures, brûlures ou traces laissées par des coups.

Les sanitaires posséderont les caractéristiques nécessaires pour résister aux dégradations liées au vandalisme.

- La cabine WC adaptée aux personnes à mobilité réduites :

(Normes NFP 99-611, arrêté Août 2006, circulaire DGUHC 2007-53 Novembre 2007)

Structure de la cabine :

Elle devra s’intégrer dans le bâtiment existant, actuellement côté toilettes femmes.

(voir plan de l’existant joint en annexe 1)

- Parois renforcées polyester, matériaux composites ou HPL

(traités anti-graffitis) : épaisseur minimum 15 mm

Dimension : environ 1,80 x 2.00 m hauteur sous plafond environ 2.30 m

Classification au feu : M2

Coloris à déterminé

- Façade et porte en ossature métallique, inox ou acier galvanisé.

(normes PMR)

Coloris à déterminé

- Sol en carrelage ou en aluminium

- Plafond renforcées polyester, matériaux composites ou HPL

(traitées anti-graffitis) : épaisseur minimum 15 mm

Coloris à déterminé



Système de fermeture :

- La porte (ouverture frontale) sera équipée d’une serrure avec verrouillage automatique en cas de volonté de fermeture du site.

- Une signalétique lumineuse extérieure sera prévue pour signaler l'occupation ou non occupation des WC.

- Un logo PMR devra être visible depuis l’extérieur.

- A l’intérieur, une béquille et un bouton devront permettre la condamnation électrique et la

dé-condamnation automatique au bout de 15 minutes d’utilisation.

- Une alarme devra être prévue après 15 minutes d’occupation (à relier avec un avertisseur sonore) afin de prévenir tout enfermement ou perte de connaissance.

- Les serrures et leurs mécaniques d'ouverture et de fermeture devront résister au vandalisme.

Équipements et accessoires :

- Une cuvette céramique suspendue, sans abattant avec une assise fixe moulée.

- La cuvette sera fixe sans mouvement mécanique de haut en bas ou d’avant en arrière.

- Une micro chasse à l’entrée devra pouvoir faciliter l’évacuation des matières.

- Un distributeur de papier anti vandalisme en rouleau inox encastré dans la paroi.

- Une poubelle inox anti vandalisme également encastrée. La poubelle sera équipée d’un système anti-feu.

- Une barre d’appui PMR fixe.

- Un lave-mains en inox ou en coque polyester armé intégré dans la paroi du sanitaire comprenant un miroir inox sans projection de verre, eau, distributeur de savon et séchage sans cellules.

La distribution d’eau, de savon liquide et la mise en marche du sèche main devront fonctionner dès la présentation des mains et intégrer un arrêt automatique en cas d’utilisation prolongée.

L’ensemble de ces dispositifs devront naturellement être accessibles PMR.

Automatismes de la cabine :

- La cabine devra intégrer la désinfection, le lavage et le séchage automatiques de l’assise de la cuvette.

- Le lavage automatique du sol par buses de lavage sur le pourtour de la cabine (cadence programmable). Réglage par l’utilisateur sans intervention du fabricant, avec condamnation de la porte pendant le cycle de nettoyage.

-Le lavage automatique de l’intérieur du lave-mains.

- Les voyants extérieurs d’occupation (ex : rouge et vert).

- Un luminaire cadre inox encastré et anti-vandalisme à commande automatique, avec

LEDS.

- Un groupe VMC équipé d’une bouche inox encastrée anti-vandalisme et d’un accélérateur de ventilation pendant l’occupation.

- Le chauffage régulé dans la cabine.

- Le tirage automatique de la chasse d’eau d’une pression statique entre 2 et 4 bars avec distribution automatique de produit détartrant, désinfectant et désodorisant dans l’eau.

- Le coffret de comptage des utilisations (comptage journalier…) avec horloge de programmation des heures d’ouverture et de fermeture.

- Alarme après 15 minutes d’occupation reliée à un avertisseur sonore (système anti enfermement, perte de connaissance).

- Utilisation successive sans déclenchement du lavage de sol. (détection par l’automate)

- Fonctionnement devra se faire par un (ou des) capteur(s) de présence dans la gaine technique, donc anti vandalisme.

Sécurité de la cabine :

- Lorsqu’une personne rentre immédiatement après la sortie d’un autre utilisateur, l’automatisme ne devra pas déclencher le lavage (hors chasse d’eau) et reprendre son cycle au départ.

- Aucune pièce ne devra être en mouvement afin d’éviter tous risques de coincement de doigts …

- Sanitaires équipés d’urinoirs et lave-mains:

Structure:

Ils devront s’intégrer dans le bâtiment existant, actuellement côté toilettes hommes.

(voir plan de l’existant joint en annexe 1)

- Parois renforcées polyester, matériaux composites ou HPL

(traitées anti-graffitis) : épaisseur minimum 15 mm

Dimension : environ 1,50 x 2.00 m  hauteur sous plafond 2.30 m

Classification au feu : M2

Coloris à déterminé

- Sol en carrelage ou en aluminium

Dimensions et coloris à déterminé

- Plafond renforcées polyester, matériaux composites ou HPL

(traitées anti-graffitis) : épaisseur minimum 15 mm

Coloris à déterminé

- Eclairage au plafond ou sur la paroi du côté local technique  avec commande par détection de présence

Système de fermeture :

- La porte (ouverture frontale) en inox ou acier galvanisé sera équipée d’une serrure 3 points avec verrouillage par clé en cas de volonté de fermeture du site.



Équipements et accessoires :

Les urinoirs seront séparés par des cloisons renforcées polyester, matériaux composites ou HPL.

L’entretien devra être assuré dans le même local technique que celui de la cabine PMR.

Descriptif des urinoirs:

- Urinoir à lavage et désinfection automatiques.

- Coque monobloc polyester, inox, ou céramique.

- Un récepteur de fond d’urinoir inox.

- Une buse de lavage chromée à jet plat.

- Le raccordement d’alimentation d’eau par flexible et raccord 12/17 avec une pression maximum de 4 bars.

- Une détection inviolable pour lavage automatique de la coque.

- Lavage automatique après chaque utilisation.

- Une électrovanne 24 volts pour le lavage avec filtre d’entrée.

- Une pompe doseuse pour produit bactéricide avec dosage variable.

- Un réservoir de produit bactéricide concentré avec un bidon de 5 litres de produit bactéricide.

Descriptif du lave-mains automatique :

Le titulaire devra équiper le local urinoirs d’un lave mains multifonctions automatique encastré respectant les critères suivant :

- Coque moulée polyester à encastrer formant lave mains classée au feu M2 ou en inox

- Lavage de l’intérieur de la vasque.

- Une grille de séchage inox 304

- Un raccord mâle 33/42 pour évacuation des eaux usées

- Un raccord mâle 12/17 pour alimentation en eau

- Une distribution automatique de savon liquide et d’eau, dosé dés la présentation des mains    avec arrêt automatique en cas d’utilisation prolongée.

- Un miroir anti vandalisme inox intégré

- Un bidon de 5 litres de savon liquide avec support bidon de type Comacel

- Local Technique:

Structure:

Il sera intégré dans le fond du bâtiment  sur toute la largeur, la porte d’accès

sera posée côté local urinoirs ou WC automatisé.

Dimension : environ 1,50 x 3.70 m hauteur sous plafond environ 2.30m.

Système de fermeture :

- La porte en inox ou acier galvanisé sera équipée d’une serrure 3 points avec verrouillage par clé.

Dans les propositions ou la structure n’est pas monobloc ou intégrée, prévoir :

Parois:

- Ossature de type STILL M48 ou similaire

- Fourniture et pose de plaque de type BA 13 Hydro vissé

- Joints traités par bandes et enduit

- Finition : peinture mate

- Isolation : par rouleau de laine de verre de 120 mm d’épaisseur sur toute la surface

Sol :

en carrelage

Dimensions et coloris à déterminé

Plafond :

- Ossature de type STILL M48 ou similaire

- Fourniture et pose de plaque de type BA 13 Hydro vissé

- Joints traités par bandes et enduit

- Finition : peinture mate Coloris à déterminé

- Isolation : par rouleau de laine de verre de 120 mm d’épaisseur sur toute la surface

- Eclairage au plafond avec commande par interrupteur

Équipements et accessoires :

Le titulaire devra équiper le local technique prévu à cet effet dans l‘ouvrage.

Les équipements (savon, papier hygiénique, siphon d’évacuation, électrovannes, manomètres) seront rechargés et accessible par ce local.

Le boîtier de programmation du fonctionnement du sanitaire permettra de gérer les ouvertures et fermetures, les cycles de lavage, de connaître la fréquentation du sanitaire ainsi que tout ce qui permet d'optimiser le service proposé et son coût d'utilisation.

- accès par porte protégée avec serrure ;

- armoire électrique (mono 230V), appareillage mécanique et hydraulique nécessaire au

fonctionnement ;

- coupure général de l’installation électrique ;

- une vanne d'arrêt général pour l'alimentation en eau du sanitaire ;

- une vanne d’arrêt pour l’alimentation de l’urinoir et du jet ;

- horloge de programmation des horaires d’ouverture et fermeture ;

- détecteur d’anomalies de fonctionnement ;

- vannes d’arrêt général et pompe doseuse pour produits désinfectants (5 L) et

désodorisant

- un robinet de puisage avec lance de nettoyage ;

- un vidoir pour la poubelle ;

- une mise hors-gel de l'installation complétera afin d'éviter des dégradations.

Le titulaire procédera à la mise en place de toutes les canalisations y compris raccords,    joints, organes de fixation, robinets et vannes d’arrêt nécessaires au bon fonctionnement des automatismes.

Raccordement aux réseaux :

Les demandes de raccordements aux réseaux seront à la charge du maître d’ouvrage

(électricité; EU ; AEP) elles  seront effectuées auprès des services compétents

(ERDF, SAUR).

Les Amenées des réseaux Eau, assainissement, électricité seront également à la charge du maître d’ouvrage

Autres prestations à la charge du maître d’ouvrage

- En dehors des mises à disposition des réseaux le maître d’ouvrage réalisera à sa charge les démolitions de murs, création d’une ouverture dans le mur de séparation des toilettes existantes pour l’accès au local technique. Les décaissé, création de dalle y compris la peinture d’imperméabilisation, l’élargissement du tableau de porte pour le WC PMR (101cm), réservation en façade pour le panneau extérieur  de commande du WC automatique, de l’enseigne et des urinoirs,…

Eau Potable et Eaux Usées :

Le titulaire devra assurer les raccordements des sanitaires aux réseaux EU et AEP mis à disposition dans le local technique. Il devra assurer l’ensemble des essais nécessaires au bon fonctionnement des réseaux (étanchéité, manœuvre des robinets et commandes de vidange …)

Electricité :

Le titulaire assurera le raccordement des sanitaires au réseau électrique mis à disposition dans le local technique. Il assurera également tous percements, saignées, branchements, scellements et raccords correspondants aux alimentations des différents équipements électriques de la structure.

- Mise en place d’un tableau électrique aux normes en vigueur.

Service Après-Vente

- Le prestataire précisera le type de SAV qu’il est en mesure de proposer et joindra à son offre une proposition détaillée et chiffrée de contrat de maintenance.

Précisions à apporter

- Préciser la pression d’eau nécessaire

- Préciser la puissance électrique nécessaire

- Préciser la cadence de programmation du nettoyage de sol

- Préciser le coût des déplacements en cas d’interventions

- Préciser le coût de modification des programmations horaires d’ouverture et de fermeture du sanitaire (y compris déplacement) si cette prestation ne peut pas être assurée par les services compétents du maître d’ouvrage.