Commune de PENMARCH

Services Techniques

110 rue Edmond Michelet

29760 PENMARCH

Tel : 02 98 58 89 61

Fax : 02 98 58 58 52

Mail : st@Penmarch.fr

Cahier des charges pour location modules et containers saison 2015

Poste de secours du Steir :

- 1 module d’environ 30 m2

Période de location du 23 juin au 4 septembre 2015

Livraison et montage sur dalle béton plage du Steir accès N°20

Voir plan d’assemblage ci-joint.

Important : un Chauffe eau solaire et 2 panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit.

Pour le chauffe eau solaire : prévoir une sortie eau froide et une entrée eau chaude sur le toit. (Donc pas de chauffe électrique dans le module)

Pour les panneaux photovoltaïques : prévoir boitier de raccordement électrique sur le toit.

Le module devra également contenir les équipements suivants :

- Prises électriques, éclairage, prise téléphone avec boitier de raccordement extérieur situé sur le toit

- Revêtement de sol pvc

- 1 wc

- 1 douche sans ballon d’eau chaude

- 1 lavabo + miroir

- Volets roulant sur les grandes fenêtres

- Baraudage sur petites fenêtres

- Porte d’entrée mini 0,83 sans rebord de seuil

- Système de maintien de porte ouverte

- 1 container 10 pieds

Période de location du 23 juin au 4 septembre 2015

Livraison et mise en service à coté du poste de secours

Centre Nautique Municipal :

- 2 modules d’environ 7m2   (

Voir plan ci-joint

Période de location du 15 juin au 1er septembre 2015

Livraison et mise en service plage du Steir accès N° 17

Proposer en option le tarif pour un module de 15m2 (plan ci-joint) à la place d’un module 7m2

- 4 containers  20 pieds

Période de location du 15 juin au 1er septembre 2015

Livraison et mise en service plage du Steir accès N° 17