|  | Ville de GOUESNOU |
| --- | --- |

##### Services Techniques

_______________________

Rénovation du logement de la poste

## Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

LOT N°1
DEMOLITION - PLATRE SEC – ISOLATION

Marché à procédure adaptée

| Maître d’ouvrage MAIRIE DE GOUESNOU Place des fusillés 29850 GOUESNOU 02 98 07 86 90 Fax : 02 98 07 78 47 travaux@mairie-gouesnou.fr | Maitre d’œuvre Cabinet chapotel architecte 30 ter av Baron Lacrosse 29850 GOUESNOU 02 98 42 19 12 secretariat.chapotel@gmail.com |
| --- | --- |

DATE DE REMISE DES OFFRES : jeudi 11 juin 2015 à 12 h

SPECIFICATIONS GENERALES

- OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP se rapporte aux travaux de Cloison/Doublage pour la construction du logement communal à Gouesnou.

- CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et connaître parfaitement tous les documents contractuels visés précédemment, applicables aux travaux de son marché.

L’entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus à la date précisée au CCAP ou à défaut ceux découlant des clauses du CCAG.

L’entreprise est réputée s’être engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Le dossier d’appel d’offres dans son intégralité ;

- Le site et les sujétions propres ;

- Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

- Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)

- L’arrêté du permis de construire et l’ensemble des avis techniques émis.

- CONNAISSANCE DU TERRAIN

L’entrepreneur titulaire du présent lot sera censé s’être engagé dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sera parfaitement connu :

- Les lieux où doivent être réalisés les travaux pour s'y être rendu,

- Tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

- La nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées,

- L'état du terrain qui lui sera livré,

- Les contraintes relatives aux bâtiments mitoyens, les réseaux existants éventuels passant dans l’emprise de la parcelle, dans et hors de la zone chantier. Les contraintes relatives aux ouvrages existants conservés dans l'emprise du chantier. Les réseaux existants dans l’emprise de la parcelle et ne servant plus dans le cadre des travaux devront être déposés à la charge de l’entreprise du présent lot,

- Les modalités et difficultés de stationnement,

- Les accès et dessertes existants du chantier,

- Les possibilités d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- Les sujétions de règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public,

En résumé, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.

- DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle des travaux donnée dans le Planning joint au Dossier de Consultation, sera considérée comme prise en compte par l’entrepreneur dans son offre de prix.

- OFFRE DE PRIX – MARCHE A « PRIX GLOBAL FORFAITAIRE »

Le marché « à prix global forfaitaire » est celui où les prestations demandées à l’entrepreneur sont parfaitement définies par le maître d'ouvrage, et où le prix global est fixé par l’entrepreneur en bloc et à l'avance.

Le dossier de consultation définit d'une manière précise l'objet du marché et les caractéristiques des travaux à prévoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparaît sur les documents du dossier de consultation des divergences, des omissions ou des erreurs, l’entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent nécessaires auprès des personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par l’entrepreneur doit correspondre à des travaux livrés entièrement terminés.

Ne peuvent pas être considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu à paiements complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maître d'ouvrage l'objet du marché en complet et parfait état d'achèvement.

Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix annexé à l'offre de l’entrepreneur n'a pas de valeur contractuelle, et que dans le cas de divergences, seul le montant porté sur l'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le Maître d'Ouvrage.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur la conception, l'exécution, la qualité, les prix et le délai de réalisation des ouvrages.

Elle devra signaler toute erreur ou omission éventuelle, car elle ne pourra prétendre que celles-ci fassent l’objet d’une suspension de travaux ou d’une demande de supplément de prix. Toutes les précisions mentionnées sur les pièces graphiques, non décrites dans le CCTP sont dues par l’entreprise du présent lot. Au cas où la concordance entre deux ou plusieurs documents peut donner lieu à interprétation, l’appréciation en revient d’autorité au Maître d’Œuvre.

Devront être exécutés comme étant dans le prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet des ouvrages, dans le respect des normes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de l’ensemble de l’opération.

L’attention de l’entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait qu’un Bureau de Contrôle et un Coordinateur Sécurité Santé sont désignés par le Maître d’Ouvrage et que toutes leurs demandes sont à prendre en compte dans le cadre de son Marché Forfaitaire.

Les travaux comprendront tous les points évoqués au chapitre « Description des ouvrages » compris :

- Toutes fournitures et accessoires,

- Toutes les sujétions d’exécution,

- Le montage des matériaux,

- Echafaudages, agrès,

- Travaux à toute hauteur,

- Difficultés d’accès,

Seront également dus:

- Les coupes et découpes à la demande,

- Le nettoyage parfait des éléments posés,

- La protection des ouvrages contigus de ceux du présent lot, la réfection de ces ouvrages si nécessaire

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devant tous les travaux et fournitures nécessaires à la parfaite finition des ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise d’autres corps d’état.

En règle générale, l’attributaire du présent lot devra exécuter les poses, déposes, démolitions et réfections des parties ou éléments qui seront indispensables à la bonne réalisation du projet ou rendus nécessaires pour permettre le passage ou les ajustements des autres corps d’état, et ceci, jusqu’ont la réception des travaux.

- RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES

Les ouvrages faisant l'objet du présent descriptif seront exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur et notamment :

## 6.01 - D.T.U.

- DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre

- NF P72-202-1 (DTU 25.31) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre - Exécution des cloisons en carreaux de plâtre - Partie 1 : Cahier des clauses techniques

- NF P72-202-2 (DTU 25.31) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre - Exécution des cloisons en carreaux de plâtre - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

- P72-202-3 (DTU 25.31) (juillet 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre - Exécution des cloisons en carreaux de plâtre - Partie 3 : Mémento

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées)

- NF P72-203-1 (DTU 25.41) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) - Partie 1 : Cahier des charges + Amendement A1

- NF P72-203-2 (DTU 25.41) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1

- DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant

DTU 25.42 (DTU P72-204/PRE) (décembre 1989) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant - Préambule

- NF P72-204-1 (DTU 25.42) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1

- NF P72-204-2 (DTU 25.42) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1

- FD P72-204-3 (DTU 25.42) (février 2003) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant - Partie 3 : Mémento pour la rédaction des documents particuliers d'un marché et pour la coordination des travaux

## 6.02 - Normes

- NF A91-131 Fils d'acier galvanisés à chaud - Spécification du revêtement de zinc (avril 1962)

- NF B12-300 Gypse et plâtre - Plâtres - Généralités - Clauses et conditions générales (décembre 1987)

- NF B12-301 Gypse et plâtre - Plâtres pour enduits intérieurs à application manuelle ou mécanique de dureté normale ou de très haute dureté - Classification, désignation, spécifications (décembre 1987)

- NF B12-401 Gypse et plâtre - Plâtres - Technique des essais (décembre 1987)

- NF P05-311 Présentation des performances des cloisons non porteuses construites avec des composants de même origine (décembre 1985)

- NF P08-301 Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux chocs – Corps de chocs - Principe et modalités générales des essais de choc (Avril 1991)

- NF P23-305 Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois (décembre 1988)

- NF P24-301 Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques (août 1980)

- NF P72-301 Carreaux en plâtre d'origine naturelle à parements lisses pour cloison de distribution ou doublage (décembre 1983)

- NF P72-302 Plaques de parement en plâtre - Définition, spécifications et essais (octobre 1981)

- NF P72-322 Mortiers adhésifs à base de plâtre pour complexes d'isolation thermique, plaque de parement en plâtre/isolant (août 1993)

- NF P92-507 Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement – Classement selon leur réaction au feu (février 2004)

- NF C15-100 Installations électriques à basse tension - Avant-propos (mai 1991, décembre 1994 et 1995)

et toutes normes :

- Normes de la série NF S 31 concernant l’acoustique

- Normes européennes et internationales.

Toutes dérogations aux dispositions prises dans les différents textes de référence, ainsi que dans la présente description doit impérativement être proposée clairement au Maître d’Œuvre, qui en décide l'adoption ou le rejet.

Cette décision est stipulée par lettre accompagnée des documents nécessaires à la bonne exécution des ouvrages.

Les travaux de mise en oeuvre doivent alors être strictement conformes aux nouvelles dispositions et ne doivent commencer qu'après réception de la lettre d'accord.

## 6.03 - Autres documents

- Conditions générales d'emploi et de contrôle des éléments préfabriqués de hauteur d'étage en plâtre à parements lisses pour cloisons de distribution et de doublage (Cahiers CSTB 1362 janvier/février 1976)

- Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques de plâtre hydrofugées de type H1 - Conditions générales de mise en oeuvre dans les locaux classés EB+ privatifs (Cahiers CSTB 3477 septembre 2003)

- Guide technique - Guide de l'isolation thermique par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (Cahiers CSTB 3231 juin 2000)

- Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois (Cahiers CSTB 3335 avril 2001)

- Avis techniques des procédés employés.

- DONNEES CLIMATIQUES

Suivant normes :

- NF EN 1991-1-3/NA (mars 2008) Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 : 2005 - Actions générales - Charges de neige.

- NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 : 2005 - Actions générales - Actions du vent.

- Vent : Zone III

- Neige : Zone A1

- Zone de concomitance vent - pluie : Zone III

- Zone climatique (Th CE 2005) : H2a

- AUTOCONTROLE

Il est rappelé à l’entrepreneur que la Maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique interviennent ponctuellement en vérification de conformité et de qualité d’exécution, de ce fait les personnes responsables de l’entreprise titulaire du présent marché à caractère global et forfaitaire qui sont en permanence sur le chantier doivent assurer leur autocontrôle et ne pas attendre les remarques éventuelles d’autres intervenants.

Il sera demandé en cours de chantier et sera également mis dans le dossier DOE les fiches autocontrôle à chaque étape de la construction.

- PRESTATIONS A REALISER

Les ouvrages principaux sont répartis selon les familles suivantes :

- Cloisons séparatives

- Cloisons de distribution,

- Cloisons de doublages,

- Plafonds Placo CF ou non

- Habillages Placo

- Pose d’éléments

- Limites des prestations

## 12.01 – Travaux

Les travaux comprennent (liste non exhaustive) :

- Les moyens de manutention, de levage, d’échafaudages.

- La protection des ouvrages.

- Pour les cloisons d’habillage, de doublage et de cloisons de distribution :

- la réception des supports verticaux et horizontaux, leur dépoussiérage s’il y a lieu,

- le constat du trait de niveau,

- le traçage d’implantation des cloisons précitées,

- la mise en place des dispositifs de scellement ou profils de réception, si nécessaire,

- les piquetages nécessaires de la surface du gros oeuvre déjà exécuté au raccord avec la cloison de distribution,

- la mise en place des bandes résilientes,

- la mise en place des semelles en profil U plastique ou socle en maçonnerie,

- la mise en place des huisseries fournies par le poste Menuiseries Intérieures,

- la mise en œuvre des raidisseurs ou d’éléments d’angles et de liaison,

- le nettoyage, l’enlèvement des gravois, ainsi que leur transport aux décharges publiques,

- la mise en place des bâtis des trappes de visite,

- les réservations de passage, trémies et fourreaux nécessaires aux autres postes,

- les sujétions pour finitions, telles que, arêtes, cueillies, raccords, etc.,

- l’incorporation dans les ouvrages réalisés par l’entrepreneur du présent poste, des fourreaux pour canalisations diverses et des renforts (taquets bois, ossatures métalliques, etc. permettant la reprise pour charges lourdes et légères.

- les essais de mise en œuvre,

- les échantillons,

- les finitions telles que préconisées par le fabricant.

- Et plus généralement :

Les installations qui devront être mises à la disposition du Maître d’Œuvre pour contrôler les implantations et les niveaux prescrits ; tous les points de repère seront soigneusement maintenus en place et protégés par l'entrepreneur,

Tous les échafaudages, constructions provisoires, ainsi que tous les travaux et fournitures complémentaires afférents à la sécurité des personnels en cours de travaux (en conformité avec le Code du Travail décret du 8 janvier 1965 complété et modifié),

L'entrepreneur sera responsable du choix du mode d'exécution et de l'exécution des travaux. Les règles d'exécution qui lui seront imposées, le visa par le Maître d'œuvre des installations de chantier, des matériaux, des procédés d'exécution, les vérifications de chantier et essais laisseront subsister l'entière responsabilité de l'entrepreneur,

L'entrepreneur devra s'assurer de la fiabilité de la méthode de montage qu'il aura retenue, même si c'est celle proposée par le Maître d’Œuvre,

Le nettoyage et l'entretien des installations, ainsi que le nettoyage et l'enlèvement du matériel et des matériaux sans réemploi, déchets, débris et emballages divers,

Les protections nécessaires à la sécurité du personnel,

La protection de tous les ouvrages exécutés risquant de subir des détériorations durant le chantier,

Les joints et la quincaillerie nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages,

La position des trappes d’accès aux clapets coupe feu, ou aux vannes, doit être portée sur les plans des corps d’état spécialisés.

## 12.02 - Documents à fournir

12.02.01 - En phase période de préparation de chantier

L’entreprise devra fournir, en phase de préparation :

- Plans de principe.

- Marques de référence, dans la mesure où les marques ne sont pas précisées au C.C.T.P.

- Un plan des installations fixes de chantier indiquant l'utilisation des aires qui sont mises à la disposition de l'entreprise.

12.02.02 - En cours de chantier

L’entreprise devra fournir, en cours de chantier :

- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

- Photocopie des P.V. de conformité aux normes et aux textes législatifs.

- Photocopie des P.V. d’essais des ouvrages nécessitant une stabilité au feu, une réaction au feu.

- Photocopie des P.V. d’essais des ouvrages nécessitant des performances acoustiques.

- Echantillons des matériaux.

L'entrepreneur du présent poste devra fournir à la cellule de coordination tous les plans de détails nécessaires à la mise au point des réservations (appareils d'éclairage, sécurité incendie, trappes de visite, etc.) et des systèmes d'accrochage.

L’entrepreneur s’informera auprès du Maître d’Œuvre des différents essais prescrits et remettra les résultats à des dates qui lui seront imposées.

12.02.03 - En fin de chantier

La fourniture des Dossiers Ouvrages Exécutés en 2 exemplaires signés, à la fin des travaux, suivant les stipulations du Cahier de Clauses Communes TCE.

- Prestations exclues du forfait

Prestations exclues du présent poste :

- Les traits de niveau (lot Gros Œuvre),

- Les cloisons lourdes en maçonnerie porteuse et non porteuse (lot Gros Œuvre),

- La peinture de finition (lot Peinture),

- Les enduits ciment sur maçonnerie (lot Gros Œuvre),

- La mise en place des huisseries à bancher (lot Gros Œuvre),

- La mise en place des huisseries dans les maçonneries de parpaings (lot Gros Œuvre),

- Le flocage en sous face de dalles assurant le Coupe Feu et la Thermique (lot Gros Œuvre),

- Les bâtis autoportants support des WC suspendus (lot Plomberie).

- Performances des ouvrages

## 14.01 - Performances mécaniques

Pour les parements à base de plaque de plâtre ou de fibre et plâtre, les performances de résistance aux chocs seront testées ainsi : L’empreinte laissée par une bille d’acier de 500 g, sous une énergie de 2,5 Joules, sera de 10 mm de diamètre en partie courante.

Pour tous les locaux dont l'occupation justifie une dureté de surface élevée, les plaques mises en œuvre devront répondre à la caractéristique d'empreinte "haute dureté" définie ci avant.

## 14.02 -  Performances au feu

Classement feu de l’établissement :

HABITATION :

- 1ère famille (logements individuels)

## 14.03 - Performances acoustiques

Réglementation acoustique spécifique aux habitations.

- Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : ce critère est noté Rw (C ; Ctr) et exprimé en dB. La norme NF EN ISO 717-1 (classement français NF S 31-032-1) permet d’exprimer l’indicateur unique européen Rw et ces termes de pondération C et Ctr.

- Les indicateurs RA et RA,tr sont obtenus de la manière suivante :

- RA = Rw + C (caractérise l’affaiblissement acoustique pondéré pour un spectre de bruit rose), RA ≈ Rrose –1,

- RA,tr = Rw + Ctr (caractérise l’affaiblissement acoustique pondéré pour un spectre de bruit route), RA,tr ≈ Rroute.

- Dans tous les cas, la valeur à prendre en compte concernant les objectifs à atteindre en terme d’indice d’affaiblissement sera celle correspondant aux descripteurs actuels RA et RA,tr (le descripteur Rw n’a pas de sens sans ses termes de pondération C et Ctr).

Les isolements acoustiques normalisés pour un bruit rose à l’émission et une durée de réverbération de 0,5 seconde à la réception devront être supérieur aux valeurs suivantes :

  - Isolement acoustique requis entre locaux : suivant réglementation logements

Les cloisons, telles que définies ci-après, bénéficieront d’un isolement acoustique pondéré Rw conforme aux exigences requises, sans aucune tolérance de mesure (les produits et composants choisis tiendront compte des pertes éventuelles par transmissions indirectes liées à la mise en oeuvre et à l'environnement, de l'ordre de 3 à 4 dB.

Pour ce qui concerne les parois séparatrices comportant des portes munies de dispositifs anti-pince doigts, les performances acoustiques souhaitées sont difficilement accessibles. On admettra par principe que l’isolement acoustique de la paroi sans porte devra être supérieur de 10 à 15 dB(A) à celui recherché pour la paroi avec porte.

## 14.04 - Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois

Conformément au Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois (Cahiers CSTB 3335 avril 2001), chaque local est défini en tenant compte :

- de l'hygrométrie du local et de la production de vapeur,

- de l'exposition à l'eau des parois,

- Exécution des travaux

## 15.01 - Stockage sur chantier

Les ouvrages et matériaux livrés sur le chantier, en attente de mise en oeuvre, doivent être stockés à l’abri des intempéries et des chocs. Les conditions de stockage doivent être telles que les ouvrages et matériaux ne subissent aucune déformation ou détérioration.

## 15.02 - Contrôle avant pose

Avant toute opération de pose, les contrôles suivants sont effectués :

- Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes).

- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés à ceux qui doivent être posés.

- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le fonctionnement des ouvrages à poser.

Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et à mesure de l’avancement des autres postes. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit être signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

## 15.03 - Tolérances sur les éléments de structure

Eléments de structure existants :

- Les éléments de structure ou incorporés à la structure sont positionnés par rapport aux existants.

- Tolérances : Cote de niveau et de hauteur : ± 1 cm.

## 15.04 - Déformation des éléments de Gros Œuvre

15.04.01 - Calcul des déformations

Les déformations sont calculées selon les méthodes données dans les règles de calculs des ouvrages concernés (BAEL 91modifié 1999 ou BPEL 91, etc.).

15.04.02 - Déformations admissibles

Planchers courants : ce sont ceux qui supportent des cloisons maçonnées ou des revêtements de sol fragiles, pour lesquels on évalue un fléchissement (appelé flèche active) qui, après mise en oeuvre des cloisons ou des revêtements de sol, doit rester inférieur à :

- 1/500 jusqu’à 5,00 ml,

- 0,5 cm + 1/1000 au-delà de 5,00 ml.

Autres planchers : ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons maçonnées, ni revêtements de sol fragiles, ainsi que les planchers de combles non accessibles normalement. Pour ces planchers, on limite leur déformabilité conventionnellement par leur fléchissement à partir de leur mise en service, qui doit rester inférieur à :

- 1/350 jusqu’à 3,50 ml,

- 0,5 cm + 1/700 au-delà de 3,50 ml.

## 15.05 - Tolérances des produits

Selon DTU et avis techniques précités.

## 15.06 - Travaux défectueux

Lorsque les matériaux ou le mode d'exécution d'une partie quelconque des travaux ne seront pas conformes aux spécifications correspondant au présent C.C.T.P., cette partie sera considérée comme défectueuse. Tous travaux considérés comme défectueux seront démolis et repris avec l'approbation du Maître d’Œuvre, aux frais de l'entrepreneur.

## 15.07 - Trous, trémies, découpes, joints périphériques

Il y aura lieu de prévoir :

- Les coupes à la demande au droit des parois verticales et horizontales dans le cas de soffites formant imposte,

- Les joints creux périphériques ou pleins en matériau résilient au droit des parois verticales,

- Les coupes droites et biaises des éléments de raccordement au droit des zones de formes irrégulières, triangulaires, courbes, etc.,

- Les trous de toutes les formes et de toutes les dimensions pour la mise en place éventuelle d'appareillage ou de renforcement au droit des appareils suspendus par la mise en place d'un cadre bois ou métallique solidaire de l'appareil,

- Les découpes, entailles, percements, scellements et raccords en plâtre à modeler pour le passage des canalisations, gaines, etc…

- Les raccords, rebouchages et calfeutrements après interventions des autres postes sur les ouvrages du présent poste. Ils devront impérativement reconstituer le degré CF/PF exigé de la cloison, et maintenir la qualité d’affaiblissement acoustique de la cloison.

- Mise en oeuvre des cloisons

## 16.01 - Cloisons de distribution « sèches »

Conforme au D.T.U. 25.41 avec les précisions ci-après :

- Méthode de pose dite "à l’avancement", compte tenu de la mise en place des huisseries de portes fournis par le poste Menuiseries Intérieures.

- Bandes résilientes entre rails métalliques bas et dalles B.A.

- Rives basses des plaques arasées à 10 mm du sol fini, pour éviter toutes remontées d’eau par capillarité.

- Précautions en pièces humides : parements en plaques de plâtre hydrofuge.

- Jonction avec le sol dans les locaux humides : adjonction d’un polyane, épaisseur 100 microns en pied de cloison dépassant de 2 cm du sol fini et bande de mousse imprégnée sur le sol.

- Jonctions avec huisseries de portes : traitées avec montants renforcés sur toute hauteur et intervalles limités à 400 mm (intervalles courants : 600 mm).

- Alternance de tous les joints des deux couches de plâtre des deux parements, y compris les raccords des impostes de portes avec montants doublés.

- Dans le cas de cloisons de grande hauteur, les poteaux sont plus rapprochés ou doublés conformément aux dispositions du fabricant.

- Finition préparatoire des différents joints de plaques (raccords en ligne entre plaques, joints d’angles rentrants et saillants, etc.) avec les matériaux complémentaires du procédé employé : enduit spécial et bandes d’armatures mis en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.

- Les cloisons de distribution devront présenter une tolérance de planéité et un aspect de finition tels que les revêtements de finition pourront être directement appliqués, sans procéder à un ratissage.

- Mise en oeuvre avant les doublages thermiques pour préserver les caractéristiques acoustiques.

- Habillage des ébrasements de baies (sans objet)

- Finition au poste Peinture : Le traitement complet de peinture (enduit, préparation et finition).

## 16.02 - Cloisons de doublage

Conforme au D.T.U. 25.42 avec les précisions ci-après :

- Conforme aux prescriptions du fabricant (pose collée) et à l'avis technique du C.S.T.B. pour ce qui concerne le stockage, la pose, la finition,

- Conforme aux prescriptions du "Guide de l'isolation",

- Précautions en pièces humides : parements en plaques de plâtre hydrofuge

- Fixation des charges lourdes et légères par scellement à sec,

- Pose des panneaux par collage (plots de colle spéciale répartis suivant prescriptions du fabricant et permettant de ménager un intervalle de rattrapage de 10 mm entre le doublage et la paroi à isoler)

- Jonction avec le sol : rive inférieure des panneaux arasée à 10 mm du sol fini, avec calfeutrement en laine de verre pour étanchéité à l’air

- Jonction avec le sol dans les locaux humides : rive inférieure des panneaux arasée à 10 mm du sol fini, avec calfeutrement en laine de verre pour étanchéité à l’air et joint souple (mastic acrylique) sous la plaque hydrofuge

- Finition préparatoire des différents joints de plaques (raccords en ligne entre plaques, joints d'angles rentrants et saillants, etc...) avec les matériaux complémentaires du procédé employé : enduit spécial et bandes d'armatures mis en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.

- Finition au poste Peinture : Le traitement complet de peinture (enduit, préparation et finition).

- Période d'intervention

Les cloisons seront systématiquement installées avant les doublages, les ravoirages, chapes et les faux plafonds.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément de prix à son engagement de prix global et forfaitaire.

L'entrepreneur du présent poste devra faire son affaire de tous les échafaudages éventuellement nécessaires et assurer, en fin d'exécution, les nettoyages des sols des locaux concernés et procéder à l'enlèvement de ses gravois.

- Matériaux, produits, composants

## 18.01 - Marques

Les références à des marques commerciales, faites au cours du présent C.C.T.P., ont pour objet de préciser la référence de valeur qualitative (Technique ou architecturale) souhaitée ou imposée selon les cas.

L’entrepreneur pourra proposer d’autres marques ou types à l’approbation du Maître d’Œuvre, dans la mesure où ces propositions sont qualitativement supérieures ou égales à la référence de base.

A l’appui de ses propositions, l’entrepreneur fournira obligatoirement les documents nécessaires à l’appréciation de l’équivalence qualitative.

## 18.02 - Cloisons sèches de distribution

Composant constitué :

- De parements en plaques de plâtre à peindre, type BA 13, à bords longitudinaux amincis, simple ou double parement type "Standard, Haute Dureté, Hydrofuge".

- D’une âme composée de :

- montants simples ou doublés en acier galvanisé, avec des entraxes de 400 mm et 600 mm, suivants les hauteurs limites.

- laine minérale MO en panneaux semi-rigides.

- renforcement de tous les montants au droit des huisseries.

- D’accessoires de liaison tels que semelles, rails, potelets, clefs, taquets assurant la liaison entre cloisons et Gros œuvre ou entre éléments de cloisons.

- Pose en pièce humide avec interposition d'une barrière étanche entre sol de pose et pied de cloison par bande de mousse imprégnée et film polyéthylène dépassant d'au moins 2 cm le niveau du sol fini et pose d’une plaque hydrofuge pour la plaque de parement extérieur, côté pièce humide.

- Dans les cas de cloisons de grande hauteur (> 3 m) coupe feu, on réalisera au droit des jonctions horizontales, un renforcement à l’aide de bande de plâtre de 10 cm de largeur.

## 18.03 - Cloisons de doublages

Composant constitué :

- De parements en plaques de plâtre à peindre, type BA 13, à bords longitudinaux amincis, type "Standard, Haute Dureté, Hydrofuge,…

- De panneaux de polystyrène expansé élastifié

- D’accessoires de liaison tels que semelles, clefs, taquets assurant la liaison entre cloisons et Gros Œuvre ou entre éléments de cloisons de doublages.

- De mortier de pose adhésif.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Votre offre devra répondre IMPERATIVEMENT à l’étude thermique fournie avec le dossier de consultation avec isolant ACERMI

Une attention particulière est demandée à l’entreprise en phase exécution, pour le respect de toutes les cotes imposées par la réglementation PMR, position des portes, largeur entre cloisons pour incorporation des éléments (sanitaires ou autres) etc.

En cas d’incertitude ou inexactitude, l’entrepreneur devra immédiatement en informer l’Architecte.

1 - DEMOLITION

- Démolition de cloison en brique de 7 cm

- Evacuation des gravas dans déchetterie homologuée

Localisation : chambre 1, séjour, hall, cuisine

- Dépose cuisine + kitchenette y compris évacuation

- Mise en décharge

Localisation : chambre, cuisine

- Dépose sanitaire, lavabos, double vasque, 2WC, miroir

- Dépose porte

- Dépose plinthes tous locaux

- Dépose placard + éléments

- Dépose serrures toutes portes

- Dépose garde-corps escalier

- Dépose revêtements muraux

- Dépose et grattage soigné des sols moquette y compris mise en déchetterie

2 – PLATRERIE / ISOLATION

- Cloison 100 mm avec laine de verre

Localisation : entrée, palier

- Cloison CF1H local technique en parement y compris isolation

Localisation : sous escalier

- Bandes, enduit des murs et plafonds

Localisation : nouvelles cloisons et cloisons existantes abimées

- Isolation par laine de verre de 300 mm – R=7,5

Localisation : combles

- Pose et scellement des bâtis de portes

Localisation : selon plan

NOTE GENERALE

La liste des travaux établie dans ce CCTP n’est pas limitative.

L’entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement des travaux en proposant dans son devis et à son initiative, des plus-values.

L'entreprise	Le Maître d'Ouvrage

(Lu et approuvé)	(Bon pour valoir marché)