|  | Ville de GOUESNOU |
| --- | --- |

##### Services Techniques

_______________________

Rénovation du logement de la poste

## Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

LOT N°6
PEINTURE

Marché à procédure adaptée

| Maître d’ouvrage MAIRIE DE GOUESNOU Place des fusillés 29850 GOUESNOU 02 98 07 86 90 Fax : 02 98 07 78 47 travaux@mairie-gouesnou.fr | Maitre d’œuvre Cabinet chapotel architecte 30 ter av Baron Lacrosse 29850 GOUESNOU 02 98 42 19 12 secretariat.chapotel@gmail.com |
| --- | --- |

DATE DE REMISE DES OFFRES : jeudi 11 juin 2015 à 12 h

- OBJET DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. se rapporte aux travaux de Peinture pour le logement communal de Gouesnou.

- CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et connaître parfaitement tous les documents contractuels visés précédemment, applicables aux travaux de son marché.

L’entrepreneur devra, dans l'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus à la date précisée au CCAP ou à défaut ceux découlant des clauses du CCAG.

L’entreprise est réputée s’être engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Le dossier d’appel d’offres dans son intégralité ;

- Le site et les sujétions propres ;

- Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

- Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)

- L’arrêté du permis de construire et l’ensemble des avis techniques émis.

- CONNAISSANCE DU TERRAIN

L’entrepreneur titulaire du présent lot sera censé s’être engagé dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Les lieux où doivent être réalisés les travaux pour s'y être rendu,

- Tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

- La nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées,

- L'état du terrain qui lui sera livré,

- Les contraintes relatives aux bâtiments mitoyens, les réseaux existants éventuels passant dans l’emprise de la parcelle, dans et hors de la zone chantier. Les contraintes relatives aux ouvrages existants conservés dans l'emprise du chantier. Les réseaux existants dans l’emprise de la parcelle et ne servant plus dans le cadre des travaux devront être déposés à la charge de l’entreprise du présent lot,

- Les contraintes relatives à l’existence sous la voirie, des égouts de la ville et caniveaux techniques, les modalités et difficultés de stationnement,

- Les accès et dessertes existants du chantier,

- Les possibilités d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- Les sujétions de règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public,

- Les plans des existants.

En résumé, l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.

Avant le début des travaux l’entreprise fera réaliser une D.I.C.T. (Déclaration d’Intervention de Commencement de Travaux) par les concessionnaires afin de vérifier l’implantation des réseaux dans l’emprise de son intervention. Il appartient à l’entreprise de vérifier, par tous les moyens qu’elle juge nécessaire la conformité de leurs positions.

- DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle des travaux donnée dans le Planning joint au Dossier de Consultation, sera considérée comme prise en compte par l’entrepreneur dans son offre de prix.

- OFFRE DE PRIX – MARCHE A « PRIX GLOBAL FORFAITAIRE »

Le marché « à prix global forfaitaire » est celui où les prestations demandées à l’entrepreneur sont parfaitement définies par le maître d'ouvrage, et où le prix global est fixé par l’entrepreneur en bloc et à l'avance.

Le dossier de consultation définit d'une manière précise l'objet du marché et les caractéristiques des travaux à prévoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparaît sur les documents du dossier de consultation des divergences, des omissions ou des erreurs, l’entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui paraissent nécessaires auprès des personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par l’entrepreneur doit correspondre à des travaux livrés entièrement terminés.

Ne peuvent pas être considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu à paiements complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maître d'ouvrage l'objet du marché en complet et parfait état d'achèvement.

Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition du prix annexé à l'offre de l’entrepreneur n'a pas de valeur contractuelle, et que dans le cas de divergences, seul le montant porté sur l'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par le Maître d'Ouvrage.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur la conception, l'exécution, la qualité, les prix et le délai de réalisation des ouvrages.

Elle devra signaler toute erreur ou omission éventuelle, car elle ne pourra prétendre que celles-ci fassent l’objet d’une suspension de travaux ou d’une demande de supplément de prix. Toutes les précisions mentionnées sur les pièces graphiques, non décrites dans le CCTP sont dues par l’entreprise du présent lot. Au cas où la concordance entre deux ou plusieurs documents peut donner lieu à interprétation, l’appréciation en revient d’autorité au Maître d’Œuvre.

Devront être exécutés comme étant dans le prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet des ouvrages, dans le respect des normes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de l’ensemble de l’opération.

L’attention de l’entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait qu’un Bureau de Contrôle et un Coordinateur Sécurité Santé sont désignés par le Maître d’Ouvrage et que toutes leurs demandes sont à prendre en compte dans le cadre de son Marché Forfaitaire.

Les travaux comprendront tous les points évoqués au chapitre « Description des ouvrages » compris :

- Toutes fournitures et accessoires,

- Toutes les sujétions d’exécution,

- Le montage des matériaux,

- Echafaudages, agrès,

- Travaux à toute hauteur,

- Difficultés d’accès,

Seront également dus:

- Les coupes et découpes à la demande,

- Le nettoyage parfait des éléments posés,

- La protection des ouvrages contigus de ceux du présent lot, la réfection de ces ouvrages si nécessaire

- Les reprises, suites aux démolitions, dans les mêmes matériaux que l’existant.

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devant tous les travaux et fournitures nécessaires à la parfaite finition des ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise d’autres corps d’état.

En règle générale, l’attributaire du présent lot devra exécuter les poses, déposes, démolitions et réfections des parties ou éléments qui seront indispensables à la bonne réalisation du projet ou rendus nécessaires pour permettre le passage ou les ajustements des autres corps d’état, et ceci, jusqu’ont la réception des travaux.

- RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES

Pour ce lot, il faut considérer en particulier :

- le Cahier C.S.T.B. 91 concernant les travaux de serrurerie,

- le D.T.U. 37.1 pour la menuiserie métallique,

- les normes P 01-012, P 01-013 et P 06-001 concernant les garde-corps,

- les normes concernant la métallisation ou galvanisation.

- AUTOCONTROLE

Il est rappelé à l’entrepreneur que la Maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique interviennent ponctuellement en vérification de conformité et de qualité d’exécution, de ce fait les personnes responsables de l’entreprise titulaire du présent marché à caractère global et forfaitaire qui sont en permanence sur le chantier doivent assurer leur autocontrôle et ne pas attendre les remarques éventuelles d’autres intervenants.

Il sera demandé en cours de chantier et sera également mis dans le dossier DOE les fiches autocontrôle à chaque étape de la construction.

- LIMITE DES PRESTATIONS

L’entrepreneur devra exécuter, pour tous les travaux extérieurs et intérieurs des constructions, tous les travaux de peinture nécessaires à la parfaite finition de l'ensemble.

Tous les travaux accessoires, tels que : égrenage, ponçage, impression, rebouchage, enduits, grattage de rouille, etc. font partie des travaux demandés.

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance des devis descriptifs des autres corps d'état, afin d'être exactement renseigné sur la nature et les particularités des différents subjectiles. En conséquence, il ne pourra prétendre à aucun supplément pour erreur ou omission au dossier pour quelque cause que ce soit.

L’entrepreneur devra, s'il le juge utile, provoquer en présence de l'Architecte et des Entrepreneurs des autres corps d'état, une pré-réception des supports et constater par procès-verbal les malfaçons ou défauts que les Entrepreneurs auront à réparer avant que les travaux de peinture soient commencés. Il veillera tout particulièrement à la planimétrie des surfaces en béton et à la bonne exécution des arêtes et cueillies.

En tout état de cause, l’entrepreneur du présent lot ne pourra prétendre à aucun supplément du fait de malfaçons ou dégâts causés aux matériaux qu'il a à recouvrir.

Lors de l'exécution de ses travaux, l’entrepreneur sera responsable du maintien du chantier en état de propreté, les entrepreneurs des autres corps d'état ayant dû faire constater par l'Architecte la remise au net générale, y compris celle des sols, à l'achèvement de leurs travaux respectifs.

Tous les ouvrages de peinture s'entendent aux 2 faces de tous les ouvrages de menuiserie bois et de métallerie.

La liste et la description des travaux, objet du présent lot, ne sont pas limitatives. L’entrepreneur devra assurer et comprendre dans son prix forfaitaire, les travaux complémentaires nécessaires au parfait achèvement de ses prestations et notamment, cette liste n'étant pas exhaustive :

- la reconnaissance des subjectiles telle que définie dans la norme NFP 74.201.1 (Octobre 1994)

- la fourniture des matières, matériels et matériaux, entrant dans la composition de l'ouvrage

- la mise en œuvre de ceux-ci conformément aux plans, règlements en vigueur et règles de l'Art

- les chargements, transports et déchargements à pied d'œuvre de tous les matériels et matériaux utiles ou nécessaires

- l'établissement et le gardiennage des aires de stockage et de préparation

- la fourniture et la mise en œuvre de tous accessoires nécessaires à ses travaux (échafaudages, engins de levage, chauffage, protection, etc.) ainsi que leur démontage et repliement

- la protection et la surveillance de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux

- le nettoyage général de son chantier et de ses abords

- DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

## 9.01– D.T.U.

- DTU 59.1 (P74-201) : Travaux de peinture des bâtiments

- NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994, octobre 2000) : Peinture - Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1

- NF P74-201-2 (DTU 59.1) (octobre 1994, octobre 2000) : Peinture - Marchés privés - Travaux de peinture des bâtiments - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1

- DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols

- NF P74-203-1 (DTU 59.3) (septembre 1990, mai 1993, octobre 2000) : Travaux de bâtiment - Peinture de sols - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1

- NF P74-203-2 (DTU 59.3) (mai 1993) : Peinture de sols - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

- DTU 59.4 (P74-204) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux

- NF P74-204-2 (DTU 59.4) (février 1998) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux - Partie 1 : Cahier des clauses techniques

- NF P74-204-2 (DTU 59.4) (février 1998) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

- FD P74-205 (DTU 59.4) (mars 1998) : Mise en oeuvre des papiers peints et revêtements muraux - Lexique des termes usuels

- DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché

- DTU 32.1 (DTU P22-201) : Construction métallique : Charpente en acier

- DTU 32.2 (NF P22-202) : Construction métallique - Charpente en alliages d'aluminium

- DTU 36.1 (P23-201) : Menuiserie en bois

- DTU 37.1 (P24-203) : Menuiseries métalliques

- DTU 58.1 (P68-203) : Plafonds suspendus

- DTU 25.1 (DTU P71-201) : Enduits intérieurs en plâtre

- DTU 25.2 : Plafonds

- DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre

- DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées)

- DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant

## 9.02 - Normes

- NF EN 300 Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification et exigences (Mai 1997)

- NF EN 494 Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires pour couvertures - Spécifications du produit et méthodes d'essai (Septembre 1999)

- NF EN 10051 Tôles, larges bandes et larges bandes refendues non revêtues, laminées à chaud en continu, en aciers alliés et non alliés - Tolérances sur les dimensions et la forme (Décembre 1997)

- NF EN 10131 Produits plats laminés à froid, non revêtus, en acier doux et en acier à haute limite d'élasticité pour emboutissage et pliage à froid - Tolérances sur les dimensions et sur la forme (Mai 1992)

- NF EN 10238 Produits en aciers de construction grenaillés et prépeints par traitement automatique (Décembre 1996)

- A35-512 Recommandations quant à la mise en oeuvre et à l'emploi des produits grenaillés et peints de façon automatique (Juin 1986)

- NF EN 10162 Profilés en acier formés à froid - Conditions techniques de livraison – Tolérances dimensionnelles et sur sections transversales (Octobre 2003)

- NF B51-004 Bois - Détermination de l'humidité (Septembre 1985)

- NF B52-001 Règles d'utilisation du bois dans les constructions - Classement visuel pour l'emploi en structure des principales essences résineuses et feuillues (Décembre 1998)

- B53-521 Bois - Sciages feuillus durs tempérés - Classement d'aspect (Décembre 1991)

- NF EN 316 Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (Janvier 2000)

- NF B54-100 Panneaux de particules - Définitions - Classification – Désignation (Octobre 1985)

- NF EN 633 Panneaux de particules liées au ciment - Définition et classification. (Février 1994)

- NF B54-154 Contreplaqué à plis - Types de collage - Définitions - Essais – Qualification (Octobre 1978)

- NF B54-161 Contreplaqué à plis - Panneaux extérieurs – Spécifications (Octobre 1978)

- NF EN 635 Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces (Avril 1995)

- NF B56-030 Panneaux fibragglo - (composites polystyrènes) - Définition – Désignation (Octobre 1982)

- NF B56-031 Panneaux fibragglo composites polystyrènes Spécifications (Octobre 1982)

- NF P23-300 Menuiseries en bois - Dimensions des vantaux de portes intérieures (Novembre 1983)

- NF P23-304 Portes planes intérieures palières en bois – Spécifications (Août 1984)

- NF P23-305 Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois (Septembre 1997)

- P23-306 Menuiseries en bois - Blocs-portes palières - Spécifications minimales (Décembre 1986)

- P23-307 Menuiseries en bois - Vantaux plans de portes palières performantes – Spécifications (Décembre 1986)

- NF T01-011 Indicateurs de pH - Liste de solutions préférentielles (Août 1970)

- NF EN ISO 2409 Peintures et vernis - Essai de quadrillage (Novembre 1994)

- NF EN ISO 2813 Peintures et vernis - Détermination de la réflexion spéculaire de feuils de peinture non métallisée à 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés (Septembre 1999)

- NF T30-122 Peintures - Détermination de l'épaisseur du feuil sec - Méthode du comparateur (Août 1974)

- NF T30-124 Peintures et vernis - Mesurage de l'épaisseur du feuil sec - Méthode non destructive à flux magnétique (Décembre 1991)

- NF T30-608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs – Spécifications (Février 1981) - T30-805 Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment (Mai 1983)

- T30-806 Peintures et vernis - Travaux de peinture des bâtiments - Schéma de contrat d'entretien périodique (Septembre 1991)

- T30-807 Peintures et vernis - Peintures pour le bâtiment - Fiche descriptive du produit (Novembre 1993)

- NF EN 971 Peintures et vernis - Termes et définitions pour produits de peinture (Juin 1996)

- NF T36-005 Peintures et vernis - Classification des peintures, des vernis et des produits connexes (Septembre 1989)

- NF X08-002 Collection réduite des couleurs - Désignation et catalogue des couleurs CCR - Étalons secondaires - (Complétée par un nuancier de 91 teintes et une table de caractéristiques colorimétriques) (Mars 1983)

- NF T30-015 Peintures et vernis - Essai de résistance à l'abrasion (Décembre 1991)

- NF EN ISO 1522 Peintures et vernis - Essai d'amortissement du pendule (Mai 2001)

- NF EN ISO 7783 Peintures et vernis - Détermination du coefficient de transmission de la vapeur d’eau (Septembre 1999)

- NF EN ISO 4624 Peintures et vernis - Essai de traction (Novembre 2003)

- NF EN ISO 4628 Peintures et vernis - Évaluation de la dégradation des surfaces peintes - Désignation de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types de courants de défauts (Juillet 2002)

- NF T30-801 Peintures pour l'extérieur des bâtiments - Détermination conventionnelle de la perméabilité à l'eau des peintures microporeuses pour façades (Novembre 1979)

- NF T30-802 Peintures pour l'extérieur des bâtiments - Détermination conventionnelle de la tenue à la chaleur et à l'humidité des peintures microporeuses pour façades (Novembre 1979)

- NF T30-803 Peintures pour l'extérieur des bâtiments - Détermination de la tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses pour façades (Novembre 1979)

- NF T30-701 Peintures - Revêtements plastiques épais - Détermination du complément d'imperméabilité à l'eau de ruissellement (Février 1983)

- NF T30-702 Peintures - Revêtements plastiques épais - Évolution de l'adhésivité cohésion sous l'effet d'agents climatiques (Février 1983)

- NF T30-704 Peintures - Revêtements plastiques épais - Essai de susceptibilité au cloquage et mesure éventuelle de la transmission de la vapeur d'eau (Février 1983)

- NF T30-705 Peintures - Revêtements plastiques épais - Détermination du comportement du revêtement appliqué sur support alcalin (Février 1983)

- NF T31-004 Pigments - Minium pour peintures (Novembre 1975)

## 9.03 - Autres documents

Règles et avis :

- Le fascicule G.P.E.M. / PV P.62 décisions n° 23 et P. 63 décision n° 24 concernant les clauses de garanties applicables aux travaux de peinturage.

- Les règles U.N.P.V.F. (Union des Peintres et Vitriers de France) les règles du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (CSTB).

- Cahier 695 du C.S.T.B - Essais de qualification des surfaces peintes.

- Les avis techniques du C.S.T.B concernant les produits et procédés non traditionnels.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent être soumis à l'accord préalable du Maître d’Œuvre et faire l'objet :

- Soit, d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par l'A.F.A.C et respectant les réserves de cet organisme.

- Soit, d'une enquête avec avis favorable de la part du bureau de contrôle agréé.

Cette liste n’est pas limitative et pour l’ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition avec mises à jours, additifs, rectificatifs, compléments, modifications, etc. en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

- TOLERANCES

L'aspect définitif d'un ouvrage ressort de la qualité de ses revêtements et notamment de tout ce qui concerne les travaux de peinturage. L'attention de l’entrepreneur est donc particulièrement attirée sur le respect des tolérances propres à chaque corps d'état et sur les conditions de réception de ses supports, tels que définis ci avant, qui s'imposeront à lui, à toutes règles professionnelles ou D.T.U.

Notamment, les travaux de préparation et d'apprêt, adaptés à la nature du subjectile, devront permettre d'obtenir un état de surface tel qu'aucun défaut d'aspect ne soit visible à l'oeil à 1.50 ml, que ce soit sous éclairage direct ou lumière rasante, notamment les raccordements de revêtements collés ou tendus devront être totalement invisibles.

NOTA : Les tolérances de planéité et aspect des parements des supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie sont définis à l’annexe D de la norme française NF P 74.201.1 Octobre 1994, référence D.T.U. 59.1.

- CHOIX DES MATERIAUX – QUALITE DES PRODUITS

Il ne sera employé que des matériaux de premier choix provenant d’usines ou de lieux de production agréés. Les produits qui seront utilisés effectivement seront soit ceux indiqués, soit des produits équivalents de qualité égale ou supérieure.

Tous les produits non conformes seront refusés, à moins que le titulaire puisse fournir des fiches d’identification précises répondant à des normes au moins équivalentes à la réglementation française comme base de référence.

Les équivalences devront être contrôlées, tant en ce qui concernent les conditions d’utilisation, que sur la nature des composants.

De plus, le titulaire devra fournir toutes les informations utiles sur l’appréciation et la compatibilité des produits qu’il envisage d’utiliser et de leur mise en oeuvre, avec les différents subjectiles et les conditions climatiques locales.

Ces informations devront également définir les résultats obtenus avec ces produits dans des conditions normales d’application avec ceux demandés dans le présent document.

Les informations à fournir porteront sur les points suivants : aspect, dureté du feuil, résistances aux agents chimiques, tenues des teintes, etc.

Tous les produits d’une manière générale devront être livrés en emballages clos, plombés, identifiés avec précision du nom du produit, teinte, classification…

Ils seront accompagnés des notices techniques du fabricant précisant en particulier les points suivants :

- Classification AFNOR

- Composition

- Composition de l’extrait sec

- Compatibilité avec les autres peintures

- Compatibilité avec les subjectiles

- Conditions d’utilisation :

- températures

- hygrométrie

- ensoleillement, etc.

- Nature du diluant

- Mode d’application : airless, rouleau, brosse

- Rendement moyen selon les supports

- Degré de toxicité

- Inflammation du produit

- Temps de séchage entre 2 couches

NOTA : Les marques citées dans le présent devis descriptif ont pour but de renseigner l’entrepreneur sur la qualité désirée. Il aura la faculté de proposer d'autres produits venant de marques réputées. La qualité de ces produits devra être au moins équivalente à celle des produits prévus et le nom des marques et produits proposés devra être précisé dans la réponse à l'appel d'offres.

## 11.01 – Qualité des matériaux et fournitures

D'un point de vue environnemental, les peintures employées devront être au minimum conformes à la directive Européenne n° 2004-42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiée par la Directive n° 2010/79/UE de la Commission  du 19 novembre 2010 (JOUE n° L 304 du 20 novembre 2010) et la Directive n° 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE n° L 345 du 23 décembre 2008), relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (voir tableau ci - dessous).

L'entreprise devra soumettre au maître d'œuvre les fiches techniques et les FDS (Fiches de Données de Sécurité établies conformément à la Directive REACH) des produits qu'il souhaite mettre en œuvre.

- ECHANTILLONS ET SURFACES DE REFERENCE

Dans un délai de 10 jours après notification du marché, l’entrepreneur du présent lot présentera pour agrément les échantillons de toutes les peintures qui seront définies dans le présent C.C.T.P.

Dans le cas où les mots « équivalent » ou « similaire » sont employés dans le C.C.T.P. l’entrepreneur doit avant la mise en œuvre, soumettre au Maître d’Œuvre les échantillons, prototypes et documents techniques concernant les produits ou matériels prévus au C.C.T.P. et ceux des produits ou matériels proposés en substitution, seul le maître d’œuvre apprécie s’il y a équivalence ou similitude et décide du choix à retenir.

Les échantillons retenus devront rester au bureau du Maître d’Œuvre jusqu’à réception des travaux.

Le Maître d’Œuvre se réserve la possibilité de faire exécuter des surfaces référence en fonction des subjectiles, des différents types de locaux et des teintes choisies.

- PROTECTIONS

L’entrepreneur doit assurer la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou détériorées (vitrages, carrelages, P.V.C., appareils sanitaires, menuiseries aluminium, etc..) En cas de carence à cet égard, il aura à sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections et, s'il y a lieu, le remplacement des revêtements ou des éléments rendus nécessaires.

Le nettoyage des façades salies par les coulures de rouille est à la charge de l’entrepreneur de Peinture qui devra également le fonctionnement de toutes les parties mobiles, châssis, portes, portillons, etc., le débouchage des trous d'évacuation des condensations après peinture des menuiseries et le nettoyage des locaux après exécution de ses travaux.

- RECEPTION DES TRAVAUX

L’aspect finition des surfaces réceptionnées sera conforme à celui prévu au C.C.T.P. et à l’aspect présenté des surfaces de référence.

- OUVRAGES PREPARATOIRES - ETATS DE FINITIONS

Toutes les préparations seront du type A hors locaux techniques.

## 15.01 - Métaux ferreux

- Dégraissage au trichloréthylène, en travaillant avec solvant et chiffon propre.

- Dérouillage et décalaminage par procédés mécaniques (brossage à la brosse métallique, grattage, sablage) ou par procédés chimiques en utilisant des solutions acides, suivis d'un rinçage très soigné.

- 2 couches de primaire d'accrochage antirouille.

## 15.02 - Métaux non ferreux

- Elimination des graisses ou des oxydes par utilisation d'une solution assurant le dégraissage et le décrochage, suivie d'un rinçage très soigné.

- Nettoyage du cuivre et du laiton à l'acide oxalique dilué, rinçage, séchage et application d'une couche de primaire d'accrochage.

- Primaire mono composant à base de polyester modifié.

## 15.03 - Métaux galvanisés

- Nettoyage.

- Dégraissage ou solvant dérochage.

- Application primaire.

## 15.04 - Bois et dérivés

- Ponçage et époussetage.

- Dégraissage des bois tropicaux ou solvant spécial.

- Elimination des poches de résines par lavage au white spirite.

- Traitement des bois présentant des traces d'attaques (champignons ou insectes) par un produit bénéficiant d'un label du Centre Technique du Bois suivant les indications du fabricant des peintures et vernis utilisés.

- Brossage à la brosse dure et à sec jusqu'à élimination complète de toute trace de mortier ou de plâtre.

- 1 couche d’impression sans solvant volatile à base de résine acrylique en dispersion aqueuse type ALPHATEX PRIMER S F (COV = 0 gramme / litre)

- Rebouchage soignée des fentes, irrégularités, etc.

## 15.05 - PIâtre et dérivés

- Egrenage.

- Epoussetage au balai ou à l'aspirateur.

- Rebouchage au plâtre à modeler et à la colle (repiquage, humidification, rebouchage).

- Rattrapage des bandes de raccords.

- Ponçage au papier de verre à sec.

- Epoussetage.

- Traitement des traces de moisissures suivant indications du fabricant.

- 1 couche d’impression sans solvant volatile à base de résine acrylique en dispersion aqueuse type ALPHATEX PRIMER S F (COV = 0 gramme / litre)

- Une ou deux douches d'enduit de lissage à plein, voir articles ci-dessous.

## 15.06 - Bétons et dérivés

- Egrenage.

- Brossage.

- Epoussetage au balai ou à l'aspirateur

- 1 couche d’impression sans solvant volatile à base de résine acrylique en dispersion aqueuse type ALPHATEX PRIMER S F (COV = 0 gramme / litre)

## 15.07 - Contrôle

Dès la présentation des premiers échantillons et supports, le peintre intervient sur le chantier. Aucune couche ne devra être appliquée sans que la précédente ait été dûment reconnue par l'Architecte.

Pour permettre un contrôle rigoureux de tous les instants, chaque couche aura une tonalité légèrement différente de celle qui précède et de celle qui suit.

## 15.08 - Classement d’aspect

Le choix est lié à la qualité de surface du subjectile.

La nature et l’importance des travaux d’apprêt et de peinture à exécuter dépendent à la fois des caractéristiques du subjectile brut et du niveau de finition désirée.

## 15.09 - Définition du degré de brillant

Le degré de brillant est fixé par le Maître d’Ouvrage en référence aux prescriptions de classement de la norme NF X 08-002 paragraphe 3.11 - Tableau 1 – L’aspect est répertorié suivant 5 types différents :

- mat

- satiné mat

- satiné moyen

- satiné brillant

- brillant

## 15.10 - Définition des états de finition communs à tous les subjectiles

Les états de finition sont classés comme suit :

Finition C :

Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition de surface reflète celui du subjectile.

Des défauts locaux de pouvoir masquant et de brillance sont tolérés.

Finition B :

Cet état de finition est défini ci-après par nature de subjectile.

Finition A :

Cet état de finition est défini ci-après par nature de subjectile.

Finition spécifique :

Cet état de finition ne s’exécute que sur prescriptions spéciales précisées dans la description des ouvrages en définissant la nature des travaux à réaliser et en définissant un état particulier d’aspect de la finition.

## 15.11 - Prescription de finition sur subjectiles maçonnerie, plâtre, béton

Enduits de plâtre intérieurs, supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie, béton cellulaire auto clavé, éléments définis aux paragraphes 5.4 et 5.5 du DTU 59.1

Finition C :

Le film de peinture couvre le subjectile.

Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition reflète celui du subjectile.

La finition C est d’aspect poché.

Finition B :

La planéité générale initiale n’est pas modifiée.

Les altérations accidentelles sont corrigées.

La finition B est d’aspect poché.

Quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils d’application sont admis.

Finition A :

La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires.

En extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre (sauf précision du C.C.T.P.)

De faibles défauts d’aspect sont tolérés.

L’aspect d’ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse.

Le rechampissage ne présente pas d’irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

## 15.12 - Prescription de classement de finition sur subjectiles bois

Les ouvrages neufs extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes à trois couches, la première pouvant être appliquée en atelier.

L’état de finition C sans spécifications ne convient techniquement pas en extérieur pour les vernis (voir DTU tableau 15).

Aucun travail de bouche-porage ou d’enduit ne pouvant être exécuté à l’extérieur, la surface finale reflète presque toujours celle du subjectile.

Toutes les fois où il est prévu d’appliquer un mastic d’étanchéité de vitrage à liant gras ou autre, il est impératif d’assurer la protection de la feuillure et de la pareclose contre la migration des huiles et les reprises d’humidité.

Cette protection peut être assurée par l’application d’une couche de vernis d’impression ou de peinture d’impression, mais pas par une lasure (voir NF P 78-201 - Référence DTU 39)

Les chants des portes prépeintes sont généralement bruts et doivent être traités comme tel. Par contre, les pênes des serrures ne doivent pas être peints.

NOTA : La limite entre l’extérieur et l’intérieur des menuiseries peut être définie par les croquis de l’annexe C du DTU qui donne des exemples de solutions adaptables aux différents cas.

A/ Vernis et lasures

Finition C :

Ne s’exécute pas en travaux neufs ou à l’extérieur.

Sans exigence ni finition.

Finition B :

La planitude initiale n’est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles ; il y a quelques défauts d’aspect et traces d’outils d’application.

En lasure, l’aspect de surface et l’homogénéité de la teinte dépendent de la texture du bois.

Finition A :

Les défauts d’aspect et les traces d’outils sont à peine perceptibles.

B/ Peinture

Finition C :

Ne s’exécute pas en travaux neufs ou à l’extérieur.

Le film de peinture couvre le subjectile.

Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition reflète celui du subjectile.

Finition B :

La planéité initiale n’est pas modifiée. Des défauts d’aspect et de traces d’outils d’application sont admis, ainsi que l’aspect poché.

L’aspect final peut être rugueux.

Finition A :

Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légères traces d’outils et très légers défauts d’aspect sont admis. Aspect final uniforme.

Le rechampissage ne présente pas d’irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

## 15.13 - Prescription de classement de finition sur subjectiles métalliques

Les défauts de planéité d’ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.

Finition C :

L’état de finition C n’est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles ferreux, ni avec les techniques d’application sur ces subjectiles.

Finition B :

Sont admis quelques défauts d’aspect et des traces d’outils d’application.

Quelques coulures sont admises.

Finition A :

Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs.

Légères traces d’outils admises.

Très faibles défauts d’aspect admis.

Le rechampissage ne présente pas d’irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Votre offre devra répondre IMPERATIVEMENT à l’étude thermique fournie avec le dossier de consultation.

## 1 – TRAVAUX INTERIEUR

1.1 - Application d’une sous-couche isolante (des tâches tanins) et accrocheur

Localisation : Tous les murs

1.2 – Plafonds

- Rebouchage des fissures avec des bandes de calicot

- Enduit fin

- 2 couches de peinture

Localisation : tous plafonds

1.3 – Murs

- Préparations des supports à l’enduit fin

- Rebouchage

- Pose de toile de verre, petite maille

- 2 couches de peinture

- Joint mastic acrylique

Localisation : tous murs

Intérieur des placards compris

1.4 – Local technique (RDC) ne figure pas au plan, intérieur et extérieur

1.5 – Peinture sur plinthes neuves et anciennes

1.6 – Boiseries, mise en peinture sur portes et châssis

- Lessivage

- Rebouchage

- Joint acrylique

- Couche d’accrocheur

- Application 2 couches de finition satin

Localisation : tous murs

1.7 – Lessivage, grattage, ponçage, application 2 couches de peinture anti rouille.

Options : mise en peinture plafond haut de cage d’escalier

Options : murs cage d’escalier

Options : mise en peinture sur portes d’entrée bas sur deux faces (RDC)

## 2 - NETTOYAGE

## 2.01 - Nettoyage avant réception

Dès qu’il prendra en charge le chantier, l’entrepreneur sera tenu de l’entretien afin d’éviter la poussière (balayage des sols ou nettoyage à l’aspirateur du chantier s’il y a lieu). Au fur et à mesure de ces travaux il procèdera au nettoyage des locaux pour faire disparaître les tâches d’enduits ou de peintures sur tous les ouvrages.

## 2.02 - Nettoyage après levée des réserves

En fin de chantier, nettoyage de livraison à la charge du présent lot.

Ces nettoyages du type ménage ont pour but de livrer des locaux et équipements propres. Ces nettoyages devant être obligatoirement exécutés par une entreprise de nettoyage spécialisée dans ce type de travaux.

Intérieurs :

- Tous les locaux aménagés ou utilisés pour le passage au titre des marchés.

Extérieurs :

- L’ensemble des menuiseries extérieures et leurs vitrages

- L’ensemble des serrureries.

Description des nettoyages intérieurs (liste non exhaustive)

- Tous les plafonds avec époussetage préalable

- Tous les murs avec époussetage préalable

- Tous les sols carrelés : enlèvement des tâches de ciment par esprit de sel et savon noir et application d’une couche de cire émulsionnée

- Tous les sols collés : nettoyage complet avec détergents compatibles

- Toutes les menuiseries bois par lessivage si nécessaire à l’éponge

- Toutes les vitreries avec produit approprié

- Tous les ouvrages divers tel que mobilier, etc.

- Tous les radiateurs avec époussetage.

- Tous les ouvrages métalliques (main courante, garde corps, tuyauteries)

- Tous les appareils sanitaires et robinetteries et accessoires

- Tous les appareils et appareillages électriques.

Description des nettoyages extérieurs (Liste non exhaustive) :

- Tous les sols extérieurs au jet avec grattages préalables

- Toutes les menuiseries

- Toutes les vitreries avec produit approprié

- Tous les ouvrages métalliques

3 - RECEPTION

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage pour lesquels les matériaux, mode d'exécution, etc. ne seront pas conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P seront considérés comme défectueux et non recevables.

En cas d'ouvrages défectueux, ceux-ci seront repris avec l'approbation du maître d’Œuvre, aux frais de l’entrepreneur.

Il sera dû, au titre du présent corps d'état, lors de la période « réception livraison », la mise à disposition d'un ou de plusieurs compagnons qualifiés avec un chef d'équipe, qui devront passer 1/4 d'heure dans chaque local, munis d'une éponge et de pots de peinture pour les raccords, de façon à mieux présenter les locaux lors de la consignation. Son travail achevé, le ou les locaux devront être fermés et les clés remises au service de coordination.

4 – PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES AUX TRAVAUX DE PEINTURE

Les spécifications indiquées ci-dessus pour un travail de peinture donné et par l'exigence des performances n'imposent pas les méthodes mais les résultats à atteindre. Toutefois, pour obtenir une qualité durable, le descriptif précisera certaines données complémentaires.

En effet, le minimum indiqué n'implique pas que le résultat à obtenir en découle : c'est ce résultat qui impose le nombre de couches nécessaires, nombre égal ou supérieur au minimum exigé. De plus, des surfaces témoins, présentant toutes les caractéristiques de la présente opération, seront exécutées et, à cette occasion, les applications, leur mode d'exécution, la coordination des travaux seront proposés à l'agrément du Maître d'Ouvrage et de l’Architecte.

De plus en cas de dégradation des ouvrages réalisés avant réception des travaux, les travaux de reprises seront immédiatement exécutés dès ordre du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre, la facturation de ces travaux étant à la charge de l’entreprise responsable ou du compte-prorata en cas de non possibilité de trouver l’entreprise responsable. L’entreprise gèrera directement ces facturations qui ne feront en aucun cas l’objet d’avenants au marché de travaux.

NOTE GENERALE

La liste des travaux établie dans ce CCTP n’est pas limitative.

L’entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement des travaux en proposant dans son devis et à son initiative, des plus-values.

L'entreprise	Le Maître d'Ouvrage

(Lu et approuvé)	(Bon pour valoir marché)