# MARCHÉ PUBLIC de MAÎTRISE D'ŒUVRE

AMELIORATION DE LA STATION D’EPURATION DE BENODET

# DEFINITION DU PROGRAMME

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

en application des articles 28 et 74 du Code des marchés publics

Mairie de Bénodet

Place du Général De Gaulle

29950 Bénodet

Tél : 02.98.57.05.46 - Fax : 02.98.57.07.32

DESCRIPTIF DES ETUDES

- Présentation de la Station d’épuration

- Caractéristiques générales

| Commune d’implantation : |
| --- |
| BENODET |
| Capacités nominales : (1) |
| Organique kg/jour de DBO5 Hydraulique m3/jour Q pointe m3/heure Equivalent habitants Temps sec 1 320 - 350 22 000 Temps pluie 2 860 Date de mise en service à ces capacités : 1 janvier 2006 |
| Charge maximale en entrée de station ou charge entrante (en kg/jour de DBO5 et en EH) : (1) |
| Charge en kg/j de DBO5 : | 657 | Charge en EH : | 10 950 |
| Année de référence : | 2014 |
| Débit de référence : (1) |
| 2 860 m3/j (temps de pluie, période nappe basse) |
| Milieu récepteur : |
| Nom : | Mer après bassin à marées |
| Caractéristique : | Rejet superficiel / Estuaire (dont étang salé) |
| Masse d’eau : | Embouchure de l'Odet |
| Coordonnées en projection « Lambert 93 » : |
| Déversoir en tête : | Sans objet |
| Station de traitement des eaux usées : | X = 170 319 ; Y = 6 776 227 |
| Point de rejet de la station : | X = 169 692 ; Y = 6 775 186 |

Période de rejet autorisé : PM – 1h à PM + 4h

Pluie de référence : 15 mm / jour

- Description synthétique des files et des principaux équipements

File Eau :

Types de traitement :

- Boues activées (faible charge) avec Bioréacteur à membrane

Filières de traitement :

- Traitement secondaire

- Dénitrification

- Déphosphatation

Ouvrages et équipements :

- Poste de relèvement eaux brutes

- Comptage amont des débits

- Tamisage

- Dégraisseur / dessableur

- Préleveur eaux brutes

- 2 bassins tampons (volume total 355m3), équipés d’hydroéjecteurs + 1 troisième bassin tampon (300m²) qui se remplit par surverse des 2 autres.

- Bassin d’aération / bassin d’anoxie (surpresseur d’air)

- Injection de PAX 18

- Traitement membranaire (sur 2 files de 7 cellules membranaires)

- Recirculation

- Réservoir d’eau industrielle

- Comptage et préleveur eaux traitées

- 2 bassins à marée (capacité totale de 1600m3)

- Refoulement eaux traitées (3pompes de 250m3/h)

Concernant le rejet en mer :

- Une canalisation de transfert sur le domaine terrestre

- Un émissaire de rejet en mer de 200 mètres (à partir de la Pointe Saint-Gilles)

File Boue :

Types de traitement :

- Déshydratation et compostage

Filières de traitement :

- Centrifugation

- Injection de polymère

Ouvrages et équipements :

- Centrale de préparation polymère

- Centrifugeuse qui permet d’atteindre une siccité minimale de 20%

- Stockage des boues dans 2 bennes de 10m3 (local ventilé et désodorisé)

- Compostage sur le site de Kérambris à Fouesnant (communauté de Communes du Pays Fouesnantais

- Sous-produits issus du système de traitement

Les Boues :

| Destination | Type de Boue | Méthode d’évaluation de la quantité annuelle | Précisions (adresse, localisation, références règlementaires…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Filières boues | Boues extraites du bassin d’aération | Débitmètre mesure MS | Centrifugeuse (traitement sur site) |
| Compostage | Boues Déshydratées | Pesée et mesure MS | Unité de compostage intercommunal de Kérambris à Fouesnant |

Les autres sous-produits :

| Sous-produit | Estimation de la quantité annuelle | Méthode d’évaluation de la quantité annuelle | Destination (s) : Type, nom, adresse… |
| --- | --- | --- | --- |
| Refus de dégrillage et sables | 12m3 | Volume de benne | Incinération |
| Graisses | 56m3 | Volume de benne | Traitement à la STEP du Corniguel à Quimper |

Schéma d’autosurveillance du système de traitement

- Prestation et Travaux

- Objet

L’étude technique objet de la Maîtrise d’œuvre consiste à améliorer l’impact général de la station d’épuration située au centre de l’agglomération. Le contexte urbanistique du secteur a évolué depuis l’autorisation d’exploitation (28 juin 2006), il convient donc

- De réduire l’impact olfactif

- De réduire les nuisances sonores

- D’étudier le confinement total ou partiel des ouvrages afin d’intégrer les installations dans l’environnement bâti.

Par ailleurs, l’analyse des dispositifs de prétraitement actuel, devra conduire à une proposition de restructuration ou de remplacement afin de sécuriser et améliorer le fonctionnement de la filière membranaire.

Particulièrement le matériel de tamisage et dessablage-dégraissage sera amélioré.

- Diagnostics

Des diagnostics acoustiques et objectifs seront mis à disposition du maître d’œuvre titulaire du marché.

Différentes orientations techniques d’aménagement sont évoquées mais ne constituent pas un cahier des charges pour les travaux à engager.

L’évaluation des travaux est définie comme suit :

- 400 000 € HT pour la gestion des odeurs

- 300 000 € HT pour la gestion du bruit

- 300 000 € HT pour le confinement et le prétraitement

- Calendrier des études et travaux

- Appel à Maîtrise d’œuvre : Novembre 2015

- Etudes préliminaires Maîtrise d’œuvre : Décembre 2015 à février 2016

- APS, APD… : Printemps 2016

- Travaux : Juin 2016

- Régularisation administrative

- Toutes les études, documents et prestations nécessaires à l’obtention des autorisations administratives sont à inclure dans la prestation de maîtrise d’œuvre (notamment les permis de construire des bâtiments).

- Il n’y a pas de modification administrative à priori dans le cadre de l’autorisation d’exploitation de la station d’épuration (Police de l’eau, rejets, arrêtés préfectoraux…).

- Le maître d’œuvre assistera la collectivité dans l’élaboration des dossiers de subvention.