MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture, Transport ET livraison DE divers matériels de signalisation

Cahier des Clauses Techniques Particulières

(C.C.T.P)

### PROCEDURE ADAPTEE

(Article 28 et 77 du code des Marchés Publics)

#### SOMMAIRE

##### CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Articles 1.0 – Objet du C.C.T.P

Articles 1.1 – Limite des travaux projetés

Articles 1.2 – Consistance des prestations

##### CHAPITRE II – PROVENANCE – QUALITE ET CONTROLE DES FOURNITURES

Articles 2.0 – Conformité aux normes

Articles 2.1 – Provenance, qualité et préparation des fournitures

Articles 2.2 – Réception des fournitures

Articles 2.3 – Durée de vie du matériel

Articles 2.4 – Harmonisation

##### CHAPITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Articles 3.0 – Prescriptions relatives aux panneaux

3.0.1 – Composition des panneaux police dos ouvert

3.0.2 –Composition des panneaux de police dos fermé non traversant

3.0.3 –Composition des panneaux directionnels dos ouvert SD1, SD2, SD3

3.0.4 – Compositions des panneaux directionnels dos fermé non traversant SD1

3.0.5 –Composition des panneaux directionnels dos fermé non traversant SD2

3.0.6 – Revêtements rétroréfléchissants

3.0.7 – Signalisation temporaire

3.0.8 – Divers

3.0.9 – Corrosion

3.0.10 - Fixation des panneaux

Articles 3.1 – Prescriptions relatives aux supports

3.1.1 – Type

3.1.2 – Autres supports

3.1.3 - Corrosion

3.1.4 – Longueur des supports

#### CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

###### ARTICLE 1.0 – OBJET DU C.C.T.P

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) a pour objet de définir les prestations qui font l’objet du présent marché :

- fourniture de panneaux de signalisation de police

- fourniture de panneaux de signalisation directionnelle (SD1, SD2, SD3)

- fourniture de panneaux de signalisation temporaire

- support et fixations

- divers

###### ARTICLE 1.1 – LIMITE DES TRAVAUX PROJETES

La présente opération se situe sur l’ensemble du territoire de la commune de Bénodet.

###### ARTICLE 1.2 – CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Le présent marché comprend la fourniture et le transport aux lieux de livraison fixés dans les bons de commande, des signaux des types désignés ci-après :

- Signalisation de police :

Tous les panneaux de signalisation des types A, AB, B, C, CE, G, J4, J5, J10 et M. ainsi que tous les types de supports et accessoires de fixation.

- Signalisation de direction :

Tous les panneaux de signalisation de direction des types D et E des catégories SD1, SD2, SD3, portiques, potences et hauts mâts ainsi que tous les types de supports et accessoires de fixation.

- Signalisation temporaire :

Tous les panneaux de signalisation temporaire des types AK, BK, CK, KM, KC, KD, K2, K5b, K5c, K8, K10, ainsi que tous les types de supports et accessoires de fixation.

- Divers

Signalisation lumineuse :

Panneaux AK équipés de 3 feux à leds, à brancher sur batterie, piles.

Panneaux K8 équipés de feux à leds brancher sur batterie ou piles.

Feux d’alerte à leds brancher sur batterie ou secteur avec ou sans cellule.

Feux à défilement à leds brancher sur batterie.

Feux chantier à leds pour carrefour 2, 3, 4 branches

Signalisation plastique :

Les balises en plastique des types J1, les balisettes autorelevables (J11, J12, K5D),les balises J13 Simple ou double face, les séparateurs modulaires de voies (K16)500mm ou 750mm, les cônes K5a en 500mm ou 750mm, les K5C, les balises autorelevables (J5, B21).

La liste ci-dessus  n’est pas exhaustive, la collectivité se réserve la possibilité de commander tout matériel figurant dans le catalogue du titulaire, dans les conditions de rabais appliquées à la fourniture considérée.

CHAPITRE II – PROVENANCE ET QUALITE DES FOURNITURES

###### ARTICLE 2.0 – CONFORMITE AUX NORMES

Les qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids, procédés de fabrication, modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux ou composants, des produits et matériels, seront conformes aux normes en vigueur (norme NF – équipements de la route notamment), aux textes réglementaires et aux spécifications diverses qui seront en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de réception des offres.

###### ARTICLE 2.1 – PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES FOURNITURES

Le titulaire  a le choix de la provenance des matériaux, composants, produits et matériels, à condition qu’ils répondent aux conditions fixées par le marché et qu’ils soient homologués. Le titulaire est réputé connaître les normes.

Le titulaire  reste, seul responsable vis-à-vis de la collectivité de la qualité des matériaux, composants, produits et matériels utilisés pour l’exécution de son marché.

Tous les matériels et composants utilisés par le titulaire pour l’exécution des fournitures devront êtres neufs, de fabrication récente, de construction soignée.

Les fournitures, objet du présent marché, devront être décrites par le soumissionnaire dans une note technique précisant notamment :

- Lieu et mode de fabrication

- Si les produits sont fabriqués dans une agence ou une filiale fournir les documents prouvant que ce site est certifié NF pour l’application sur place des faces des panneaux permanents directionnels et de police.

- La qualité ou épaisseur de la structure des panneaux et supports

- Dispositif assurant la rigidité

- Le traitement anti-corrosion

- Caractéristiques des films

- Mode d’inscription des symboles et des lettres

- Mode de fixation

- Le dispositif assurant le déplacement horizontal des panneaux sur les supports avec schéma ou photo

- La note technique comprend en annexe tous documents permettant d’apprécier  la qualité des fournitures, comme les procès verbaux d’essais effectués sur chaque type de panneau.

###### ARTICLE 2.2 – RECEPTION DES FOURNITURES

Les fournitures seront réceptionnées à la signature du bon de livraison par le représentant du Maître d’Ouvrage.

###### ARTICLE 2.3 – DUREE DE VIE DU MATERIEL

Les entreprises devront s’engager sur la garantie qu’elles offriront pour le matériel objet du présent marché (support, panneau, revêtement).

En tout état de cause, cette garantie ne sera pas inférieure à celle indiquée à l’article 6.1 du C.C.A.P.

Elles devront, de plus, annexer à leur offre une fiche précisant les conditions d’entretien préconisées.

## ARTICLE 2 4 – HARMONISATION

Dans un souci d’harmonisation les fournitures du présent marché tiendront compte si possible de l’esthétique existant et devront être adaptables aux installations préexistantes.

#### CHAPITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES

###### ARTICLE 3.0 – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PANNEAUX

Tous les équipements devront être conformes aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière définie par l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes (Livre I) et des modifications apportées par les arrêtés en cours de validité à la date de signature du marché.

Il sera fait application également de la circulaire n°82-31 du 22 mars 1982 relative à la signalisation de direction.

L’ensemble des panneaux de signalisation sera en alliage d’aluminium ou  avec un traitement de surface contre la corrosion. Les panneaux de signalisation permanente de catégories SP, SD1, SD2, SD3 seront en alliage d’aluminium ou avec un traitement de surface contre la corrosion. L’ensemble des panneaux devra avoir un traitement ou une qualité qui garantisse une bonne tenue dans le temps au vu de la situation « marine » de la ville de Bénodet.

Les panneaux de signalisation temporaire devront être d’une grande stabilité et conforme aux normes en vigueur.

L’ensemble des panneaux de signalisation (police SP et directionnelle catégories SD1, SD2, SD3 et temporaire) devra être conforme aux normes en vigueur. Toutes les certifications (« NF – équipements de la route ») devront être en cours de validité à la date de signature du marché. Les attestations de droit d’usage (ou certificats d’homologation) ainsi que les fiches techniques de l’année en cours seront jointes à l’offre.

3.0.1 – Composition des panneaux de police dos ouvert (SP)

L’ensemble des panneaux de police dos ouvert sera en aluminium ou avoir un traitement équivalent, avec un traitement de surface contre la corrosion. Le système de fixation devra permettre le déplacement horizontal du panneau sur le support. Le candidat devra fournir un mémoire technique expliquant comment il fait coulisser ses produits dans le sens horizontale sur les disques, octogone, triangle etc…

Les panneaux de police dos ouvert catégorie SP devront avoir une admission à la marque NF et CE (fournir les fiches techniques de l’année en cours qui les accompagnent) Les panneaux de police dos ouvert devront être laqué RAL 5003, ou de la couleur du choix de la ville de Bénodet.

3.0.2 – Composition des panneaux de police dos fermé non traversant (SP)

Les panneaux de police dos fermé seront des mini-caissons non traversant en aluminium ou avec un traitement de surface équivalent. Ils seront inoxydables soit par leur nature soit par leur traitement de surface. Le système de fixation devra permettre le déplacement horizontal du panneau sur le support. Le candidat devra fournir un mémoire technique expliquent comment il fait coulisser ses produits dans le sens horizontal sur les disques, octogone, triangle etc…

Les panneaux de police dos fermé auront une admission à la marque NF et CE  (fournir les fiches techniques de l’année en cours) et seront laqués RAL 5003 ou de la couleur du choix de la ville de Bénodet.

3.0.3 – Composition des panneaux directionnels dos ouvert SD1, SD2, SD3

Les panneaux directionnels seront en aluminium inoxydables de par leur nature ou par leur traitement de surface. Le système de fixation devra permettre le déplacement horizontal du panneau sur le support pour faciliter les implantations. Le candidat devra fournir un mémoire technique expliquent comment il fait coulisser ses produits dans le sens horizontal.

Les panneaux directionnels dos ouvert  de catégorie SD1, SD2, auront une admission à la marque NF et CE (fournir les fiches techniques de l’année en cours)

Ils devront être laqués RAL 5003 ou de la couleur du choix de la ville de Bénodet.

3.0.4 – Composition des panneaux directionnels dos fermé non traversant SD1

Les panneaux seront des mini-caissons non traversant en aluminium inoxydables par nature ou par leur traitement de surface. Le système de fixation devra permettre le déplacement horizontal du panneau sur le support pour faciliter les implantations. Le candidat devra fournir un mémoire technique expliquent comment il fait coulisser ses produits dans le sens horizontal.

Les panneaux directionnels dos fermé non traversant de catégorie SD1 auront une admission à la marque NF et CE (fournir les fiches techniques de l’année en cours)

Ils devront être laqués RAL 5003 ou de la couleur du choix de la ville de Bénodet.

.

3.0.5 - Composition des panneaux directionnels dos fermé non traversant SD2

Les panneaux seront des caissons non traversant en aluminium inoxydables par nature ou par leur traitement de surface. Le système de fixation devra permettre le déplacement horizontal du panneau sur le support pour faciliter les implantations. Le candidat devra fournir un mémoire technique explique comment il fait coulisser ses produits dans le sens horizontal.

Les panneaux directionnels dos fermé non traversant de catégorie SD2 auront une admission à la marque NF et CE (fournir les fiches techniques de l’année en cours)

Ils devront être laqués RAL 5003 ou de la couleur du choix de la ville de Bénodet.

3.0.6 - – Revêtements rétroréfléchissants :

Durabilité minimum demandée des différents films pour la signalisation  permanente sera :

Films classe 1         : durabilité 7 ans

Films classe 2         : durabilité 10 ans

Films classe 3         : durabilité 10 ans

Tous les panneaux de police (permanent), et de signalisation directionnelle, définis par la réglementation seront disponibles dans la gamme du fournisseur en classe 3.

Tous les panneaux de chantier seront disponibles en classe T2 et T2 microprismatique.

Les revêtements rétroréfléchissants doivent être certifiés « NF équipements de la route » et conformes aux normes s’y afférent.

Les films utilisés pour la réflectorisation, devront obligatoirement faire apparaître en filigrane la marque du fabricant et être conformes aux spécifications des normes. Toutes les certifications « NF – équipements de la route » devront être en cours de validité à la date de signature du marché. Les attestations de droit d’usage (ou certificats d’homologation) seront jointes à l’offre.

Les films proposés devront répondre à une durabilité de 7 ans pour la classe 1 et 10 ans pour la classe 2.

Les prix du film Classe 3  blanc, jaune, devront  impérativement figurer dans le catalogue du candidat

3.0.7 – La signalisation temporaire.

Les panneaux de police temporaire seront en acier galvanisés, avec un support  solidaire. Les panneaux devront être d’une grande stabilité.

Les panneaux de police temporaire seront conformes aux normes en vigueur soit CE (fournir les fiches techniques de l’année en cours).

3.0.8 – Divers

a) signalisation lumineuse

L’ensemble de la gamme lumineuse sera équipé de feux à leds, haute luminosité. Pour assurer la sécurité de nos équipes la consommation d’énergie des produits devra être faible et impérativement figurer dans le tarif du candidat. Les produits proposés devront  être 100% étanche. Pour les triangles véhicules les feux devront être intégrés dans le caisson afin de laisser la face du triangle entièrement visible de jour, comme de nuit avec la rétroréflexion.

L’ensemble  des feux sera conforme aux normes NF

b) signalisation Plastique

L’ensemble des produits plastiques équipés de film classe 2 seront fourni avec un CL2 microbille.

Les balises J11, J12 seront conformes aux normes NF, fournir les fiches techniques  de l’année en cours qui les accompagnent.

3.0.9 – Corrosion

Un soin particulier sera apporté au traitement anti-corrosion des panneaux et plus encore des fixations et des supports.

3.0.10 – Fixation des panneaux

La fixation des panneaux sur les supports sera réalisée avec des brides ou colliers en aluminium ou en alliage pour garantir une bonne tenue dans le temps. Les dispositifs seront du type anti-girations autour des poteaux cylindriques, et devront prendre toute la circonférence du support ou du mat pour tous les diamètres. Le candidat devra fournir les notices techniques de ses fixations.

###### ARTICLE 3.1 – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SUPPORTS

3.1.1 – Type mâts pour panneaux SD2 à 2.30 mètres de hauteur

Les mats seront en aluminium anodisé, inoxydables par nature ou par leur traitement de surface avec un système de rehausse permettant l’ajout  de panneaux sans changer le gabarit.

Les mats seront fixés au sol avec un socle démontable en fonte galvanisé, liaison au massif par 4 tiges d’ancrages en acier galvanisé. La boulonnerie sera protégée contre la corrosion par un traitement défini par le fournisseur et par un capuchon sur la partie apparente.

Elle devra être laquées à la demande du maître d’ouvrage dans un RAL 5003 ou au RAL du choix de la ville de Bénodet.

3.1.2 – Autres Supports

Les supports devront offrir la possibilité de réglage d’orientation des panneaux.

3.1.3 – Corrosion

Les supports, ainsi que tous les accessoires nécessaires à la fixation sur le massif d’ancrage, devront résister à la corrosion.

3.1.4 – Longueur des supports

Les longueurs des supports de signalisation directionnelle seront déterminées comme suit :

- dissimulation de l’embase ………………………………. .. 0.20 m

- hauteur d’implantation …………………………………….. 2.30 m

- somme des hauteurs des panneaux composant l’ensemble   variable

- inter-distance entre panneaux ………………………………. 0.05 m

- espacement entre le haut du panneau supérieur

et le haut du mât ……………………………………………. 0.10 m

Le titulaire

A …………………………., le ………………..