Maitre d’Ouvrage : commune de Plogastel Saint Germain

Centre KER HEOL

Remplacement SSI, éclairage de sécurité

et commande désenfumage escaliers

LOT UNIQUE

Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F.)

Maître d’œuvre & : 		B.E.T. BATIMENT ET TECHNIQUES

Coordinateur SSI		5 rue Félix le Dantec - 29000 Quimper

Tél : 02.98.95.91.11

Mel : batiment.et.techniques@gmail.com

Mai 2017

# PREAMBULE

Pour l'établissement du bordereau de remise des prix, l'entrepreneur est invité à utiliser les présents feuillets, sur lesquels seront portés les prix de chaque poste, bien manuscrits ou dactylographiés, avec précision de la raison sociale en première et en dernière page.

L'entrepreneur soumissionnaire est tenu de suivre rigoureusement le canevas du cadre de bordereau ci-après et de porter la valeur de chaque détail de prix en fourniture et pose. En aucun cas, il ne sera admis un prix d'ensemble pour un groupe de prix détaillés. Tout manquement à cette disposition pourra entraîner l'annulation de l'offre de prix pour fourniture de documents incomplets et non conformes.

Les prix qui figureront sur le présent bordereau devront s'entendre nets de toutes taxes, mais y compris tous frais de transport, d'emballage, de manutention et toutes sujétions de mise en œuvre, compte tenu des diverses contraintes et aléas de chantier.

Les métrés et quantités mentionnés au présent cadre de bordereau quantitatif sont donnés à titre indicatif afin de fixer un ordre de grandeur. L'entrepreneur est tenu de vérifier les valeurs en fonction de sa propre étude, et le cas échéant, s'il le juge nécessaire, de les modifier. En cours de chantier il ne pourra pas invoquer une différence entre les métrés et quantités prévus et ceux réellement installés pour prétendre à des travaux supplémentaires.

Dans le cas où il y aurait omission dans l'énoncé des postes du présent bordereau, il appartient à l'entreprise de compléter la liste, l'entreprise ne pouvant en aucun cas se prévaloir de cette omission pour prétendre que le montant global de sa soumission ne l'engage pas sur l'ensemble du projet défini par le C.C.T.P. et les plans, ces pièces étant les seules opposables en cas de contestation.

| Rep | Désignation | Uté | Qté | Prix U. HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Important : |  |  |  |  |
|  | - Le bordereau sera complété en quantités et en prix unitaires sous peine de nullité et de rejet de l'offre |  |  |  |  |
|  | - Les repères sont ceux du C.C.T.P. |  |  |  |  |
|  | - La répartition des équipements de SSI indiquées sur les plans n’est qu’indicative ; l’entreprise soumissionnaire devra la compléter si besoins au vue de sa propre étude et le cas échéant de ses relevés sur site, compte-tenu de l’obligation de résultat qui lui incombe |  |  |  |  |
|  | - L’offre devra être accompagnée d’un dossier technique cf. article 1.9.3. du CCTP |  |  |  |  |
| 5. | TRAVAUX DE SSI |  |  |  |  |
| 5.1. | - E.C.S. ou ECS/CMSI adressable, équipement suivant CCTP : | U | 1 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | Sous total 5.1 |  |  |  |  |
| 5.2. | - C.M.S.I. équipement suivant CCTP (nota , le cas échéant ECS/CMSI) : | U | 1 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | - Le cas échéant, module déporté du C.M.S.I. | U |  |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | - Le cas échéant, module relais certifié NF | U |  |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | Sous total 5.2. |  |  |  |  |
| 5.3. | Matériels divers pour équipement central : |  |  |  |  |
|  | - Alimentation AES ou EAE | U | 1 |  |  |
|  | - Bac mural pour documents d’exploitation | U | 1 |  |  |
|  | - Notices d’exploitation plastifiées | Ens | 1 |  |  |
|  | - Plans de zones plastifiés | Ens |  |  |  |
|  | - Boite à clé sous verre dormant | U | 1 |  |  |
|  | - Plaque signalétique gravée « placard SSI » | U | 1 |  |  |
|  | Sous total 5.3. |  |  |  |  |
| 5.4. | Détecteurs ponctuels : |  |  |  |  |
|  | IMPORTANT : les quantités représentées sur les plans de principe permettent de respecter la norme NFS 61-970, sans considérer les retombées, poutres ou obstacles particuliers. Compte-tenu de son obligation de résultat, l’adjudicataire des travaux devra prévoir la fourniture et pose des détecteurs supplémentaires qui seraient nécessaires compte-tenu notamment des retombées, poutres ou obstacles particuliers non représentés sur les plans |  |  |  |  |
|  | - Détecteur optique adressable compris socle, embase, ICC | U | 78 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | - Détecteur multicritères adressable compris socle, embase, ICC | U | 4 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | - Embase anti-ruissellement | U | 2 |  |  |
|  | - Supports spéciaux | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 5.4. |  |  |  |  |
| 5.5. | Indicateur d’action : |  |  |  |  |
|  | - Indicateur d'action standard avec embase de montage | U | 43 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | Sous total 5.5. |  |  |  |  |
| 5.6. | Déclencheur manuel : |  |  |  |  |
|  | - Déclencheur manuel adressable standard à membrane déformable, compris capot de protection plexiglas | U | 9 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | - Déclencheur manuel adressable étanche à membrane déformable, compris capot de protection plexiglas | U | 2 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | Sous total 5.6.. |  |  |  |  |
| 5.7. | Tableaux répétiteurs d’exploitation : |  |  |  |  |
|  | - Tableau répétiteur avec afficheur LCD, associable au SDI et au SMSI : | U | 1 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | - Tableau répétiteur, associable au SMSI (à prévoir dans le cas où le tableau répétiteur du SDI proposé ne dispose pas des fonctions demandées : l’affichage des informations de mise en sécurité et de dérangement du SMSI, et l’affichage du passage de l’UGA en veille restreinte) marque………………….type…………………. | U |  |  |  |
|  | - Notices d’exploitation plastifiées | Ens | 1 |  |  |
|  | - Plans de repérage plastifiés | Ens | 1 |  |  |
|  | - Bac mural pour documents d’exploitation | U | 1 |  |  |
|  | Sous total 5.7. |  |  |  |  |
| 5.8. | Diffuseurs d'alarme : |  |  |  |  |
|  | - Diffuseur d'alarme générale : | U | 15 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | (Nota : l’implantation représentée sur le plans de principe est indicative ; à compléter si nécessaire compte tenu de l’obligation d’audibilité) |  |  |  |  |
|  | - Diffuseur visuel d’alarme feu | U | 15 |  |  |
|  | marque………………….type…………………. |  |  |  |  |
|  | Sous total 5.8 |  |  |  |  |
| 5.9. | Portes à fermeture automatique : |  |  |  |  |
|  | - nouvelles ventouse électromagnétique avec bouton de déclenchement, compris accessoires de fixation | U | 11 |  |  |
|  | - Supports spéciaux pour fixation ventouses | Ens | 1 |  |  |
|  | - Interrupteur PLEXO porte maintenue/porte non maintenue | U | 4 |  |  |
|  | - Bouton-poussoir MOSAIC | U | 7 |  |  |
|  | - Affichette « porte coupe-feu, ne mettez pas d'obstacle …. » pour portes existantes asservies et nouvelles portes à asservir | U | 11 |  |  |
|  | Sous total 5.9. |  |  |  |  |
| 5.10 | Câblage : Compris tous accessoires de pose et de raccordement (boites 960, résistances de fin de ligne, ….), toutes sujétions de mise en œuvre (percement parois existantes, rebouchages, dépose et repose soignée faux-plafonds, interdiction pour les alimentations CR1 d’emprunter les locaux risques particuliers, etc….) |  |  |  |  |
|  | - Alimentation secteur équipement central : |  |  |  |  |
|  | . coffret divisionnaire « SSI » suivant C.C.T.P. | U | 1 |  |  |
|  | . circuits terminaux équipement central et divers | Ens | 1 |  |  |
|  | - Câblage équipement central : |  |  |  |  |
|  | . liaisons entre ECS et C.M.S.I. | Ens | 1 |  |  |
|  | . raccordement des différentes lignes | Ens | 1 |  |  |
|  | - Câblage S.D.I. : |  |  |  |  |
|  | . bus pour détecteurs et déclencheurs manuels ; début et fin de ligne en câble CR1 | Ens | 1 |  |  |
|  | . raccordement des indicateurs d'action | Ens | 1 |  |  |
|  | . raccordement tableau répétiteur en câble CR1 | Ens | 1 |  |  |
|  | - Câblage S.M.S.I. : |  |  |  |  |
|  | . le cas échéant, raccordement tableau répétiteur du SMSI en câble CR1 (si tableau de report du SMSI prévu) | Ens | 1 |  |  |
|  | . le cas échéant, voies de transmission entre équipement central et modules déportés, en câble CR1 | Ens | 1 |  |  |
|  | . le cas échéant, lignes d’alimentation entre équipement central et modules déportés, en câble CR1 | Ens | 1 |  |  |
|  | . lignes d’alimentation diffuseurs sonores, en câble CR1 | Ens | 1 |  |  |
|  | . ligne de mise en fonctionnement de l’éclairage de sécurité | Ens | 1 |  |  |
|  | . lignes de télécommande des portes à fermeture automatique | Ens | 1 |  |  |
|  | . ligne de télécommande basse tension arrêt VMC/ventilation de confort entre le CMSI et relais sur tableautin placard SSI | Ens | 1 |  |  |
|  | - De manière générale, toute autre liaison ou raccordement rendu obligatoire par la réglementation ou nécessaire au parfait fonctionnement de l'installation, en particulier suivant les spécifications particulières au matériel proposé | Ens | 1 |  |  |
|  | - Goulottes et moulures compris accessoires de finition | Ens | 1 |  |  |
|  | - Le cas échéant, goulotte coupe-feu 1 heure (sur lignes CR1 au travers des locaux à risques et ne desservant pas le local concerné) | Ens | 1 |  |  |
|  | - Chemins de câbles CABLOFIL compris accessoires de pose (le cas échéant, en complément de ceux existant, si ceux-ci s’avèrent réutilisables) | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 5.10. |  |  |  |  |
| 5.11. | Maintien en service de l’installation existante | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 5.11. |  |  |  |  |
| 5.12. | Dépose de l’installation existante |  |  |  |  |
|  | - Dépose matériels et câblages suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |
|  | - Prise en charge détecteurs ioniques par fabricant ou prestataire autorisé (cf. plans état existant - nombre total indicatif détecteurs existant = environ 50) | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 5.12. |  |  |  |  |
| 5.13. | Prestations fabricant – mise en service - formation : |  |  |  |  |
|  | - Interventions et prestations fabricant APSAD suivant CCTP, compris analyse de risques et validation dossier installateur, formation des utilisateurs | Ens | 1 |  |  |
|  | - Essais suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 5.13. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 5. |  |  |  |  |
| 6. | TRAVAUX D’ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 6.1. | Travaux sur TGBT existant | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 6.1. |  |  |  |  |
| 6.2. | Canalisations |  |  |  |  |
|  | - Depuis le TGBT, alimentation mono+T du tableautin placard SSI | Ens | 1 |  |  |
|  | - Depuis tableautin « placard SSI » jusqu’au TGBT, télécommande d’arrêt de la VMC/Ventilation de confort, compris BP coup de poing | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 6.2. |  |  |  |  |
| 6.3 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Travaux de dépose : |  |  |  |  |
|  | - Dépose de l’ensemble des blocs autonomes existants compris dépose des canalisations | Ens | 1 |  |  |
| 6.3.2. | Blocs autonomes : |  |  |  |  |
|  | - bloc SATI BAES + BAEH LUMINOX ULTRALED JOUR II réf. LUM 16101, compris étiquettes de signalisation | U | 21 |  |  |
|  | - bloc SATI BAES standard LUMINOX ULTRALED 45 réf LUM16025, compris étiquettes de signalisation | U | 11 |  |  |
|  | - bloc SATI BAES étanche LUMINOX ULTRALED 45ES réf LUM16005, compris étiquettes de signalisation | U | 9 |  |  |
|  | - bloc SATI d’ambiance LUMINOX ULTRALED 400 réf. LUM 16043 | U | 6 |  |  |
| 6.3.3. | Câblage : |  |  |  |  |
|  | - Raccordement secteur et télécommande des blocs en remplacement de blocs existants | Ens | 1 |  |  |
|  | -Alimentation secteur et télécommande des blocs à de nouveaux emplacements | Ens | 1 |  |  |
|  | - Entre nouveau bloc de télécommande et installations existantes, câblage complémentaire de report de télécommande | Ens | 1 |  |  |
|  | - Depuis les tableaux secondaires existants, câblages de report de télécommande jusqu’au tableau principal | Ens | 1 |  |  |
|  | - Vérification et reprise/modification suivant nécessité des câblages secteurs existants | Ens | 1 |  |  |
|  | - Vérification et reprise/modification suivant nécessité des câblages de télécommande existants | Ens | 1 |  |  |
| 6.3.4. | Télécommande : |  |  |  |  |
|  | Bloc télécommande LUMINOX type TLU référence LUM10312 | U | 1 |  |  |
|  | Sous total 6.3. |  |  |  |  |
| 6.4 | Installations de chantier | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 6.4. |  |  |  |  |
|  | TOTAL 6. |  |  |  |  |
| 7. | TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  |  |
| 7.1. | Remplacement dispositifs commande désenfumage escaliers : |  |  |  |  |
|  | - Dépose des dispositifs de commande escalier côté hall principal | Ens | 1 |  |  |
|  | - Dépose des dispositifs de commande escalier côté hall porche | Ens | 1 |  |  |
|  | - Dispositif de commande pneumatique suivant CCTP |  |  |  |  |
|  | * escalier côté hall principal | Ens | 1 |  |  |
|  | * escalier côté hall pporche | Ens | 1 |  |  |
|  | - Essais de bon fonctionnement et PV autocontrôle | Ens | 1 |  |  |
|  | - Fourniture cartouches après réalisation des essais | U | 8 |  |  |
|  | TOTAL 7. |  |  |  |  |
| 8. | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
|  | - Etudes, notes de calcul, schémas et plans d’exécution de chantier | Ens | 1 |  |  |
|  | - Repérage | Ens | 1 |  |  |
|  | - Mise en service et essais divers de bon fonctionnement | Ens | 1 |  |  |
|  | - Documents de fin de travaux suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |
|  | - Dossier DOE en 3 exemplaires | Ens | 1 |  |  |
|  | - Dossier DUEM en 3 exemplaires | Ens | 1 |  |  |
|  | - Eléments spécifiques au SSI suivant notamment le cahier des charges fonctionnel du SSI, pour l’établissement du dossier d’identité du SSI, en 4 exemplaires dont 2 en couleur | Ens | 1 |  |  |
|  | - Obligations suivant PGC | Ens | 1 |  |  |
|  | - Formation du personnel | Ens | 1 |  |  |
|  | - Tri des déchets, élimination des déchets | Ens | 1 |  |  |
|  | TOTAL 8. |  |  |  |  |

Maître d'Ouvrage	:	Commune de Plogastel Saint GERMAIN

Opération	:	Centre KER HEOL – remplacement SSI, éclairage sécurité, et commande 			désenfumage escaliers

Maitrise d’œuvre	:	BET Bâtiment et Techniques

Lot	:	Unique

# RECAPITULATION

Montant € HT

5. Travaux de SSI

5.1.	Equipement de contrôle et de signalisation (ECS)

5.2.	Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)

5.3.	Matériels divers pour équipement central

5.4.	Détecteurs ponctuels

5.5.	Indicateurs d’actions

5.6.	Déclencheurs manuels

5.7.	Tableaux répétiteurs

5.8.	Diffuseurs d’alarme

5.9.	Portes à fermeture automatique

5.10.	Câblage

5.11.	Maintien en service de l’installation existante

5.12.	Dépose de l’installation existante

5.13.	Prestation fabricant, mise en service et formation

-----------------------

Sous-Total

6. Travaux d’électricité

6.1.	Travaux sur TGBT existant

6.2.	Canalisations

6.3.	Eclairage de Sécurité

6.4.	Installations de chantier

-----------------------

Sous-Total

7. Travaux de désenfumage

Sous-Total

8. Prestations diverses

Sous-Total

# TOTAL HTVA.........

# TVA 20 %..............

# TOTAL TTC...........

Le présent cadre de décomposition n’est pas limitatif. L’entrepreneur du présent lot vérifiera, complétera éventuellement les postes qui lui paraîtront par trop succincts en fonction de son étude complémentaire, au vu des plans et du dossier d'appel d'offres complet et de sa visite des lieux; il en tiendra compte dans son offre de prix, pour un parfait achèvement des ouvrages, suivant toutes les règles de l’art, normes, règlements et DTU en vigueur, et en respectant les prescriptions édictées par le C.C.T.P.

A :	Signature et Cachet

Le :

ATTESTATION DE VISITE A FAIRE VISER SUR LE SITE ET A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L’OFFRE

# ATTESTATION DE VISITE OBLIGATOIRE

OBJET	:	Centre KER HEOL à Plogastel Saint Germain

La Commune de Plogastel Saint Germain,

Représenté par

Monsieur, Madame :

Atteste avoir reçu,

le :

Monsieur, Madame :

de la Société :

pour visite des lieux et des installations existantes, et prise de connaissance des conditions d'exécution de la présente opération, telles qu'elles sont définies par le dossier de consultation du lot unique – remplacement SSI, éclairage de sécurité, et commande désenfumage escaliers

SIGNATURES

Du candidat : 						Du représentant de la commune

de Plogastel Saint Germain :

# Text boxes

Bureau d'études thermiques, fluides et sécurité incendie

Le Cap Vert - 5, rue Félix Le Dantec - 29000 Quimper

Tél. : 02 98 95 08 03 - Fax : 02 98 64 21 85

batiment.et.techniques@gmail.com