Mairie de Saint-Martin-des-Champs

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P)

Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique

LOT 1

MAIRIE DE SAINT-MARTIN DES CHAMPS

Place de la Barrière – CS 77832 – 29678 MORLAIX CEDEX

Tél : 02.98.62.06.47

Article 1er – Objet du marché :

La présente consultation porte sur l’acquisition, par la ville de Saint-Martin des Champs, d’un véhicule utilitaire électrique de 3 m3.

Le véhicule devra être conforme aux normes françaises et européennes en vigueur au jour de la livraison, notamment pour les normes de pollution.

Article 2 – Caractéristiques :

2.1.1 Caractéristiques générales

- Un véhicule utilitaire neuf 3 m³ environ, 3 portes, 2 places assises.

2.1.2 Caractéristiques mécaniques

- Direction assistée

- Motorisation électrique avec location ou fourniture des batteries et l'autonomie par jour à préciser dans l'offre. (Chiffrer les 2 variantes)

- le branchement électrique du véhicule sera compatible avec une prise de type 2 conformément à la norme EN62196-2.

- Puissance moteur 75 CV environ, le véhicule devra répondre aux normes antipollution en vigueur lors de sa livraison.

- Les deux portes arrières  seront  tôlées  (pas de vitres)

- Une cloison pleine séparera la cabine de la partie arrière du véhicule

- Lève-vitres électriques avants droits et gauches

- Verrouillage centralisé des portes avant et arrière

- Autoradio RDS,USB,BLUETOOTH

- Tapis de sol en caoutchouc

Le fournisseur précisera les performances énergétiques et environnementales du véhicule, et notamment les émissions de gaz à effet de serre.

2.1.3 Accessoires de bord :

- Cric

- Roue de secours

- Clef de roue

- Kit de sécurité

- Boite de lampes

- L'intérieur de la partie utilitaire du véhicule sera équipé de panneaux contreplaqué marine sur le fond, les deux cotés, la face avant et les deux portes.

- Des équipements de rangements intérieur seront à positionner en concertation avec le représentant de la collectivité

2.1.4 Pneumatiques :

- Le choix définitif des pneumatiques se fera en concertation avec la collectivité

2.1.5 Carrosserie – Peinture :

- Les véhicules seront  peints avec une peinture de ton blanc les éléments du châssis et de carrosserie seront protégés contre la corrosion ainsi que tous les corps creux, l’ensemble bénéficiant d’une garantie de 5 années.

- Le visuel de communication sera mis en place par le fournisseur (le logo et le marquage spécifique de la ville de Saint-Martin des Champs ainsi que le logo TEPCV )

- La fourniture et la pose d’un balisage de classe 2 (AV/AR+LAT) visibilité à 250 mètres

- Le véhicule sera équipé d'un triflash aux normes en vigueur, repliable et positionné sur le toit du véhicule

2.1.6 Garanties :

- Garantie de 24 mois minimum, pour pièces et main d’œuvre et déplacements

- Moteur + accessoires (batteries-moteur électrique) :

- Premier entretien à la charge du constructeur (main d’œuvre et pièces)

2.2. Dispositions diverses :

- néant

2.2.1 Les offres devront comporter :

- Le prix total hors taxes  (avec les 2 variantes pour les batteries)

- Les frais relatifs à la préparation et à la mise en service des véhicules :

. Carte grise

. Plaque minéralogique

¬   Votre proposition mentionnera la date de livraison prévisionnelle.

2.2.2 Service après-vente :

Compte-tenu des impératifs de fonctionnement, il est nécessaire dans le cadre de l’après-vente, de préciser le prix d’éléments de rechange courants.

2.2.3 Reprises :

Un Renault Trafic  de 1992     immatriculé  3554 WK 29

2.2.4 Renseignements :

Renseignements administratifs et techniques :

Ville de Saint-Martin des Champs

Services techniques municipaux

Tél : 02.98.62.06.47

Mr RIVIERE ou Mr LE GOFF

mairie@ville-stmartin29.fr

« Lu et approuvé »

Le Fournisseur,