Mairie de Saint-Martin-des-Champs

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P)

Acquisition d’un véhicule léger électrique

LOT 2

MAIRIE DE SAINT-MARTIN DES CHAMPS

Place de la Barrière – CS 77832 – 29678 MORLAIX CEDEX

Tél : 02.98.62.06.47

Article 1er – Objet du marché :

La présente consultation porte sur l’acquisition, par la ville de Saint-Martin des Champs, d’un véhicule léger destiné à assurer les déplacements des agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Le véhicule devra être conforme aux normes françaises et européennes en vigueur au jour de la livraison, notamment pour les normes de pollution.

Article 2 – Caractéristiques :

2.1.1 Caractéristiques générales

- Fourniture d'un véhicule électrique de tourisme  neuf, 5 portes, 5 places assises

2.1.2 Caractéristiques mécaniques  de deux véhicules  de tourisme.

- Direction assistée

- Motorisation électrique avec fourniture ou location des batteries-autonomie à préciser

- le branchement électrique de la voiture sera compatible avec une prise de type 2 conformément à la norme EN62196-2.

- Puissance moteur 75 CV environ

- Régulateur de vitesse

- Sièges en tissu

- Lève-vitres électriques avants droits et gauches

- Verrouillage centralisé des portes avant et arrière

- Autoradio RDS,CD,BLUETOOTH

- Tapis de sol en caoutchouc

Le fournisseur précisera les performances énergétiques et environnementales des véhicules, et notamment les émissions de gaz à effet de serre.

2.1.3 Accessoires de bord :

- Cric

- Clef de roue

- Kit de sécurité

- Boite de lampes

- Roue de secours

2.1.4 Pneumatiques :

- Le choix définitif des pneumatiques se fera en concertation avec la collectivité

2.1.5 Carrosserie – Peinture :

- Le véhicule sera peint avec une peinture de ton blanc les éléments du châssis et de carrosserie seront protégés contre la corrosion ainsi que tous les corps creux, l’ensemble bénéficiant d’une garantie de 5 années.

- Un kit de bandes classe 2 à l'avant et à l'arrière du véhicule + la fourniture et pose du logo TEPCV

2.1.6 Garanties

- Garantie de 24 mois minimum, pour pièces et main d’œuvre et déplacements

. Boîte de vitesse,

- Moteur + accessoires (batteries-moteur électrique)

. Direction (boîtier + pompe)

- Premier entretien à la charge du constructeur (main d’œuvre et pièces)

2.2. Dispositions diverses

2.2.1 Les offres devront comporter :

- Le prix total hors taxes (avec les 2 variantes pour les batteries)

- Les frais relatifs à la préparation et à la mise en service des véhicules :

. Carte grise

. Plaque minéralogique

. Les délais de livraison

2.2.2 Service après-vente :

Compte-tenu des impératifs de fonctionnement, il est nécessaire dans le cadre de l’après-vente, de préciser le prix d’éléments de rechange courants.

2.2.3 Reprise :

UNE CLIO RENAULT  de 1996 immatriculée 797 XJ 29

2.2.4 Renseignements :

Renseignements administratifs et techniques :

Ville de Saint-Martin des Champs

Services techniques municipaux

Tél : 02.98.62.06.47

Mr RIVIERE ou Mr LE GOFF

mairie@ville-stmartin29.fr

« lu et approuvé »

Le Fournisseur,