MAIRIE DE TREGARVAN

Le Bourg – 29 560

(: 02.98.26.02.06

mairie.tregarvan@wanadoo.fr

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

PROGRAMME 2018 – 2019

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

(CCTP)

SOMMAIRE

ARTICLE 1er - CONSISTANCE ET NATURE DES TRAVAUX  …..…….……………..…………….…. 4

1-1 - Objet du C.C.T.P : ....................................................................................….................... 4

1-2 - Consistance des travaux : .............................................................…............................... 4

1-3 – Aspects contractuels  :     .............................................................…............................... 4

ARTICLE 2 - PROVENANCE DES MATERIAUX  ............................................................................. 5

ARTICLE 3 - QUALITE DES MATERIAUX  ...........................................................…........................ 5

3-1 - Gravillons pour enduits : ...........................................................................….................... 6

3-2 - Granulats pour enrobés : ..............................................................................…................ 6

3-3 - Liants hydrocarbonés : ..................................................................................…................ 7

3-4 – Canalisations : ................................................................................................….............. 7

ARTICLE 4 - CONTROLE DES MATERIAUX  ............................................................................…... 7

4-1 - Gravillons pour enduits : ......................................................................................……..... 7

4-2 - Granulats pour enrobés : .........................................................................................…..... 7

4-3 - Liants hydrocarbonés : ............................................................................................…..... 7

4-4 - Liant pour couche d’accrochage : ...........................................................................…...... 7

4-5 - Correcteurs, dopes ou activants : ...........................................................................…...... 7

ARTICLE 5 - COMPOSITION DES ENDUITS  ........................................................................…...... 8

ARTICLE 6 - COMPOSITION DES GRAVE EMULSION .........................................................…...... 8

ARTICLE 7 - COMPOSITION DES ENROBES  ............................................................................... 8

ARTICLE 8 - FABRICATION DES ENROBES  ................................................................................ 9

8-1 - Type, niveau et capacité de la centrale : ........................................................................ 9

8-2 - Dosage des granulats : .................................................................................................. 9

8-3 - Chauffage et déshydratation des granulats : ................................................................. 9

8-4 - Stockage et chauffage du liant : ..................................................................................... 9

8-5 - Stockage et chargement des enrobés : .................................…..................................... 9

8-6 - Bon d’identification : .......................................................................…............................. 9

ARTICLE 9 - TRANSPORT DES ENROBES.................................................................................. 9

ARTICLE 10 - EXECUTION DES ENDUITS .................................................................................... 10

10-1 - Nettoyage du support : .................................................................................................. 10

10-2 - Répandage du liant : ..................................................................................................... 10

10-3 - Répandage des granulats : ........................................................................................... 10

10-4 – Cylindrage : .....................................................................................…......................... 10

10-5 - Elimination des rejets : .................................................................................................. 10

10-6 - Contrôles d’exécution : .................................................................................................. 10

ARTICLE 11 - MISE EN OEUVRE DES ENROBES ...................................................................... 10

11.1 - Engravure et fraisage : ........................................................................…..................... 10

11.2 - Nettoyage du support : ........................................................................…..................... 11

11.3 – Reprofilage : .......................................................................................…..........…....... 11

11.4 - Couche d’accrochage : .........................................................................…....................11

11.5 – Répandage : ........................................................................................…....................11

11.6 - Joints longitudinaux : ............................................................................…....................11

11.7 - Joints transversaux de reprise : .......................................................…....................... 11

11.8 - Raccordements définitifs à la voirie existante : ................................…........................12

11.9 - Atelier de compactage : ......................................................................….....................12

ARTICLE 12 - POSE DE CANALISATIONS  ................................................…...............................12

ARTICLE 13 - ORGANISATION DES CHANTIERS  .......................................................................12

.

13.1 – Signalisation : .................................................................................…........….............12

13.2 - Accès aux propriétés - Dommages aux tiers : ............................................................12

13.3 - Ecoulement des eaux : ....................................................................…........................12

13.4 - Rencontre d’excavations : ................................................................................….......13

13.5 - Rencontre de canalisations de toute nature : .............................................................13

ARTICLE 14 - REMISE EN ETAT DES LIEUX : ..............................................................................13

ARTICLE 15 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE DE CHANTIER ............................... 13

DE TRAVAUX ETRANGERS A L’ENTREPRISE

ARTICLE 16 – GESTION DES DECHETS ……………………………………… ............................... 13

# ARTICLE 1er - CONSISTANCE ET NATURE DES TRAVAUX

  - - Objet du C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les spécifications des matériaux et des produits divers à utiliser ainsi que les conditions d’exécution des travaux d’entretien de la voirie communale à entreprendre sur la commune de TREGARVAN au titre de son programme 2018 et 2019.

Les travaux seront à réaliser lors des périodes favorables à ce type de travaux en fonction des conditions météorologiques les plus favorables.

Les voies concernées par ce programme sont indiquées dans le tableau ci-après avec des dimensions et caractéristiques non contractuelles

|  | Localisation | Long | Largeur moyenne | Surface de section courante | Surfaces supplémentaires à la section courante - Patte d’oies - | Etat du support |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Kervilly |  | 660 | 4.00 | 2 650 | / | Nids de poules à partir de 250 m et débordements fréquents probables des eaux de ruissellement |
| 2 - Kerfénan |  | 90 | 4.00 | 360 | / | Quelques nids de poules – quelques reprises déjà existantes |
| 3 - VC 2 – Route du Ménez hom | Liaison entre les 2 départementales 60 et 887 | 2 200 | De 4.50 à 5.50 | 11 000 | / | Peu déformé hormis quelques racines en rive – très faïencé |
| 4 – autres travaux | Parking au port et voie d’accès |  |  |  | / | Faïençage |
| 4 – autres travaux | Accès rue du Ster | 10 | 4 | 40 | / | Juste empierré actuellement |

L’entreprise en charge des travaux est chargée de réaliser les travaux conformément aux normes et textes en vigueur (pour la fabrication, le transport et les mises en œuvre)

1.2. - Consistance des travaux

Les travaux commandés à l’entreprise seront indiqués dans les bons de commande, et comprendront toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à la complète réalisation des travaux. Ils comprennent à titre indicatif :

- L’ensemble des travaux préparatoires : délignement d’accotement, curage de fossés, mise en place d’un caniveau, rebouchage de nid de poules, réalisation d’emplois partiels.

- Travaux de revêtements de chaussée avec la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés à chaud BB 0/10, ou de grave émulsion ou encore d’Enduit Superficiel  d’Usure

1.3. – Aspects contractuels

Fascicule 23 du CCTG : fourniture de granulats pour chaussée

Fascicule 26 du CCTG : exécution des Enduits Superficiels d’Usure

(en cours de validation de la nouvelle version), niveau de performance à viser pour l’ESU

Fascicule 27 du CCTG : fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés

# ARTICLE 2 - PROVENANCE DES MATERIAUX

L’ensemble des éléments entrant dans la composition des matériaux de chaussée, seront agrées en usines ou carrières (émulsion, gravillons, sable, bitume, etc..) : l’entreprise devra présenter à tout moment, et à la demande du maître d’ouvrage, les agréments.

Les candidats préciseront sur des fiches à joindre au mémoire technique, toutes les provenances des matériaux utilisés à l'exécution des travaux.

Il est possible de proposer la mise en œuvre d’agrégats d’enrobés : dans ce cas, l’entreprise proposera une formulation d’enrobé conforme à la norme EN 13-108.8 (essais labo sur les teneurs en liant et sa pénétrabilité, l’homogénéité granulométrique des granulats et leurs caractéristiques intrinsèques)

# ARTICLE 3 - QUALITE DES MATERIAUX

3.1. - Gravillons pour enduits

Les granulats pour ESU sont des gravillons (d/D) conformes à la norme européenne NF EN 13043

Les gravillons pour enduits seront conformes à la norme NFP 18-545  et devront satisfaire aux spécifications du fascicule 23 du C.C.T.G.

3.2. - Granulats pour enrobés

Les caractéristiques des granulats seront conformes à la norme européenne NF EN 13043 et à la norme NFP 18-545 de septembre 2011.

Le béton bitumineux mis en œuvre dans le programme de TREGARVAN sera un B.B.S.G1 0/10.

A ce titre, les caractéristiques  minimales des granulats et des sables sont les suivantes :

- caractéristiques physiques des gravillons : code C (LA 25 et M DE 20 : avec compensation possible de 5 pts)

- caractéristiques de fabrication des gravillons : code III

- caractéristiques des sables : code a

- Angularité des granulats : code Ang1

- Angularité des sables : code Ang1

Fines : quelle que soit leur origine (fines du sable ou fines d’apport), les fines doivent en outre, présenter des valeurs conformes à celles du tableau suivant :

| Essai | Valeur |
| --- | --- |
| Indice des vides Ridgen Delta température bille anneau Essai au bleu (quantité de bleu absorbée pour 1000 g de fines) | V28/45 8°C ( ( TBA ( 16°C MB F10.( en g/kg) |

## 3.3 - Liants

L’émulsion utilisée pour la couche d’accrochage sera de l’émulsion cationique à rupture rapide « R » à 65 % de bitume pur. Son ph sera voisin de 4.

Le liant pour l’enduit superficiel bicouche sera soit :

-  une émulsion de bitume conforme à la norme européenne NF EN 13808

-   à base de bitume fluxé conforme à la norme européenne NF EN 15322

Le liant de l’enrobé à chaud  sera du bitume pur 60/70 ou 80/100, conforme à la norme NF EN 12591

3.4 - Canalisations.

Les tuyaux utilisés à la réalisation des canalisations répondront aux prescriptions du C.C.T.G. (fascicule 70) et devront provenir d’usine agrées. Leur réception aura lieu à pied d’œuvre. Chaque tuyau devra donc comporter la marque du fabricant et le label de qualité.

# ARTICLE 4 - CONTROLE DES MATERIAUX

Le maître d’ouvrage pourra si il le souhaite, pendant l’exécution de présent marché, passer commande à un tiers (laboratoire routier) pour effectuer un contrôle qualité ou de conformité des gravillons pour enduits, des granulats pour enrobés, des liants hydrocarbonés ou pour couche d’accrochage et  des correcteurs, dopes ou activants.

4.1. - Gravillons pour enduits.

Les essais et les fréquences de ceux-ci seront faits suivant les bases définies à la circulaire 77-186 du 16 Décembre 1977.

4.2. - Granulats pour enrobés.

L'entrepreneur devra se conformer aux dispositions prévues par l'article 2.1. du fascicule 27 du C.C.T.G. et aux stipulations de l'article 11 du fascicule 23 du C.C.T.G.

4.3. - Liants hydrocarbonés.

Les contrôles des fournitures et essais seront réalisés suivant les dispositions prévues au fascicule 24 du C.C.T.G. Les liants hydrocarbonés doivent être conformes aux spécifications des normes et soumis au marquage CE

Pour le bitume pur : NF EN 12 591

Si le cas se présentait, les bitumes modifiés (aux polymères) seront conformes à la norme NF EN 14023

4.4. - Liant pour couche d’accrochage

Le liant pour couche d’accrochage sera une émulsion de bitume canonique à 65 % tel que défini à l’annexe du fascicule 24 du C.C.T.G. et dont le dosage sera conforme aux normes.

4.5. - Correcteurs, dopes ou activants

Les correcteurs, dopes ou activants sont laissés à la charge de l’entrepreneur. Celui-ci doit fournir au maître d’ouvrage la fiche technique de caractérisation et d’utilisation des produits qu’ils proposent d’employer. Le stockage doit être conforme aux modalités décrites dans la fiche précitée. Ils doivent être conformes à la norme NF P 98-150.1

ARTICLE 5 - COMPOSITION DES ENDUITS

La composition des enduits (monocouche ou bicouche) sera proposée par l’entreprise et soumise à validation du maître d’ouvrage : elle sera faite après visite conjointe des lieux, et adaptée et optimisée aux conditions particulières du chantier (trafic, environnement, état du support, date de réalisation ….)

La composition restera conforme cependant aux guides techniques en vigueur.

# ARTICLE 6 - COMPOSITION  GRAVES EMULSION

Les Graves Emulsion seront conformes à la norme  NFP 98-121 de type R (reprofilage – déflachage)

# ARTICLE 7 - COMPOSITION  DES ENROBES

La composition du béton bitumeux 0/10 (de type BBSG dénomination française) sera conforme à la norme européenne EN 13108-1

# ARTICLE 8- FABRICATION DES ENROBES A CHAUD

La fabrication des enrobés à chaud sera conforme aux exigences de la norme NFP 98-150.1

## 8.1 - Type, niveau et capacité de la centrale

La centrale doit être de niveau 2, tel que défini à l'annexe A de la norme NFP 98-150.1

A titre transitoire, les centrales discontinues peuvent ne pas être équipées de système d'acquisition de données.

La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NFP 98-701 doit être au moins de 120 tonnes/heure.

## 8.2 - Dosage des granulats

L'entrepreneur est tenu d'installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé pour éliminer les mottes durcies.

## 8.3 - Chauffage et déshydratation des granulats

Conforme à la norme NFP 98-150.1

## 8.4 - Stockage et chauffage du liant

Conforme à la norme NFP 98-150.1

## 8.5 - Stockage et chargement des enrobés

Conforme à la norme NFP 98-150.1

## 8.6 - Bon d'identification

Les enrobés seront livrés avec un bon d'identification conformément aux normes produits.

L’entrepreneur doit installer sur l’aire de fabrication des enrobés, pour la durée du chantier, un pont bascule permettant la pesée de chacun des camions en une seule fois dont il est tenu d’assurer la gestion. La bascule doit avoir fait l’objet d’une vérification depuis moins d’un an, par le service des poids et mesures.

# ARTICLE 9 - TRANSPORT DES ENROBES

Le transport des enrobés à chaud sera conforme aux exigences de la norme NFP 98-150.1

Entre la centrale d'enrobage et le chantier de mise en oeuvre, le maître d'ouvrage peut imposer un itinéraire si les conditions de chantier l'exigent.

Le bâchage des camions est obligatoire et effectué au moyen de bâches imperméables couvrant la totalité du chargement. Seul le maître d'ouvrage peut autoriser l'entrepreneur à ne pas l'effectuer.

Les surcharges sont formellement prohibées. Des contrôles faits par le soin du maître d'ouvrage seront organisés pour vérifier que les camions ne sont pas surchargés.

# ARTICLE 10 - EXECUTION DES ENDUITS SUPERFICIELS D’USURE

## 10.1 - Nettoyage du support

Le nettoyage du support est effectué préalablement à l'exécution des enduits au moyen d'une balayeuse mécanique équipé d'un balai métallique.

## 10.2 - Répandage du liant

La chaussée doit être sèche et la température au sol ne doit pas être inférieure à 10°C.

La température de répandage doit être comprise entre 130 et 155°C.

L'emploi de la lance est autorisé dans les parties inaccessibles à la répandeuse.

Les reprises de répandage doivent être effectuées sans recouvrement. Si l'entrepreneur utilise du papier Kraft placé transversalement et recouvrant l'extrémité de la bande déjà répandue, il doit s'assurer ensuite de son enlèvement et de sa mise en dépôt au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

## 10.3 - Répandage des granulats

L'entrepreneur doit procéder à un dopage à chaque interface liant-granulats.

Le répandage des granulats doit répondre aux prescriptions du fascicule 26 du C.C.T.G.

Une distance maximale de 40 m entre la répandeuse et le camion gravillonneur doit être respectée, même dans les meilleures conditions de température et de viscosité du liant.

## 10.4 - Cylindrage

Les enduits seront cylindrés au moyen d'un compacteur à pneus d'un poids minimum de 15 T, chaque pneu étant gonflé à une pression minimum de 5 bars.

Le nombre de passage pour les enduits bicouche, sera de 2 passes pour la première couche et d'au moins 5 pour la deuxième.

## 10.5 - Elimination des rejets

L'élimination des rejets fait partie de l'entreprise et sera faite au moyen d'une balayeuse aspiratrice.

## 10.6 - Contrôles d'exécution

Outre la tenue du registre de contrôle sur lequel doivent figurer tous les résultats et essais de contrôles effectués par l'entrepreneur, ce dernier doit remettre régulièrement au maître d'ouvrage un compte-rendu journalier de chantier sur lequel seront notamment consignées, par journée effective de travail, les indications telles que la date et le repérage des sections enduites, les conditions atmosphériques avec indication des températures (au sol et ambiante), les données sur l'état du support lors de l'exécution, les caractéristiques des constituants et les tonnages mis en oeuvre, les surfaces revêtues et les incidents ou arrêts de chantier connus ou probables.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer des contrôles au sol, tels que dosage du liant et des granulats.

# ARTICLE 11 - MISE EN OEUVRE DES ENROBES

La mise en œuvre des enrobés à chaud sera conforme aux exigences de la norme NFP 98-150.1

Préalablement à tout chantier, le maître d’œuvre et l’entrepreneur reconnaissent le support.

L’inventaire des défectuosités ou discordances du support qui peuvent être constatées sont notifiées et traitées en conséquence. Les zones à reprofiler sont proposées par l’entreprise, avec accord du maître d’ouvrage

## 11.1 - Engravure

Sur certaines sections le nécessitant, sur proposition de l’entreprise et/ou notifiées par le maître d’ouvrage, il sera réalisé des engravures transversales (amorce des enrobés de reprofilage)

Les matériaux issus de ces travaux seront évacués en décharge par l'entrepreneur.

## 11.2 - Nettoyage du support

Le nettoyage du support est effectué préalablement à la mise en œuvre des enrobés au moyen d'une balayeuse mécanique équipé d'un balai métallique.

## 11.3 - Reprofilage

Sur les sections notifiées par le maître d’ouvrage, un reprofilage sera réalisé au finisseur ou à la niveleuse, avec accord préalable du maître d’ouvrage dans ce dernier cas.

## 11.4 - Couche d'accrochage

Une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera répandue avant la mise en oeuvre des enrobés sur un dosage minimum de 400 g/m²

Un badigeonnage à l'émulsion cationique sera effectué sur les joints longitudinaux de raccordement de la nouvelle bande.

## 11.5 – Répandage

Toute intervention manuelle derrière le finisseur devra être réduite au minimum.

L'entrepreneur ne procédera pas au relevage de la table en cours d'arrêt pour défaut d'approvisionnement ou attente d'un camion.

Pour le B.B.S.G., le répandage des enrobés sera arrêté dès lors que la température extérieure est inférieure à + 5°C.

En cas de mise en œuvre sous la pluie, les précautions suivantes doivent être prises :

.  évacuation complète de l’eau sur la chaussée

.  compactage plus rapide des enrobés

La température des enrobés à l’application doit être conforme à  la norme NFP 98-150.1

Dans le cas d’utilisation d’un liant spécial ou modifié, la température de répandage doit respecter celle indiquée dans la fiche technique produit fournie par l’entreprise.

La mise en œuvre des enrobés est réalisée :

* en reprofilage, à la niveleuse ou par tout dispositif spécifique proposé par l’entreprise

* en couche de roulement, au finisseur (mode de guidage à préciser)

## 11.6 - Joints longitudinaux

## Conformité à  la norme NFP 98-150.1

## 11.7 - Joints transversaux de reprise

## Conformité à  la norme NFP 98-150.1

## 11.8 - Raccordements définitifs à la voirie existante

Ils seront réalisés par engravures biaises par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières seront dimensionnées de façon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes seront également réalisés par engravures.

## 11.9 - Atelier de compactage

L'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d’ouvrage la composition de l'atelier de compactage, ainsi que les modalités de ce compactage afin d’obtenir les pourcentages de vides réglementaires

ARTICLE 12 - POSE DES CANALISATIONS

Les canalisations seront posées sur lit de sable ou de gravillons d’une épaisseur minimale de 0,10 m au dessous de la génératrice inférieure. Cette épaisseur pourra être augmentée sur décision du maître d’ouvrage.

Des niches seront pratiquées dans le fond de la fouille afin de conserver la même épaisseur de sable au droit des joints.

Les canalisations seront posées soigneusement dans la tranchée, calées au moyen de cales provisoires.

En amont de la traversée, un curage de fossé sera réalisé (10 m environ non contractuel) et un ouvrage maçonné de calage de buse sera réalisé en entrée  et en sortie de busage (type tête de buse)

# ARTICLE 13 - ORGANISATION DES CHANTIERS

## 13.1 - Signalisation

L'entrepreneur prendra à son entière charge toutes les mesures de sécurité propres à prévenir tout accident, et en particulier assurera la signalisation routière diurne et nocturne du chantier, conformément aux prescriptions sur la signalisation routière, prescriptions ministérielles en vigueur pendant la durée des travaux. Cette signalisation sera établie après avoir obtenu l'accord des services compétents en matière de circulation routière.

## 13.2 - Accès aux propriétés - Dommages aux tiers

L'entrepreneur prendra toutes les mesures pour assurer l'accès aux propriétés et pour ne pas occasionner d'accidents ou dommages aux tiers.

13.3. Écoulement des eaux.

L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers de manière à les débarrasser des eaux de toutes natures, à ne pas intercepter les écoulements. Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface au moyen de rigoles, de bourrelets et de buses ou de tout autre dispositif agréé par le maître d’œuvre, établir et entretenir les rigoles et drain amenant les eaux de surface aux puisards, creuser, boiser, entretenir, curer et combler en fin de travaux les puisards qui apparaîtraient nécessaires dont l’emplacement aura été agréé par le maître d’ouvrage. Il aura la charge de tous les équipements jusqu'à concurrence de pompes de puissance effective inférieure ou égale à 3 kw et toutes les mesures nécessaires à l’assainissement du chantier. Les drains provisoires posés pour l’exécution des travaux seront obturés en fin de chantier à chaque puisard.

L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra être maintenu en permanence.

Partout où la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d’assurer l’écoulement des eaux par gravité, l’entrepreneur doit maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter à temps utile les saignées, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux hors des excavations. Il doit mettre en place et entretenir les protections et dispositifs de consolidation (étaiement et boisages).

13.4. - Rencontre d’excavations.

Dans le cas où des caves ou d’autres excavations viendraient à être rencontrées durant l’ouverture des fouilles, ou encore dans le cas où de semblables excavations existeraient à l’emplacement des ouvrages accessoires, l’entrepreneur soumettra au maître d’ouvrage les dispositions qu’il propose d’adopter en vue de créer des appuis solides.

L’entrepreneur sera rémunéré pour les travaux nécessaires à l’exécution des appuis qu’il construira dans le cadre du présent article.

13.5. - Rencontre de canalisations de toute nature.

L'entrepreneur prendra, à ses frais, toutes mesures nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux. Pour faciliter cette tâche, il est précisé que les principaux services à consulter sont les suivants :

- eau potable, canalisations téléphoniques, électricité basse et haute tension, gaz et éclairage public.

L’entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou l’emplacement imposé pour les ouvrages l’obligerait à prendre les mesures pour le soutien des canalisations ou conduites rencontrées.

# ARTICLE 14 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

Après achèvement des travaux, l'entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition (notamment les emplacements du poste bétonnage et les dépôts de matériaux) et qui auront, du fait des travaux, subi des dégradations.

# ARTICLE 15 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE DE CHANTIER DE TRAVAUX ETRANGERS A L'ENTREPRISE

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni éluder les obligations du marché, ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne et des sujétions que lui causerait la présence, aux abords ou dans l'emprise de ses chantiers, de chantiers organisés pour l'exécution des travaux publics ou privés étrangers à la présente entreprise.

# ARTICLE 16 – GESTION DES DECHETS

Dans son mémoire technique, l’entreprise aura précisé ses pratiques pour une gestion optimale des déchets de chantiers. Il devra s’y conformer pendant l’exécution.

L’entreprise est chargée d’évacuer l’ensemble des déchets causés par les travaux des chantiers.

Exemples de déchets :

Matériaux issus des curages de fossés ou des dérasements d’accotement (si pas de dépôt possible sur place alors chargement en camion et évacuation en dépôt définitif)

Matériaux de rabotage, de sciage, issus des balayages de chaussées : idem ..