REALISATION D’UN COLUMBARIUM DANS LE CIMETIERE DE BENODET

Cahier des Clauses Techniques Particulières

I - Clauses techniques

Nature des travaux:	Réalisation d’un ensemble maçonné dénommé columbarium de 18 cases dans le cimetière de Bénodet.

La réalisation de l’ouvrage se fera conformément aux plans joints (Coupe de principe et plan masse).

Columbarium

Les dimensions seront de 6 m en longueur, 1.10 m en largeur et 1.70 m en hauteur.

- Terrassement

- Préparation du sol, compactage, empierrement, mise à niveau pour obtention d’un niveau fini permettant l’accessibilité à partir des allées existantes.

- Fondations

- Réalisation des semelles en béton dosé à 350kg/m², y compris le coffrage des rives, le ferraillage et les aciers en attente pour la réalisation des maçonneries.

- Maçonnerie

- 3.1  Fourniture et pose de parpaings type STEPOC 20x20x50 y compris le remplissage en béton et le ferraillage des parpaings pour la réalisation du columbarium.

- 3.2  Remplissage en béton dosé à 350 kg/m² des espaces vides restants entre les murets et les STEPOC pour la réalisation et le maintien du columbarium.

- 3.3  Pose des cases de columbarium (fournies par la commune de Bénodet), y compris scellement sur maçonnerie de parpaings au mortier dosé à 400kg/m².

- 3.4   Pose des bandeaux granit (dimensions 35 x 4cm, longueurs 40 à 60 cm), dito existant, y compris scellement sur maçonnerie de parpaings au mortier dosé à 400kg/m², compris toutes sujétions de pose et découpes.

- 3.5  Réalisation de parement en moellons de Granit comprenant la fourniture et la pose de moellons identiques à l’existant, épaisseur moyenne de 15 cm, pose assisée avec façon de joints, y compris toutes sujétions de tailles complémentaires et scellement sur maçonnerie de parpaings au mortier dosé à 400kg/m², renforcement par incrustation d’agrafes métalliques en acier inoxydable.

- Dallage

•	Réalisation d’un dallage au pied du columbarium, les dimensions seront de 6 m en longueur, 1.20 m en largeur, avec des dalles en granit bouchardé 40 x 40 cm, 50 mm d’épaisseur (dito existant), y compris terrassement, préparation, mise en œuvre et toute sujétion de finition.

II – Clauses administratives

1- Personne publique contractante:           Monsieur le Maire de Bénodet

Mairie

Place du Général de Gaulle

29950 BENODET

Tel:02.98.57.05.46 / fax: 02.98.57.07.32 / courriel: mairie@benodet.fr

2- Coordonnées de l'interlocuteur technique

Monsieur le Maire

3- Adresse de retrait du document de consultation:

AMF 29

4- Critères de jugement des offres:

- Prix 70% (70 pts attribués à l’offre étant la moins disante)

- Références 20%

- Délai 10% (intervention pour finition fin septembre 2016)

5- Modalités de dépôt des offres:

Les offres devront être déposées en Mairie de Bénodet avant le lundi 13juin 2016 à 11h00

Par courrier, dépôt

6-Durée de validité des offres: 90 jours

7-Pièces du marché:

- le présent CCTP

- le CCAG Travaux

- le règlement de consultation

- l’acte d’engagement

- Mémoire technique

8-Durée du marché:

Fin des prestations : fin septembre 2016

9-Nature du prix:

Devis détaillé à fournir poste par poste, suivant le plan de présentation du présent descriptif.

III – Engagement du candidat

Je soussigné (nom, prénom, qualité)…………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………………………….

Après avoir pris connaissance du document et des pièces qui y sont mentionnées, m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.

- Offre de prix

L’offre est à établir suivant les différents postes indiqués ci-dessus.

J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes tort exclusifs que la société pour laquelle j'interviens ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de pouvoir répondre à cette commande.

Je certifie par ailleurs être en règle sur le plan fiscal et social et respecter l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L 323-1 du code du travail.

Fait en un seul original						Signature du candidat

A……………………..

Le …………………....

- Acceptation de l'offre

Est acceptée, la présente offre

A…………………………

Le………………………… 						Le Pouvoir Adjudicateur